## Slide 1: 第2章 基本网络设计
本章解决的问题：
用什么连接计算机组成网络？
在传输介质上怎么表示数据？
怎么在计算机之间传输数据？
怎么保证正确地传输数据？怎么纠正可能出现的错误？
怎么提高传输性能以满足不断增长的性能需求？
用什么形态的网络使其更好地满足应用需求？要为这些网络解决哪些关键问题、设计什么核心技术？

## Slide 2: 本次课程安排
本次课程内容：
介绍传输介质
介绍数字数据的编码与调制
本次课程目标：
掌握各种介质的特性，能够选用合适的介质
熟悉数据传输系统的组成
能够针对不同介质，计算其数据传输速率
针对数字数据能够选用不同的编码或调制方法

## Slide 3: 有哪些传输介质？各自特性是什么？
传输介质——发送设备和接收设备之间的物理线路
  两类：有线，无线
数据都变成信号（电磁波）的形式在介质上传输
有线传输介质：双绞线、同轴电缆、光纤、光电混合缆等
无线传输介质：微波、无线电、红外线、激光等
不同介质允许在其上通过的电磁波的频率是不同的
  性能不同
  计算机网络应选择合适的传输介质
无线频率是稀缺资源，政府授权使用
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 4: 频谱
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率
无线电
微波
红外线
可见光
紫外线
X射线

射线
双绞线
同轴电缆
卫星
地面微波
调幅
无线电
调频
无线电
海事
无线电
光纤
电视
(Hz)
f
(Hz)
f
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
THF
波段
104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
100 102 104 106 108 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024
移动
无线电

## Slide 5: 1.双绞线
(1)物理结构
两根绝缘导线绞合而成，Φ0.015~0.056英寸
为什么要绞合？
(2)特性
适于短距离传输模拟和数字信号
(3)连接方式：用于点——点连接
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 6: 双绞线电缆——计算机网络传输介质
①UTP（非屏蔽式双绞线）
结构：4对双绞线组成的电缆
常用UTP：
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
类别 | 带宽 | 数据率
3类 | 16MHz | 10Mbps
4类 | 20MHz | 16Mbps
5类 | 100MHz | 100Mbps
超5类 | 100MHz | 1Gbps
6类 | 250MHz | 10Gbps
7类 | 600MHz | 10Gbps
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 7: 双绞线电缆——计算机网络传输介质
①UTP（非屏蔽式双绞线）
EIA 568B：白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
1与2、3与6分别配对
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率
RJ45

## Slide 8: 双绞线电缆——计算机网络传输介质
②STP（屏蔽式双绞线）
增加屏蔽层和保护地线
③电梯用随行电缆：多股线抗折断；钢丝抗拉
STP和UTP的使用：主要用于星型网络，每段<=100米，最多四级级联。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 9: 2. 同轴电缆
(1) 物理结构
(2) 传输特性：频带宽，适合传输模拟和数字信号
(3) 连接方式：点点（串联）、多点（并联）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率
导线
绝缘层
金属
屏蔽层
塑料
保护层
BNC连接器
终端匹配器

## Slide 10: (4)同轴电缆分类
①基带同轴电缆（50Ω）
细电缆：直径0.2英寸（RG－58)，传输数字信号，10Mbps，理论长度（单段）<300米，实际<185米，最多5段
粗电缆：直径0.4英寸（RG－8)，传输数字信号，10Mbps，理论长度（单段）<500米，最多5段
50Ω是什么意思？ 多段怎么连接？
②CATV电缆
RG－59 （75Ω） :用户端
RG－62 （93Ω、150Ω） :干线
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率
50Ω(终端匹配器)

## Slide 11: 3. 光纤
(1)物理结构
由两层折射率不同的材料及保护层组成
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率
玻璃
隔离层
保护层

## Slide 12: (2)光纤工作原理
高折射率
(纤芯)
低折射率
(包层)
光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射
发送端：电-->光
接收端：光-->电
光信号：全反射
电光：LED、ILD
光电：PIN、PAD
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 13: (3)光纤分类
单模：速率低
多模：速率高
纤芯直径 外直径
5.0、8.1μm 85、125 μm
50、62.5、100μm 125、140 μm
输入脉冲
输出脉冲
单模光纤
输入脉冲
输出脉冲
多模光纤
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 14: (3) 光纤连接方式
点—点，点-多点
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 15: (4) 光纤适用波长
全反射
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 16: (5) 光纤速率表示
SONET SDH 速率（Mbps）
STS-1/OC-1 51.84
STS-3/OC-3 STM-1 155.52
STS-12/OC-12 STM-4 622.08
STS-24/OC-24 1240.16
STS-48/OC-48 STM-16 2488.32
STS-192/OC-192 STM-64 9953.28
…
OC：Optical Carrier，光载波
STS：Synchronous Transport Signal，同步传输信号
STM： Synchronous Transport Mode，同步传输模式
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 17: 4.光电混合缆
光缆、电缆混合封装
（封装形式很多）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 18: 1.陆地微波
频率：0.3G~300GHz
典型：2G~40GHz
特殊：2.4GHz频段，ITU-R定义的ISM（工业、科学、医学）频段， 无需授权，Wi-Fi使用该频段
特性：
①传输距离受限，最远距离约为82km（视距）。
②容量大。
③质量高。干扰少
④方向性强。
⑤成本低。中继通信建设投资少。
⑥损耗与距离、波长有关，
⑦会受到恶劣气候的影响。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 19: 2.卫星微波
上行 下行
4/6波段： 5.925~6.425GHz， 3.7~4.2GHz
12/14波段：14~14.5GHz， 11.7~12.2GHz
19/29波段：27.5~31GHz， 17.7~21.2G Hz
最佳波段在10GHz以下，超过10GHz易受天气影响
特性：
①传输距离远
②延迟大
③日凌干扰
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 20: 3.无线电
频段：30MHz～1GHz
特性与频率有关：在较低频率上（波长较长），无线电波能轻易地通过（绕过）障碍物
信号衰减大：传输距离d≈7.14× K≈4/3
易受干扰
4.红外线
无穿透能力；
5.激光
优点：通信容量大；保密性强；
缺点：距离限于视距，易受云、雨、雾、雪、霾等影响；瞄准困难
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 21: 传输介质的传输能力(信道容量)—奈奎斯特定律
无噪声信道：带宽为W（Hz）（W=高频-低频）
每个信号取V个离散电平值
信道的极限数据率(比特率）：B=2W*log2V（bps）
另一表述（针对信号）：
无噪声信道具有无限带宽
传输的信号带宽为W
每个信号取V个离散电平值
传输该信号的极限数据率： B=2W*log2V（bps）
极限码元传输速率（信号数） = 2W
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 22: 传输介质的传输能力(信道容量）—香浓定理
有噪声信道：带宽为W（Hz），信噪比为S/N
信道的极限数据率(比特率)：B=W*log2(1+S/N) (bps)
另一表述：
有噪声信道具有无限带宽
传输的信号带宽为W
传输该信号的极限数据率：B=W*log2(1+S/N)（bps）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 23: 信道容量例子
带宽为3KHz的信道
没有噪声，传输二进制信号，按奈奎斯特定律，极限数据率：6Kbps
有噪声，信噪比为30dB，极限数据率为3K×log2(1+1000)≈30Kbps
(信噪比为30dB，log(S/N)=30，S/N=1000)
有噪声更好？
原因：
  两个公式计算的都只是极限数据率——上限值
  奈奎斯特定律只考虑二进制，即一个信号只取N=2种离散电平值（0、1），而香农定理无此限制，状态数N→∞
为什么用宽带网指称高速网？
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 24: 怎样才能提高网络数据率？
提高数据率的途径：
  增大带宽
  增大信噪比
  增大单个信号（也称为符号）的离散电平数
  增加物理信道数
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 25: Wi-Fi无线信号的功率
接收端信号的功率单位是dBm（分贝毫瓦）
接收端dBm=10lg(Prx/ Ptx)
  信号被接收时的功率， 信号被发送时的功率
  ⸪Prx<Ptx，∴dBm值都是负数
取Ptx=1mW（1毫瓦），则接收端信号dBm=10lg(Prx)
  -40dBm对应接收到的功率是10-4mW
  -60dBm对应接收到的功率是10-6mW
  dBm的值越大（绝对值越小）表示信号越强
  Wi-Fi的dBm值正常范围是-40~-85dBm，<-90dBm时基本不能接收
查资料：5G信号的接收功率范围是多少？
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频谱特性
有线介质
无线介质
传输能力
信号功率

## Slide 26: 数据通信系统与物理层
数据通信系统模型
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
典型：网卡

## Slide 27: 数据通信系统与物理层
怎么才能把数据从一个节点发送到另一个节点？
——构建数据通信系统
——选择适合的传输模式
——使用恰当的技术对数据编码
物理层做什么？怎么做？（ch1）
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 28: 信号的频域与时域特性
数据：表征客观事物的静态属性
信号：数据在介质上传输时的动态存在形式
数据都要变换为信号在介质上传输
信号的频域特性：任何信号都可以看成是无穷多个不同频率的信号分量合成的，其中最小的那个频率称为基频，是合成后信号呈现出的频率
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 29: 信号的频域与时域特性
由频率为f，3f，5f,…的信号合成
合成后的方波信号频率为f
信号的频率是某值，是指合成后的信号的频率，包含大量不同频率的信号分量
∴不同频率的信号之间也有干扰
（过去飞机上不准用手机等）
信号的时域特性：信号随着时间而重复，可以表示为
f(t)= f(t+T )，T 为周期
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 30: 数字传输与模拟传输
数据元素——位/比特
信号元素——脉冲/波形/符号
数字传输：传输数字信号的方法，与数字信号所代表的数据形式无关
模拟传输：传输模拟信号的方法，与模拟信号所代表的数据形式无关
数字数据（二进制） ————————> 数字传输
数字数据（二进制） ————————> 模拟传输
模拟数据（连续值） ————————> 数字传输
模拟数据（连续值） ————————> 模拟传输
编码为数字信号
编码为数字信号
调制为模拟信号
调制为模拟信号
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 31: 增大传输距离的方法
数字传输：
  中继方式，接收信号-整形-还原为脉冲信号（称为再生）-发送
  每次中继，都还原信号，去掉噪声，传输质量高
模拟传输：
  放大方式，接收信号-按比例放大信号的各部分-发送。
  把噪声一并放大、传送到接收方
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 32: 数字传输与模拟传输的优缺点
数字传输
  优点：
  ①设备简单：只需处理0、1
  ②传输质量高，出错率低
  ③通信能力强。
  ④便于统一多种网络。
  缺点：传输距离近
模拟传输：
  优点：距离远
  缺点：复杂；质量相对低；
2G~5G都被称为数字电话，采用数字传输吗？
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 33: 基带传输与频带传输
基带传输：不改变基带信号频谱的传输方式
基带信号：高限频率与低限频率之比远大于1的信号
比如声音信号：频率范围是300~3400Hz，高低限比值超过11。
频带传输：改变原始信号的频带，使其在适合的频带上传输的传输方式。
声音调频传输：300~3400Hz->88MHz+300~3400Hz
为什么需要频带传输？
频带传输系统：
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 34: 信号编码与调制
1.数字数据编码为数字信号
(1)非归零码（NRZ）
编码规则：用一种电平表示1,另一种电平表示0,在一位的周期内维持电平不变。
缺点：同步能力差
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
0
+v
-v

## Slide 35: (2)双极AMI
编码规则：数据“0”编码为0，数据“1”交替编码为+1和-1。
优点：具有一定的检错能力（+1、-1是否交替）
缺点：“0”依然同步能力差
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 36: (3)曼彻斯特编码
每一个码元分成两个等长部分，前一部分与后一部分电压高低相反。
前一部分为高电平而后一部分为低电平表示0；1则刚好相反
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
优点：每一个码元的正中间出现一次电平的变化，既作为同步信号，又作为信号的取值
缺点：效率低（50%，2个脉冲表示1位）
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 37: 微分曼彻斯特编码
每一个码元分成两个等长部分，前一部分与后一部分电压高低相反。
信号的取值有每位前沿是否有跳变定义：有跳变表示0；无跳变表示1
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 38: (4)nB/mB编码
m > n
用m位编码表示n位数据
实际码组有2n，冗余码组有2m-2n，编码效率为n/m
例如：4B/5B编码
每个编码中至少有两次跳变，不超过3个0
（100BaseX、FDDI）
5B/6B（100VG－AnyLAN）
8B/10B(光纤，1G以太网）
64B/66B（万兆以太网）
256B/257B （下一代以太网）
(512*N)B/(513*N+1)B --Infocom2008
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 39: (5)PAM4码
用4种电平值编码2个位（比特）
Wi-Fi6使用
例如，用四个电平值-1V、-0.5V、+0.5V、+1V分别表示00、01、10、11
类推，能否设计出PAM8呢？
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
八种电压值表示3个位
000 001 010 …

## Slide 40: 2.数字数据调制为模拟信号
思想：选取某一频率的正弦信号作为载波用以运载所要传送的数字数据。用待传送的数字数据改变载波的幅值、频率、或相位，到达目的地后进行分离。
调制——把数字数据加到载波上去的过程
解调——从载波上取出数字数据的过程
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 41: (1)幅移键控调制方法（ASK）
用待传数据改变载波的幅值（相与是一种简单方式）。
特点：简单，抗干扰性能差
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
0
1
0
0
1
1
1
0
0
基带信号
ASK
载波

## Slide 42: (2)频移键控调制方法（FSK）
用待传数据改变载波的频率
设载波频率为fc，调制后频率为f1、f0
一般要求f1-fc=fc-f0
特点：抗干扰性能较好。
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
0
1
0
0
1
1
1
0
0
基带信号
FSK
载波

## Slide 43: (3)相移键控调制方法（PSK）
用待传数据改变载波的相位
绝对移相：用两个绝对相位分别表示0,1
例如：0°表示0,180°表示1
相对移相：用相位的变化表示0、1
例如：有相位变化表示1,无相位变化表示0
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
0
1
0
0
1
1
1
0
0
基带信号
PSK
载波

## Slide 44: (3)相移键控调制方法（PSK）
正交移相键控（QPSK）：每90°表示一种状态
45° ：11
135°：10
225°：00
315°：01
结果：一个信号表示2位
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 45: 三种方法的资源占用（性能）
设R为要求达到的数据率，r为系数（0<r<1)，L为离散电平数量
ASK调制后模拟信号需要带宽为BT＝(1+r)R/log2L
FSK调制后模拟信号需要带宽为BT＝(1+r)R/log2L+ △F ，△F＝f1-fc=fc-f0
PSK调制后模拟信号需要带宽为BT＝(1+r)R/log2L
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 46: (4)正交振幅调制（QAM）
将幅移键控和相移键控结合在一起，把两个频率相同的模拟信号叠加在一起,一个对应正弦函数,一个对应余弦函数
M进制的正交振幅调制可简记为MQAM，其信号可表示为 S(t)=C·sin(ωt)+D·cos(ωt)
更高阶的QAM，一个信号能传送更多的二进制位数据。
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
星座图

## Slide 47: 本次课程安排
本次课程内容：
介绍模拟数据的编码与调制
介绍停-等正确性控制方法
本次课程目标：
针对模拟数据能够选用不同的编码或调制方法
能设计类似停止-等待思想的正确性控制机制

## Slide 48: 3.模拟数据编码为数字信号
两步：
第一步：将模拟数据变成数字数据，称为数字化
第二步：将数字数据编码成数字信号
数字化的主要方法有PCM、DM、DPCM等
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 49: PCM
三步：
①采样
Nyquist定理（Nyquist Theorem）：采样频率高于信号最高频率的两倍，则样本包含原始信号的所有信息（可恢复原始信号）。实际系统取采样频率f=2fsample
②量化：最大级数为N
量化为整数时存在量化噪声（误差）
量化噪声为S/N=6n-a (0<a<1, 取1.8dB)
③编码：用n=log2N位编码
【例 数字电话】：取声音最高频率4kHz，采样频率8kHz。每次采样用8位编码，则一路电话需64kbps。
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 50: PCM
：
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
011001110001011110100

## Slide 51: DM
每次采样只用1位表示：1变大，0变小。
曲线平缓时造成累积误差
DPCM
首次采用用n为，随后每次采样用k位编码，其中第1位为符号（+/-），其余为增减值，表示相对前一次采样值的增减值。
比如首次8位编码，之后用4位，可表示-111~+111，前述电话需要的带宽为32kbps
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 52: 4.模拟数据调制为模拟信号
原因：
有效传输
充分利用带宽（FDM）
原理：输入信号m(t)与频率为fc的载波信号合并产生合成信号s(t),其带宽以fc为中心。
1.调幅AM： sAM(t)=m(t)cosωt
2.调频FM: KF为灵敏度
3.调相PM: KP为灵敏度
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 53: 4.模拟数据调制为模拟信号
对FM： φ´(t)=nfm(t), nf为调频指数
对PM：φ(t)=npm(t), np为调相指数
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 54: 5.扩频通信
适用：
无线通信；模拟传输（数字数据或模拟数据）
原理：将信号扩散到较宽的频带中，加大干扰和窃听的难度。
方法：
跳频：随机地选用频率发送和接收，并在一个时隙后改变所用频率。
跳时（Time Hopping，TH）：把每个信息码元划分成若干个时隙，随机选择时隙发送
直接序列：一个位变为多个位传输
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 55: 5.扩频通信
例
系统模型
传输模式
编码调制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
B只有双方知道

## Slide 56: 2.3保证传输正确性的方法与数据链路层
怎么预防、发现、纠正介质上可能出现的错误？
除了编解码，还涉及哪些方面？
共享介质谁能发送？ ——介质接入控制
数据传输过程是否出错？——校验机制
是否正确接收到？ ——应答机制
收发双方是否一致？ ——同步机制
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 57: 2.3.1介质接入控制
控制节点对通信介质的接入，解决两个问题：
  确定每个节点能把信息送到通信介质上去的特定时刻
  确定如何有效利用共享通信介质
三类方式：
  不加控制：每个节点想发送就发送
  集中式控制：由中央节点负责分配接入权
  分布式控制：各节点采用分布协调方式分配接入权
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 58: 1.CSMA/CD接入控制方式——分布式方式
带冲突检测的载波监听多路访问
条件：
  总线结构
  信号双向传输
原理：
>>无需应答
>>如何判冲突？
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
发送节点
网络是否空闲？
发送，并监听
出现冲突？
发送冲突码
随机延迟一段时间
N
Y
N
Y
发送完？
N
结束
Y

## Slide 59: CSMA/CD延迟时间的确定
方法：截断的二进制指数后退算法（退避算法）
时间片τ＝总线上两端点间往返传输的时间
延迟时间T＝m*τ
m＝0～2n-1之间的随机数
n＝min(10, k)
k=本次发送经历的冲突次数
τ的确定——三个因素：
确保任何时候都能够检测到可能发生的冲突-争用期
保证在冲突发生后能够检测到冲突—最短帧长
合理的延迟—介质的最大长度
2500m，10Mbps ==> τ≈51.2μs
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
A
B

## Slide 60: CSMA/CD信道利用率
0=总线上单程传播时间
T0=发送一个帧需要的时间
a=0/T0
Smax=T0/(T0+ 0)=1/(1+a)
怎么使Smax最大？
使a最小，0最小或T0最大
0由介质长度决定，T0由帧的长度及数据率决定
介质长度和帧长度之间折中
帧太长，一旦出错，重发导致太大的浪费
基于CSMA/CD的以太网的帧长度为1518字节（净荷为1500字节）
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 61: CSMA/CD信道利用率
最小帧长度：x（Bytes）
τ=51.2μs
8x/10Mbps≥51.2*10-6
x≥64
介质长度=25.6*10-6 *(2/3)*3*10-8
=5120m
衰减等原因：2500m
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 62: 2.令牌传递接入控制方式——分布式控制
(1)条件
网络形成环。不能形成物理环时，形成逻辑环
信号在环上单向传输
(2) 原理
①监控节点产生唯一一个令牌沿环路传输。
②要发送数据的节点必须得到令牌。往令牌上附加帧，填写标志后让其继续传送。
③目的节点拷贝帧，设置应答标志后让其继续传送。
④回到源节点后，根据应答标志确定撤销或重传。
⑤非源、非目的节点，转发帧。
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 63: (3)节点操作
发送
拷贝
转发
撤销
两个标志A(地址识别）、C(拷贝）
(4) 问题
令牌丢失 <怎么识别？怎么恢复？>
令牌增生 <怎么识别？怎么删除？>
地址错误 <怎么识别？怎么处理？>
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 64: CSMA/CD与令牌传递的比较
比较
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
 | CSMA/CD | 令牌传递
发送时间 | 不确定 | 确定
负载适应性 | 重负载低效 | 重负载高效
网络大小 | 对介质长度限制严 | 自由

## Slide 65: 3.TDMA（时分多址）接入控制方式—集中式控制
集中式接入控制
多个节点严格按分配的时间接入到信道上完成数据发送。
TDMA方式需要事先分配时间片（time slot,时隙），让每个节点准确知道并严格遵守时间片的规定
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 66: 4.FDMA（频分多址）接入控制方式—集中式控制
集中式接入控制
多个节点严格按分配的频率接入到信道上完成数据发送。
FDMA方式需要事先分配频率，让每个节点准确知道并严格遵守频率的规定
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 67: 5.OFDMA（正交频分多址）接入控制方式
FDMA的演进形式
将FDMA与OFDM结合使用
OFDMA 将传输带宽划分成正交的互不重叠的一系列子载波集，将不同的子载波集动态地分配给不同的用户，实现多用户同时接入，提高资源利用效率
OFDMA是4G、5G移动通信系统的标准方法
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 68: 6.CDMA（码分多址）接入控制方式
发送端用各不相同的、相互正交的地址码调制其所发送的信号发送到共享信道
所有信号在同一共享信道传输
在接收端利用码型的正交性，通过地址识别从混合信号中分离出相应的信号
信号A、B看成两个向量，点积（A，B）=0即为正交
连续信号A、B正交：∫A·B dx=0
CDMA是3G移动通信系统的标准方法，但从4G移动通信开始已不再使用。
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 69: 2.3.2 组帧——怎么发现错误？
记得奇偶校验吗？
将数据组成适当的格式——帧，加上校验机制以检测错误
怎么组帧（标识帧的开始与结束）？
  字符界定法
  字符计数法
  位串界定法
  时间同步法
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 70: 1.字符界定法
规定一组控制字符
以一个特殊字符（开始字符）作为帧的开始标志
以一个特殊字符（结束字符）作为帧的结束标志
缺点：
  用户数据中有可能与控制字符相同的字符，导致接收方判断错误
  依赖所使用的字符集
BSC协议：以DLE STX(0x01)开头，以DLE EXT(0x02)结束（DLE：Data Link Escape；STX：Start of Text；ETX：End of Text）
接收方收到DLE STX就知道是一帧的开始，收到DLE EXT就知道是一帧的结尾
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步

## Slide 71: 2.字符计数法
在帧中设置一个长度字段记录该帧包含的字符数
发送方填写该值，接收方首先识别该值，然后根据该值确定帧的结束边界
不足：如果帧的长度字段出错将导致接收方错误判断帧的结束位置
典型协议DDCMP
改进：不以字符而是以字节为单位，如：PPP
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步

## Slide 72: 3.位串界定法
用特定的位串作为开始、结束标记
典型的标记位串：01111110（0x7E）
问题：如何区分标记与正常数据？
  位填充技术（只对帧，不含标记串）：
  发送方：连续5个1后插入1个0
  接收方：连续5个1后若为0，删掉；若为1，结束
典型：HDLC
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步

## Slide 73: 4.时间同步法
先确定帧的格式
接收节点使用全网络统一的时钟（时长）来确定什么时间开始接收帧、什么时间停止接收帧
避免时钟漂移：将时钟与数据混合编码后发送
典型：SDH
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步

## Slide 74: 5.帧的长度怎么确定？
帧长相关因素？
  误码率
  开销长度
例： Lh=64b（8B）, p=10-6, Ld = 7936b = 992B
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
头部长度
出错概率

## Slide 75: 2.3.3 帧的检错与纠错
错误类型：
  位错：帧中某些位出现了错误
  顺序错：多个/某些帧的顺序出现错误
  帧丢失：某个/某些帧丢失了
  帧重复：某个/某些帧重复了
针对位错，方案？
  前向纠错：纠错码——哪些码？
  检错重发：采用检错码——哪些码？
针对帧错，方案？
  差错控制规程
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
帧错

## Slide 76: 检错码：CRC
1.原理
M(x)：信息多项式
P(x)：生成多项式(最高次幂＝n)
R(x)：余多项式
Xn*M(x)/P(x)::Q(x)~R(x)
2. 检错能力
所有单个位错
所有双位错，只要P(x)含有至少3个1
任意奇数个错，只要P(x)含有（x＋1)
<=n位的任意突发错
n＋1位突发错：1-2-(n-1)
>n+1位突发错： 1-2-n
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 77: 检错码：CRC
生成多项式P(x):
CRC-12: x12+x11+x3+x+1
CRC-16: x16+x15+x2+1
CCITT-CRC-16:x16+x12+x5+1
CRC-32: x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1
实现方法
①电路法
②短除法
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 78: 电路发生成CRC校验码
电路法：
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
a0=1
an=1

## Slide 79: 短除法计算CRC校验码
短除法： 信息M＝10011010，P＝1101, R为3位
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
1·x3 +1·x2+0·x1+1·x0
乘xn (补n个0)

## Slide 80: 接收方检错与纠错
接收到信息C（包含校验码）
  生成新的校验码R
  如果R=0，则判断无措
  如果R≠0，则一定有错，执行纠错
纠错：ARQ（Automatic Repeat reQquest）
（合并到差错控制规程）
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 81: 2.3.4可靠性与应答（差错控制规程）
基本方法：
确认（应答）
超时
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 82: 1.停止-等待（Stop-Wait）
发送一帧后，启动计时器，等待应答：
——肯定应答(确认)：发新帧
——否定应答或无应答(超时)：重传
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
时
间
A
B
DATA0
送
主
机
ACK
DATA1
送
主
机
ACK
(a) 正常情况
A
B
DATA0
DATA0
送
主
机
ACK
(c) 数据帧丢失
重
传
tout
丢
失
！
A
B
DATA0
送
主
机
ACK
DATA0
丢
弃
ACK
(d) 应答帧丢失
重
传
tout
丢
失
！
A
B
DATA0
NAK
DATA0
送
主
机
ACK
(b) 数据帧出错
重
传
出错
四种情况:

## Slide 83: 停止-等待实现算法
不使用否认帧，且确认帧带有序号 n
ACKn 表示“第 n – 1 号帧已经收到，现在期望接收第 n 号帧”。
  ACK1 表示“0 号帧已收到，现在期望接收 1 号帧”；
  ACK0 表示“1 号帧已收到，现在期望接收 0 号帧”。
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 84: 停止-等待实现算法
发送节点：
① 从主机取出一个数据帧；
② V(S)←0； //数据帧编号“0”，即发送第一个数据帧的编号为“0”；
③ N(S)←V(S)；//发送状态变量初始化
将数据帧送交发送缓存；
设置重传次数Count；
④ 若Count>0，将发送缓存中的数据帧发送出去，count减1；
否则，报告错误，停止；
⑤ 设置超时计时器tout ； //选择适当的超时重传时间tout。
⑥ 等待接收应答帧； //等待以下⑦、⑧、⑨这三个事件中最先出现的一个
⑦ 若收到肯定应答帧ACK，则
从主机取一个新的数据帧；
V(S)←[1- V(S)]；//更新发送状态变量，变为下一个编号（1-0=1）
转到③；
⑧ 若收到否定应答帧NAK，则转到④； //重传数据帧
⑨ 若超时计时器时间到，则转到④； //重传数据帧
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 85: 停止-等待实现算法
接收节点：
① V(R)←0； //接收状态变量初始化为欲接收的数据帧的编号
② 等待帧到达；
③ 当收到一个数据帧，检查有无位错；
若正确无误，则转到④；
否则转到⑧；
④ 若N(R)= V(R)，则执行⑤； //N(R)为帧中的帧序号字段
否则丢弃此数据帧，转到⑧；
⑤ 将收到的数据帧中的数据送交主机；
⑥ V(R)←[1- V(R)]； //更新接收状态变量，准备接收下一数据帧
⑦发送肯定应答帧ACK，并转到②；
⑧ 发送否定应答帧NAK，并转到②。
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 86: 停止-等待方法的效率
时间关系：
tout = tp + tpr+ ta + tp + tpr
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
A
B
DATA
DATA
ACK
传播时延 tp
处理时间 tpr
应答帧发送时间 ta
传播时延 tp
处理时间 tpr
tT
时间
两个成功发送的
数据帧之间的
最小时间间隔
数据帧的
发送时间
ts
设置的
重传时间
tout

## Slide 87: 停止-等待方法的效率
重传时间：
超时重传：数据帧发送完毕后若经过了一段时间还没有收到应答帧，就重传这个数据帧。
超时时间为
tout = tp + tpr+ ta + tp + tpr
假定 tpr 和 ta 都远小于 tp，则
tout ≈ 2tp
两个发送成功的数据帧之间的最小时间间隔是
tT = ts + tout ≈ ts + 2tp
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 88: 停止-等待方法的效率
信道利用率：
没有传输错误，传输N帧所需要的时间为TD= N tT= N（ts+2tp）
信道的利用率η：
η = N ts / TD = N ts / (N ts + 2 N tp )
= ts / (ts+2tp)
=1/(1+2α)
α= tp / ts
α=（L/C）/（D/R）= R(L/C)/D，对给定网络， α是常数
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 89: 停止-等待方法的效率
吞吐量：
数据帧出错概率为p，应答帧不出错，重传次数不受限制
正确传送一帧所需的平均时间tav为
tav=tT（1+一个帧的平均重传次数）
一帧的平均重传次数=
{1×P[重传次数为1]+2×P[重传次数为2]
+3×P[重传次数为3+]…}
={1×P[第1次发送出错]×P[第2次发送成功]
+2×P[第1，2次发送出错]×P[第3次发送成功]
…}
=p(1-p)+2p2(1-p)+3p3(1-p)+…
tav=tT+(1-p)∑ipitT=tT/(1-p) i=1,2,3,…,∞
最大吞吐率λmax= 1/ tav =（1-p）/ tT
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 90: 停止-等待方法的效率
停-等方法特点：
优点：简单
缺点：效率低
地球同步轨道卫星：
传播延迟约为270ms=0.27s，
假定数据率为64Kbps，帧长4000位。α=64K×0.27/4000=4.32， 【 α= tp / ts】
卫星链路的利用率为η= 1/（1+2α）
=1/（1+2×4.32）=1/9.64=0.104
如果是两个地面站借助卫星中转通信，利用率多少？
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
怎么提高利用率、效率

## Slide 91: 本次课程安排
本次课程内容：
介绍模拟数据的编码与调制
介绍停-等正确性控制方法
介绍提高性能的方法
本次课程目标：
针对模拟数据能够选用不同的编码或调制方法
能设计类似停止-等待思想的正确性控制机制
能够设计一些机制提高网络的利用率、性能

## Slide 92: 2.滑动窗口
基本思想：连续发送多帧，再等待应答；可以一次对多个帧给出应答；发送数据时可以捎带给出应答，应答信息不必单独发送。
发送方保留一个发送窗口WT，落在发送窗口中的帧才能被发送
接收方保留一个接收窗口WR，落在接收窗口中的帧才能被接收
两个窗口按一定的规则滑动，实现帧的高效发送与接收
WT、WR设为多大？可否为∞？
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 93: 2.滑动窗口
基本思想
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
发送窗口
WT
不允许发送这些帧
允许发送 这5 个帧
(a)
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
不允许发送这些帧
还允许发送这 4 个帧
WT
已发送
(b)
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
不允许发送这些帧
WT
已发送
(c)
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
不允许发送这些帧
还允许发送
这3 个帧
WT
已发送
已发送
并已收到确认
(d)

## Slide 94: 1位滑动窗口
发送窗口、接收窗口大小都为1，即每次只允许发送和接收一帧。类似停止-等待方式，但允许双向发送、捎带应答。
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 95: 全部重传方式
发送方和接收方的窗口都为N，都有N个缓冲区
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
发送N帧；
启动计时器；
等待应答
发送方
应答？
窗口推进N
ACK
NAK或超时
收到1帧，
检错、排序
接收方
错误或窗口外？
否
N个都
收到？
是
丢弃该帧；
发NAK
发ACK；
窗口推进N
是
否

## Slide 96: 全部重传方式
肯定应答只需对N个帧发送一次
对每个帧都可以单独发送否定应答
允许不按顺序接收（接收后排序）
N个帧中，只要有一个帧出错，N个帧就全部重传
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 97: 选择重传方式
发、收窗口为N
发送方：
  一次发送N帧，等待应答
  对NAK帧重传
  待N个帧都收到ACK后，窗口推进N
接收方：
  对收到的帧进行检错、排序
  对每个帧给出应答（ACK/NAK)
  N帧都应答ACK后窗口推进N
有无死锁问题？
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 98: 部分重传方式（Go-Back N，GBN ）
发、收窗口为N
发送方：
  每发送一帧，启动超时计时器，连续发送后续的帧，即使在发送过程中收到肯定应答也不停止发送；
  若收到ACK(i)，则登记，若收到N个ACK，则窗口推进N；
  若收到NAK(i)，或超时未收到应答，则将发送指针调整为i，从帧i开始，按①的方式开始发送。【最小的i】
接收方：
  对收到的帧进行检错、排序；
  帧编号不在接收窗口中或重复，丢弃；
  收到错误帧（位错），发送NAK(i)；
  收到正确帧，排序保存，发送ACK(i)，判断调整窗口
对每个帧都单独发送肯定/否定应答
【接收方收到错帧后，要求重发该错帧及之后的所有帧】
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 99: 部分重传方式（Go-Back N，GBN ）
窗口调整优化，双方可否按蓝色值调整？
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
RWS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
已收到
待接收
NAK(5)

## Slide 100: 滑动窗口对效率的影响
窗口
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
A
B
T0
第2帧
A
B
第1帧
第α帧
第1帧
…
第3帧
A
B
第2帧
第α+1帧
…
第α帧
ACK1
第α+2帧
A
B
第α+1帧
2α+1帧
…
第2α帧
ACK1
T0+Tp
T0+Tp+Ts
T0+2Tp+Ts
当N≥2α+1时, η=1

## Slide 101: 滑动窗口对效率的影响
窗口
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
T0
T0+Tp
T0+Tp+Ts
T0+2Tp+Ts
A
B
第2帧
A
B
第1帧
第α帧
第1帧
…
第3帧
A
B
第2帧
第α+1帧
…
第α帧
ACK1
A
B
第α+1帧
…
第N帧
ACK1
当N＜2α+1时，η=N/(2α+1)

## Slide 102: 滑动窗口的效果
可靠传输
顺序控制
流量控制
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 103: 2.3.5同步方式
不同的节点对所传输信息的共同理解
没有统一时钟，只能是异步同步
位同步、字符同步、帧同步、状态同步
(1)位同步
接收方恢复每一位
两种方法：插入导频法和自同步法
  插入导频法：在发送端发送的信号中插入专门的位同步导频信号，接收端检测并作为位同步信号
  自同步法：发送端通过适当的信号编码实现（插入时钟信号），如曼彻斯特编码、nB/mB编码
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 104: (2)字符同步
以字符为传输单位：1位起始位，恒为0；数据位；可选的1位奇偶校验位；可选的停止位，可为1位、1.5位或2位，恒为1
时钟漂移：
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 105: (3)帧同步
什么时间开始接收帧、什么时间停止接收帧
字符定界、字符计数、位串定界、时间同步
  如01111110
(4)状态同步
发方发送、收方应答
双方对该发、该收的帧有共识
双方认为收发成功
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 106: 怎么充分利用网络的能力、提高网络性能？
多路复用，多路信号共用信道
  时间
  频率
  波长
认知无线电
网络编码
多路复用
认知无线电
网络编码
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
复
用
器
分
用
器

## Slide 107: 时分多路复用TDM
原理：
①时间划分为时间片/时隙（Time slot）
②各路信号轮流使用分配的时间片
③在规定的时间片内使用全部带宽
④要求：时间片预先分配，即使无数据发送，也空闲，其它信号不能占用----集中控制
适用：数字传输，模拟传输
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 108: 时分多路复用TDM
例子：T1载波（线路）
T1：24路信号（24个时间片），每个时间片8位（7位数据，1位控制），24路（共192位）加1位标识位组成一帧，每秒8000帧。数据率为
193b×8000帧/s=1.544Mbps
T2：4个T1组成，6.312Mbps
T3：6个T2组成，44.736Mbps
T4：7个T3组成，274.176Mbps ——美国标准
E1：32路，30路数据、2路控制，每路8位，数据率=32×8×8000=2.048Mbps
E2（128路）：8.448Mbps
E3（512路）：34.368Mbps
E4（2048路）：139.264Mbps
E5（8192路）：565.148Mbps ——欧洲标准
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 109: 频分多路复用FDM
原理：
①将不同的信号调制为不同的频率
②不同频率的信号同时在一条线路上传输
③各路信号可一直使用分配的频段
④要求：各频段间不交叉、不连续（传统FDM）
适用：模拟传输
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
频率
时间
频率 1
频率 2
频率 3
频率 4
频率 5
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 110: 频分多路复用FDM
例子：电话系统
12路、4KHz/路60~108KHz，基群
5个基群超群
5个超群主群（CCITT，300路）
10个超群主群（Bell，600路）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 111: 直觉比较：TDM与FDM
FDM：占用部分资源、全部时间
TDM：占用全部资源、部分时间
哪个更好？
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 112: 正交频分多路复用OFDM
原理：
①选择相互之间正交的子载波
②用户的数据分成多个码流，每个码流用一个子载波发送
正交：
  离散信号：每个子信道的信号表示为一个向量，各向量的内积之和=0。 A·B=0
  连续信号：内积之和表示为乘积的积分。dx=0
不用带通滤波器来分隔子载波，而是通过快速傅立叶变换（FFT）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 113: 正交频分多路复用OFDM
原理：
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 114: 正交频分多路复用OFDM（自学）
假设：OFDM系统中有N个子信道，各子信道采用的子载波为
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
N路子信号之和可以表示为
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 115: 正交频分多路复用OFDM（自学）
为使N 路信号在接收端能够完全分离，需满足正交条件：
码元持续时间Ts内两个子载波正交的条件：
用三角公式改写成：
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 116: 正交频分多路复用OFDM（自学）
积分结果为
等于0的条件是：
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 117: 正交频分多路复用OFDM（自学）
要求
接入控制
组帧
检错纠错
可靠性
同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 118: 波分多路复用WDM
适用：光通信
原理：不同信号使用不同的波长同时在光纤上传输
问题：路径上的波长分配与路由
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 119: 统计时分多路复用STDM
原理：按需分配时隙，即有数据发送时，就申请并分配时隙，没有数据发送时，不分配时隙
问题：接收者如何知道何时接收信息？
  将接收者地址封装在报文中
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
A
B
C
D
a
b
c
d
t
t
t
t
t
3 个 STDM 帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
a
b
b
c
a
c
d
#2
#3
统计时分复用
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 120: 认知无线电
原理：
①节点自动识别当前可用的频率，并选定一频率发送
②报文封装接收者地址
③接收者监听各频率
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 121: 网络编码
原理：
①各节点对从各条信道上收到的数据包进行线性或者非线性的编码运算，将多路信息融合成一路信息后转发给下游节点
②目的节点收到信息后根据编码规则进行解算，得到原始的数据
例：源节点发送A、B包（看成2个长整数）
  源节点可以发送A、B、C=A+B三个包
  节点收到任意两个包都可以恢复出第3个包
  提高可靠性，减少重发延迟
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
多路复用
认知无线电
网络编码

## Slide 122: 作业
2，3，4，16

## Slide 123: 本次课程安排
本次课程内容：
介绍局域网的设计思想与关键技术
本次课程目标：
掌握以太网的主要技术，能针对相关需求，设计类似以太网的系统架构、实现方法

## Slide 124: 设计最基本的网络
局域网是最基本的网络
应满足的条件有哪些？
可为其设计什么工作原理？
可使用哪些具体技术？
发展趋势？
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 125: 局域网设计思想
(1)只覆盖较小的范围
(2)采用简洁的拓扑结构
总线型、环型、星型等
(3)达到很高的数据率
(4)广泛支持各种应用
(5)简化差错控制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 126: 以太网的设计思想
Bob Metcalfe：以太网之父(1947年，1970年获MIT博士学位）
1973年，提出并实现Ethernet构想，2.94Mbps
1976年，发表论文《以太网：局域计算机网络的分布式包交换技术》
1977年，Metcalfe申请专利，但放弃收取专利费
以太网的关键设计理念：
  总线拓扑结构，最小化联网成本
  使用同轴电缆作为传输介质，当时性价比最高的传输介质
  设计使用CSMA/CD接入控制方式，易于实现且保持高性能
  设计使用曼彻斯特编码，数据率为10Mbps，具有足够的前瞻性
  实现物理层和数据链路层的功能，高层应用保证用户数据正确性
1980年，Xerox、Intel、DEC制订DIX规范
1981年，DIX 2.0
1982年，IEEE802委员会发布IEEE802.3协议
1995年，100Mbps
1998年，1Gbps
2002年，10Gbps
2017年，200/400Gbps，802.3bs
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 127: 802标准体系
IEEE 802.1A：局域网概述及体系结构。
IEEE 802.lB：寻址、网络互联与网络管理。
IEEE 802.2：逻辑链路控制(LLC)。
IEEE 802.3：以太网的CSMA/CD总线访问控制方法与物理层规范。
IEEE 802.3i：10BaseT 3对UTP以太网规范。
IEEE 802.3u：100BaseT星型UTP以太网规范。
IEEE 802.3z：1000BaseT UTP以太网规范。
IEEE 802.3z：1000BaseCX STP以太网规范。
IEEE 802.3z：1000BaseLX 光纤以太网规范。
IEEE 802.3ae：10GBase以太网规范。
IEEE 802.3ba：40/100Gbps以太网规范。
IEEE 802.3cd：50/100/200Gbs以太网规范。
IEEE 802.3bs：200/400Gbps以太网规范。
IEEE 802.4：令牌总线(Token Bus)访问控制方法与物理层规范。
IEEE 802.5：令牌环访问控制方法与物理层规范。
IEEE 802.6：城域网(MAN)访问控制方法与物理层规范。
IEEE 802.7：宽带局域网访问控制方法与物理层规范。
IEEE 802.8：FDDI访问控制方法与物理层规范。
IEEE 802.9：综合语音和数据的访问方法和物理层规范。
IEEE 802.10：网络安全与加密访问方法和物理层规范。
IEEE 802.11：无线局域网访问控制方法与物理层规范。
IEEE 802.12：100VG-AnyLAN快速局域网访问控制方法与物理层规范。
IEEE 802.14：利用有线电视(Cable-TV)的宽带通信标准。
IEEE 802.15：无线个人区域网(WPAN)规范。
IEEE 802.16：宽带无线网标准。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 128: IEEE802 LAN体系结构
一般结构：只需物理层和数据链路层
具体结构：
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
物理信号子层PS
物理介质接入子层PMA
介质相关接口MDI
介质访问控制子层MAC
逻辑链路控制子层LLC
连接接口子层AUI
物理层
数据链路层
网络层
传输层

## Slide 129: IEEE802 LAN体系结构
只有少数保留、进化、使用
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 130: 早期以太网物理特性
(1)将所有计算机都连接到一根介质上
(2)广播方式
(3)处于一个冲突域中
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
B向 D
发送数据
C
D
A
E
匹配电阻（用来吸收总线上传播的信号）
匹配电阻
不接受
不接受
不接受
接受
B
只有 D 接受
B 发送的数据

## Slide 131: 早期以太网物理特性
改进：用集线器（hub）代替总线
一个hub是一个冲突域，相当于总线
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
Hub

## Slide 132: 以太网主要特性
无连接：不必先建立连接就可以直接发送数据
无编号：以太网对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认
  原因1：局域网信道的质量很好，因信道质量产生差错的概率很小
  原因2：万一出错，由高层处理
不可靠的交付，即尽最大努力的交付
目的站丢弃出错的数据帧，纠错由高层实现
数据重传时，以太网并不知道这是一个重传的帧，而是当作一个新的数据帧来发送
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 133: 以太网帧结构
原始方案（DIX V1）(现在已不用）：
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
字节
6
6
2
4
高层
目的地址
源地址
长度/类型
FCS
数 据
MAC 子层
LLC 子层
802.2
LLC 帧
当长度/类型字段
表示长度时
802.3
MAC 帧
这种 802.3 + 802.2 帧已经较少使用
43 ~ 1497
1
1
1
DSAP
SSAP
1
1
1
控制 数 据
字节
DSAP
SSAP
控制
高层数据

## Slide 134: 以太网帧结构
现在方案（DIXV2）：
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
MAC 帧
物理层
MAC 层
10101010101010 10101010101010101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
IP 层
以太网V2
MAC帧
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
类型：0800H，表示数据部分是IP包
8137H，表示数据部分是IPX包
8000H，类型，高层定义和解释
<0800H，表示数据部分的长度

## Slide 135: 以太网帧校验和
CRC-32：
G(x)= x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1
MAC地址格式：用16进制书写，02-60-8C-12-03-5B
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
机构唯一标识符OUI
扩展标识符EI
G/L
G/I
高24位
低24位
OUI：由IEEE或ISO分配; EI由生产商自行分配
OUI：首字节最低位为G/I位，0=单播地址，1=组播地址
次低位为G/L位，0=全局管理地址，1=本地管理地址
地址分三类：单播地址、组播地址、广播地址

## Slide 136: 以太网寻址
源节点以广播方式发送帧（用交换机时，由交换机用交换方式转发）；
目的节点的底层硬件（网卡）首先无条件接收帧，根据目的地址确定如何处理：
  为广播地址（全1），则保留该帧并送高层
  为单播地址，当目的地址为本节点地址时，则保留该帧并送高层；当目的地址不为本节点地址时，则丢弃该帧
  为组播地址，且其OUI与本节点地址的OUI相同，则保留该帧并送高层。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 137: 帧的发送：源节点(CSMA/CD)
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 138: 帧的接收：目的/所有节点
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
通知主机

## Slide 139: 重要规定
传统以太网取 51.2 s 为争用期的长度。
对于 10 Mbps 以太网，在争用期内可发送512 位，即 64 字节（最短帧长度）。
以太网在发送数据时，若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。
帧间最小间隔为 9.6 s，相当于 96 bit 的发送时间。
一个站在检测到总线开始空闲后，还要等待 9.6 s 才能再次发送数据，以便使刚刚收到数据帧的节点来得及清理接收缓存，做好接收下一帧的准备。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 140: 传统以太网的升级
用交换机代替总线/Hub
扩大规模，延长距离，减少冲突（提高性能）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 141: 百兆以太网
怎么升级到百兆？当初的2条技术路线：
  重新设计：HP等，100VG-Anylan，不兼容，淘汰
  兼容升级：IEEE 802.3u，成功！
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
协调子层RS
物理介质相关子层PMD
介质相关接口MDI
介质访问控制子层MAC
逻辑链路控制子层LLC
物理层
数据链路层
网络层层
传输层
物理编码子层PCS
物理介质接入子层PMA
自动协商子层AutoNeg
介质无关接口MII
物理信号子层PS
物理介质接入子层PMA
介质相关接口MDI
介质访问控制子层MAC
逻辑链路控制子层LLC
连接接口子层AUI
100Mbps以太网
10Mbps以太网

## Slide 142: 百兆以太网
协调子层RS：将MAC层的业务定义映射成MII接口的信号
物理编码子层PCS：4B/5B编解码、冲突检测和并串转换
物理介质接入子层PMA：链路监测、载波检测、NRZI编译码和发送时钟合成、接收时钟恢复
物理介质相关子层PMD：数据流的扰码、解扰，MLT-3编解码，发送信号波形发生和双绞线驱动，接收信号自适应均衡和基线漂移校正
自动协商子层AutoNeg：10Mbps与100Mbps自动协商与自适应
介质相关接口MDI：实现与传输介质的连接
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 143: 百兆以太网
MII的作用：
隔离不同的介质接口的差异
介质接口：
①100Base-TX：两对5类UTP，最大长度为100m，4B/5B编码，全双工
②100Base-T4 ：四对3类UTP，最大长度为100m，三对双绞线用于数据传输，一对双绞线用于冲突检测，8B/6T编码，半双工方式。
③100Base-FX ：两根光纤，最大长度为4l5m，4B/5B-NRZI编码，全双工
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 144: MLT-3编码
PMD子层使用统一的MLT-3编码
以NRZ为基础，
如果下一位是0，则输出值与前面的相同；
如果下一位是1，则输出值必须跳变：
如果前一位的输出值为＋或－，则下一位输出0；
如果前一位的输出值为0，则下一位输出非0，且与上一个非0值符号相反。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 145: 10M/100M自动协商
(1)协商内容（UTP）
  ①确定远端设备使用半双工还是全双工
  ②向其它节点发布远端设备的工作模式
  ③与远端连接设备交换工作模式相关参数，协调和确定双方的工作模式
  ④自动选择共有的最高性能的工作模式
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 146: 10M/100M自动协商
(2)协商方式
500ms内完成
按性能从高到低的顺序选择：
    ① 100Base-TX或100Base-FX全双工模式
    ② 100Base-T4
    ③ 100Base-TX半双工模式
    ④ 10Base-T全双工模式
    ⑤ 10Base-T半双工模式
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 147: 10M/100M自动协商
(3)协商过程
链路两端设备交换 “基本链路代码字”(也称“快速链路脉冲”，FLP）l6位：
S0～S4=00001表示使用的是IEEE 802.3协议
A0：10Base-T半双工
A1：10Base-T全双工
A2：100Base-TX半双工
A3：100Base-TX全双工
A4：100Base-T4半双工
A5：支持帧流控
R1：支持全双工连接时的非对称暂停机制
R2：扩展信息页，用于千兆端口
RF：远端故障
ACK：确认
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | R1 | R2 | RF | ACK | NP

## Slide 148: 千兆以太网（Ge/GE）
IEEE802.3z
保持与已有以太网标准的向下兼容
MAC子层使用CSMA/CD方法，保持同样的帧结构与帧的最大长度，支持单播与组播两种传输模式，只在物理层进行了修改
所有的配置都采用点-点连接方式
能与10Mbps、100Mbps以太网自动实现速率匹配，互联互通
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 149: 千兆以太网（Ge/GE）
层次结构
介质无关接口的名称改为GMII、去掉自动协商子层
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
协调子层RS
物理介质相关子层PMD
介质相关接口MDI
介质访问控制子层MAC
逻辑链路控制子层LLC
物理层
数据链路层
网络层
传输层
物理编码子层PCS
物理介质接入子层PMA
介质无关接口GMII
千兆以太网
自动协商子层AutoNeg

## Slide 150: 千兆以太网与百兆以太网的主要区别
用GMII取代MII
编码不同
修改CSMA/CD、优选全双工通信
时间片由512位延长为512字节（最短帧长度）
突发模式：将多个小于512字节的帧组成一个帧发送，用IFG分隔
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 151: 千兆以太网介质接口
(1) 1000Base-LX ：光纤，8B/10B编码
多模：半双工最长316m，全双工最长550m
单模：半双工最长316m，全双工最长5000m
(2) 1000Base-SX：光纤，8B/10B编码
62. 5μm多模光纤：最长275m
50μm多模光纤： 最长550m
(3) 1000Base-CX ：特殊的STP，8B/10B编码
半双工：最长25m
全双工：最长50m
(4) 1000Base-T ：4对5类UTP， RJ-45接口， 最长100m，采用PAM5（5级脉码调制）编码
（每个符号（取+2，+1，0，-1，-2之一）对应两位二进制信息，用5级中的4级表示两位信息，1级用于前向纠错码 ）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 152: 千兆以太网自动协商
1000Base-X：半双工或全双工，协商流量控制是对称还是非对称。只能在1000Mbps速率下、不能在不同的速率之间进行协商
1000Base-T：使用快速链路脉冲FLP交换各自传输能力的通告。从高到低的优先级顺序：
    1000BASE-T全双工
    1000BASE-T半双工
    100BASE-T2全双工
    100BASE-TX全双工
    100BASE-T2半双工
    100BASE-T4半双工
    100BASE-TX半双工
    10BASE-T 全双工
    10BASE-T半双工
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 153: 万兆以太网
层次结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
协调子层RS
物理介质相关子层PMD
介质相关接口MDI
介质访问控制子层MAC
逻辑链路控制子层LLC
物理层
数据链路层
网络层
传输层
物理编码子层PCS
物理介质接入子层PMA
介质无关接口XGMII

## Slide 154: 与千兆以太网的主要区别
不支持半双工，只支持全双工
废除CSMA/CD访问控制方式，但仍使用相同的帧格式-->传输距离增大
支持LAN和WAN ， MAC层有10Gbps到9.58464Gbps速率匹配功能
多种编码
目前主要使用光纤（早期只能用光纤）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
可选收发机
所支持的光纤型号
目标距离(米)
850nm串行
多模
65
1310nmWWDM
多模
300
1310nmWWDM
单模
10000
1310nm串行
单模
10000
1550nm串行
单模
40000

## Slide 155: 介质接口与编码
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
标准 | 网络 | 波长 | 光纤 | 最大距离 | 编码
10000Base-ER | LAN | 1550 | 10μm单模 | 40km | 64B/66B
10000Base-LR | LAN | 1310 | 10μm单模 | 40km | 64B/66B
10000Base-SR | LAN | 850 | 62.5μm，50μm多模 | 35m 300m | 64B/66B
10000Base-EW | WAN | 1550 | 10μm单模 | 40km | 64B/66B
10000Base-L4 | WAN | 1310 | 62.5μm，50μm多模， 10μm单模 | 240m 300m 40km | 8B/10B
10000Base-SW | WAN | 850 | 62.5μm，50μm多模 | 35m 300m | 64B/66B

## Slide 156: 万兆以太局域网与以太广域网
以太局域网：
  与1Gbps以太网兼容，10个1G、1个10G
以太广域网：
  10G以太网帧插入到OC-192/STM-64帧的载荷部分
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 157: 10Gbps以太局域网对802.3协议的修改
帧格式
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
修改时机：封装到OC-192帧时，即物理层封装到OC-192帧时。接收端的物理层接收到一个OC-192帧后，拆分OC-192帧还原出原MAC帧，将还原的MAC帧提交给MAC层处理。
对源节点和目的节点的MAC层没有真正修改MAC帧结构。

## Slide 158: 10Gbps以太局域网对802.3协议的修改
LAN与WAN速率匹配
将10Gbps适配为9.58464Gbps的OC-192的调整策略有3种：
  在XGII接口处发送HOLD信号，MAC层在一个时钟周期停止发送；
  利用“Busy idle”，物理层向MAC层在IPG(InterPacketGap）期间发送“Busy idle”，MAC层收到后，暂停发送数据。物理层向MAC层在IPG期间发送“Normal idle”，MAC层收到后，重新发送数据；
  采用IPG延长机制。MAC每次传完一帧，根据平均数据速率动态调整IPG间隔。
NORTEL公司的建议中采用第一种调整策略。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 159: 10Gbps以太网络应用
普通客户机暂不用10Ge
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
万兆交换机
万兆交换机
千兆交换机
用户计算机
服务器

## Slide 160: 40G/100G以太网
2010年发布802.3ba，主要用于数据中心网络
40Ge是由4通道10Ge的SERDES（SERializer/DESerializer，串行/解串器）总线组成，需要4对光纤
100Ge由10通道10Ge的SERDES总线组成，需要10对光纤，部署成本很高
SERDES：在发送端将并行的多路信号合并成一路串行的信号，在接收端将混合的一路串行信号分解成原始的多路并行信号。
SERDES其中一种特定的用途是将一路时钟与一路数据信号进行混合后传输，到接收端再分开，把数据与时钟同步信号一次性地传输完成。对SDH等需要时钟同步的网络，能方便地实现时间同步
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 161: 40G/100G以太网
2011年发布IEEE802.3bg，数据率为40Gbps，传输距离2km
2015年发布IEEE802.3bm，数据率为40Gbps，传输距离为10km
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 162: 25G以太网
问题：40Ge/100Ge部署成本高、对计算机PCIe使用效率不高（PCIe5.0:128Gbps）
2016年IEEE802.3by标准，纳入25Ge标准
2017年发布25Gbps的IEEE802.3cc
25Ge使用单通道SERDES总线（只需1对光纤），可以将10Ge平滑升级到25Ge，部署成本显著低于40Ge
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 163: 50Ge/100Ge/200Ge
2018年，IEEE802.3cd，规定50Gbps/100Gbps/200Gbps相关标准
50Ge主要用作5G蜂窝网络的回传网络
100Ge/200Ge主要用作数据中心网络、园区骨干网络
50Ge、100Ge、200Ge基于25Ge技术，即分别使用2、4、8个25Ge通道
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 164: 200Ge/400Ge
2017年，IEEE802.3bs，将单通道（一对光纤）的数据率提高到50Gbps到100Gbps
主要技术及参数是：
  支持200Gbps/400Gbps数据率
  最大基本帧长为1518字节
  最大封装帧长为2000字节
  最小帧长为 64字节
  信号调制为PAM4（1个符号表示2个位）
  数据编码方式为256B/257B
  400GBASE-SR16：16通道多模光纤，每通道25Gbps，100米
  400GBASE-DR4：4通道单模光纤，每通道100Gbps，500米
  400GBASE-FR8：8 个WDM通道单模光纤，每通道50Gbps，2km
  400GBASE-LR8：8 个WDM通道单模光纤，每通道50Gbps，10km
  200GBASE-DR4：4通道单模光纤，每通道50Gbps，500米
  200GBASE-FR4：4个WDM通道单模光纤，每通道50Gbps，2km
  200GBASE-LR4：4个WDM通道单模光纤，每通道50Gbps，10km
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 165: 800Ge
用2个400Ge的子层实现800Ge相关子层的功能
典型的方法是用8个100G信道，或者16个50G信道实现800G数据率：分别需要8对光纤或16对光纤
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
800G MAC
400G PCS
400G PCS
800G PMA
800G PMD
系统接口
8x106.25G

## Slide 166: 本次课程安排
本次课程内容：
介绍局域网设备的实现方法
介绍无线局域网的设计思想、Wi-Fi的帧结构
本次课程目标：
能进行简单网络设备的设计
掌握WI-Fi的原理、帧的作用

## Slide 167: 网卡
连接主机和传输介质
发送帧：网卡与主机DMA或I/O方式传送；生成CRC校验码，将帧编码成信号发送到传输介质上去
接收帧：一位一位地接收，还原成一个帧存放在网卡缓存中，将帧及检测结果发送给主机；将帧中的目的地址与网卡中保存的本网卡地址进行比较：广播地址或目的地址与本网卡地址相等，则保留接收的帧并发送给主机，否则丢弃所接收的帧。
进行编码与解码
实现差错检测：在发送端，生成CRC校验码；在接收端，重新生成CRC校验码，并判断有无位错并把检测结果报告主机
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 168: 网卡分类
连接类型：ISA网卡、PCI网卡、USB网卡
传输速率：10Mbps、100Mbps、1000Mbps、100Gbps等
传输介质类型：双绞线网卡、光纤网卡、无线网卡、粗缆网卡、细缆网卡等
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 169: 网卡的逻辑结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
总线接口
发送缓冲区
接收缓冲区区
DMA控制器
地址过滤器
接收器
发送器
序列化与反序列化
发送线
接收线

## Slide 170: 网卡设计
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 171: 交换机
盒式交换机、柜式交换机
交换机的基本功能包括（但不限于）：
(1)实现计算机连网，组成星型网络结构网络
(2)实现信号再生
(3)分隔冲突域，提高传输效率
(4)完成数据转发
(5)实现VLAN（虚拟局域网）
(6)实现生成树算法，防止网络环路
(7)实现访问控制：①对不同的MAC地址/IP地址进行访问控制、针对不同的应用数据进行访问控制（例如禁止某类数据传输）。②可以对端口的数据率进行配置。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
盒式交换机
框式交换机

## Slide 172: 交换机转发过程(二层）
转发表（MAC地址表），保存每个端口上连接的计算机MAC地址。
(1)从端口x收到一个帧；
(2)如果在转发表中找到输出端口d，则
(3) { 如果 d=x 则
(4) { 丢弃该帧；//原路返回的帧
(5) 转(18)；
(6) }
(7) 否则
(8) { 如果 d口空闲 则
(9) { 转发该帧至d口；转（18）；}
(10) 否则
(11) { 将该帧放入待转发队列；结束；}
(12) }
(13) }
(14)否则
(15) { 把该帧广播到除x口之外的所有端口；
(16) 转（18）；
(17) }
(18)如果 该帧的源地址未登记则
(19) { 在转发表表中登记该源地址；}
(20)结束；
（转发队列检查机制触发下述操作）
(21)while待转发队列不为空，则
(22) {转发 1个帧；}
(23)结束.
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 173: 交换机转发过程
转发表/MAC地址表
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
从端口x收到帧
在转发表中查找输出端口d
丢弃
转发
d空闲？
放入队列
广播到除x外的每个端口
d=x？
N
Y
Y
Y
Y
N
N
源地址已登记？
转发表中登记源地址
N
队列非空且d空闲？
转发
Y
N
二层交换机
t | s | …
端口 | 地址 | …
d | t | 
转发表/MAC地址表

## Slide 174: 交换机交换结构
Full-mesh crossbar
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 175: 交换机交换结构
CLOS
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
k*k
#1
k*k
#2
⁝
k*k
#n
第1级
n*n
#1
n*n
#2
⁝
n*n
#k
第2级
k*k
#1
k*k
#2
⁝
k*k
#n
第3级
输入
输出

## Slide 176: 交换机高速转发机制
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
CPU
+
ASIC
网络接口
网络接口
网络接口
CPU+
ASIC
网络接口
交换网
网络接口
网络接口
ASIC+网络接口
交换网
CPU
ASIC+网络接口
ASIC+网络接口
CPU
交换网
ENP+网络接口
ENP+网络接口
ENP+网络接口
a.集中转发（固定接口）
b.集中转发（模块化接口）
c.分布式转发（ASIC）
d.分布式转发（ENP）

## Slide 177: 小交换机设计举例
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
1 … 24 1 2
ARM处理器
交换模块
端口接口模块
10/100Mbps
端口
1000Mbps
端口
MII for 10/100Mbps
GMII for 1000Mbps
总线
端口
SDRM
FLASH
控制器
代码/包接口
逻辑结构

## Slide 178: 小交换机设计举例
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
交换结构
输入缓冲
逻辑
提取数据
帧存储器（24MB）
地址解析逻辑地址表（4K）
VLAN逻辑
发送描述符生成器
DA
SA
Src-port
IGMP
Length
Vlan-ID
端口镜像
RMON等
CPU

## Slide 179: 小交换机设计举例
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
端口控制结构
状态寄存器
TX
FIFO
19x96
状态逻辑
流控
802.3x
RX
FIFO
22x96
RX
描述符
抽取
E110或E1000
10/100MAC 或1000MAC
MII 或GMII
DA
SA
Port
VLAN ID
Priority
Error
Rx向量
Tx向量
自
帧存储器
到
帧存储器
到
交换引擎
MII for 10/100Mbps
GMII for 1000Mbps
CPU总线

## Slide 180: VLAN（虚拟局域网）
为什么需要VLAN
(1)不同的VLAN之间相互隔离，不能直接相互访问，提高隔离性、安全性
(2)不同的VLAN之间不能实现广播，减少不必要的数据传输，提高网络的性能
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN

## Slide 181: 怎么实现VLAN
基于端口的VLAN (Port-Based)
基于MAC层分组的VLAN
基于网络层地址的VLAN
基于协议的VLAN
基于策略的VLAN
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
VLAN1
VLAN2
VLAN3

## Slide 182: VLAN协议：802.1Q
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
思想
以太网
高速以太
800Ge
网卡
交换机
V LAN
以太网
MAC帧
字节
6
46 ~ 1500
目地地址
源地址
802.1Q标记
长度/类型
FCS
2字节
802.1Q 标记类型
0x8100
PRI
VLAN ID
TCI (标记控制信息)
C
F
I
6
4
2
4
数据
2字节
802.1Q 帧格式
类型：0800H，表示数据部分是IP包
8137H，表示数据部分是IPX包
8000H，类型，高层定义和解释
<0800H，表示数据部分的长度
PRI（3位）：用户优先级，值大优先级高
CFI（1位）：标准格式指示符，表示MAC地址是否是标准格式，0为标准格式，以太网为0
VLAN ID（12位）：取值范围为1～4094，0和4095保留

## Slide 183: 为什么需要无线局域网（WLAN）
移动
受保护的建筑物
不能或不方便铺设有线网络
临时性场所
…
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi

## Slide 184: WLAN传输介质
2.4GHz频带（2.4～2.485GHz）--ISM（工业、科学与医药）专用频段，无需授权
该频段传输距离约100米，具有一定的穿墙能力
5GHz频带（5150MHz～5825MHz）、 5.8GHz频带（5.725～5.825GHz）等频带也可用于无线局域网通信——无线局域网就拥有较大的频谱
无线传输技术：红外线、扩频和OFDM
红外线：1Mbps或2Mbps，距离小，不能绕过障碍物
直接序列扩频DSSS： 915MHz频带（902 ～ 928MHz)、2.4GHz频带、5GHz频带、5.8GHz频带
OFDM：能达到7Gbps以上，6GHz频段速率可达11Gbps
联合4096QAM等技术，速率将达到30Gbps
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi

## Slide 185: WLAN一般结构
可选网络架构有哪些？
  基站+终端
  无基站：Ad hoc （自组织）
WLAN结构：基站+终端
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi

## Slide 186: WLAN一般结构
WLAN结构：基站+终端
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
AP1
AP2

## Slide 187: WLAN一般结构
移动节点加入到一个基本服务集 BSS，必须先选择一个接入点 AP，并与此接入点建立关联
只有关联的 AP 才向这个移动节点发送数据，而这个移动节点也只有通过关联的 AP 才能向其他节点发送数据
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi

## Slide 188: 移动节点与 AP 建立关联的方法
被动扫描
  AP周期性发出信标帧(beacon frame)。
  移动节点等待接收信标帧，发送关联请求帧(Association request frame)
主动扫描
  移动节点主动发出探测请求帧(probe request frame)
  所有AP发探测响应帧(probe response frame)
  移动节点选择一个AP 发送关联请求帧(Association request frame)
  AP应答关联响应帧(Association response frame)
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi

## Slide 189: WLAN 的接入控制方式
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
MAC 层
无争用服务（选用）
争用服务
（必须实现）
分布协调功能 DCF
(Distributed Coordination Function)
(CSMA/CA)
点协调功能 PCF
(Point Coordination Function)
物理层
MAC 层通过协调功能来确定在基本服务集 BSS 中
的移动节点在什么时间能发送数据或接收数据。

## Slide 190: WLAN 的接入控制方式
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
MAC 层
无争用服务（选用）
争用服务
（必须实现）
分布协调功能 DCF
(Distributed Coordination Function)
(CSMA/CA)
点协调功能 PCF
(Point Coordination Function)
物理层
PCF ：轮询，集中控制，把发送数据权 轮流交给各个站

## Slide 191: WLAN 的接入控制方式
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
MAC 层
无争用服务（选用）
争用服务
（必须实现）
分布协调功能 DCF
(Distributed Coordination Function)
(CSMA/CA)
点协调功能 PCF
(Point Coordination Function)
物理层
DCF ： CSMA/CA机制，分布式接入算法，各站通过争用信道获取发送权。

## Slide 192: CSMA/CA
a. 发送站点先监听。若空闲，再等待一个IFS (InterFrame Space )，若仍空闲，立即发送；
b. 若忙，则继续监听，直到介质上的传输结束；
c. 一旦当前介质上的传输结束，再延时一个IFS时间。若空闲，立即发送，否则调用截断的二进制指数后退算法。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi

## Slide 193: 为什么不使用CSMA/CD?
--不能同频收发
为什么信道空闲还要再等待IFS ？
--可能有其他的站有高优先级的帧要发送。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi

## Slide 194: 假定没有高优先级帧要发送
源站发送了自己的数据帧
目的站若正确收到此帧，则经过时间间隔 IFS 后，向源站发送确认帧 ACK。
若源站在规定时间内没有收到确认帧 ACK，就重传此帧，直到收到确认为止，或者经过若干次的重传失败后放弃发送。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi

## Slide 195: 争用窗口
信道从忙态变为空闲时，任何一个站要发送数据帧时，都必须等待一个 IFS 的间隔，而且还要进入争用窗口，并计算随机后退时间以便再次重新试图接入到信道。
信道从忙态转为空闲时，各站执行后退算法----减少发生碰撞的概率。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi

## Slide 196: Wi-Fi(Wireless Fidelity) --IEEE802.11
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
标准 | 频段 | 数据速率 | 物理层 | 优缺点
802.11 (1997年) | 2.4 GHz | 最高2 Mbps | 红外/扩频 | 数据率较低
802.11b (1999年) | 2.4 GHz | 最高11 Mbps | 扩频 | 数据率较低，价格最低，信号传播距离最远
802.11a (1999年) | 5 GHz | 最高54 Mbps | OFDM | 信号传播距离较短
802.11g (2003年) | 2.4 GHz | 最高54 Mbps | OFDM | 信号传播距离更远
802.11n (2009年) | 2.4 / 5 GHz | 最高600 Mbps | MIMO OFDM | 多个天线，达到更高的数据传输率，Wi-Fi4
802.11ac (2012年) | 5 .8GHz | 1Gbps，最高3.2Gbps | MIMO OFDM | 30米,基于并取代802.11a,Wi-Fi5
802.11ad (2009年) | 60GHz | 最高7Gbps | MIMO OFDM | 家庭设备连网，5米, WiGig
802.11ax (2020年) | 2.4 / 5.8 GHz | 11Gbps | 1024-QAM, OFDMA | Wi-Fi 6，多频段同时
802.11be (2024年） | 2.4/5.8/ 6GHz | 30Gbps | 4096-QAM | Wi-Fi7(暂称为6e)，多频段同时

## Slide 197: 802.11 帧结构
三种帧：控制帧、数据帧、管理帧
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部

## Slide 198: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
现在是 0
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部

## Slide 199: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
类型：管理帧（00）、控制帧（01）、数据帧（10）
子类型：与类型一起表示特定帧类型
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部

## Slide 200: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
类型 | 子类型 | 功能
00 管 理 帧 | 0000 | 关联请求
 | 0001 | 关联应答
 | 0010 | 重新关联请求
 | 0011 | 重新关联应答
 | 0100 | 探测请求
 | 0101 | 探测应答
 | 1000 | 导引信号(信标帧)
 | 1001 | 通告数据指示消息
 | 1010 | 解除关联
 | 1011 | 身份认证
 | 1100 | 解除认证
01 控 制 帧 | 1010 | 节电模式-轮询
 | 1011 | RTS（请求发送）
 | 1100 | CTS（允许发送）
 | 1101 | ACK
 | 1110 | CF-End（免竞争期结束）
 | 1111 | CF-End+CF-ACK（免竞争期结束+免竞争期应答）
10 数 据 帧 | 0000 | 数据
 | 0001 | 数据+CF-ACK
 | 0010 | 数据+CF-轮询
 | 0011 | 数据+CF-ACK+CF-轮询
 | 0100 | 无数据
 | 0101 | CF-ACK（未发送数据）
 | 0110 | CF-轮询（未发送数据）
 | 0111 | CF-ACK+CF-轮询
 | 1000 | QoS数据
 | 1001 | QoS数据+CF-ACK
 | 1010 | QoS数据+CF-轮询
 | 1011 | QoS数据+CF-ACK+CF-轮询
 | 1100 | QoS无数据
 | 1101 | QoS CF-ACK（未发送数据）
 | 1110 | QoS CF-轮询（未发送数据）
 | 1111 | QoS CF-ACK+CF-轮询

## Slide 201: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
1 ：发往有线分布式系统
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部

## Slide 202: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
MAC 首部
1 ：数据来自有线分布式系统
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部

## Slide 203: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部
1 表明这个帧属于一个帧的多个分片之一

## Slide 204: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部
是否为重传的帧

## Slide 205: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部
处于功率管理状态

## Slide 206: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部
通知处于节能状态的移动站点，AP有待传输的数据

## Slide 207: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部
1 表明采用 WEP 加密算法

## Slide 208: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部
表示数据帧是严格顺序的帧

## Slide 209: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部
预期占用信道的时间(RTS/CTS)

## Slide 210: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部
帧的顺序号

## Slide 211: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号
地址 4
数据
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部
表示BSS的地址、源地址、目的地址、发送站地址、接收站地址，由‘到DS’和‘从DS’共同决定其具体含义
地址 4 用于自组网络

## Slide 212: 802.11 帧结构
802.11 数据帧有四个地址字段。地址 4 用于自组网络。
为什么需要四个地址？
能像以太网、IP一样只用两个地址吗？
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
到 DS | 从 DS | 地址 1 | 地址 2 | 地址 3 | 地址 4
0 | 1 | 目的地址 | AP 地址 | 源地址 | ——
1 | 0 | AP 地址 | 源地址 | 目的地址 | ——

## Slide 213: 802.11 帧结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
Internet
H1
R1
AP MAC addr
address 1
address 2
address 3
802.11 WiFi frame
R1 MAC addr
H1 MAC addr
R1 MAC addr
MAC dest addr
MAC source addr
802.3 Ethernet frame
H2 MAC addr

## Slide 214: 本次课程安排
本次课程内容：
介绍Wi-Fi的解决冲突的方法、漫游原理
介绍个域网的原理
本次课程目标：
能根据Wi-Fi的规定，对其进行初步编程实现
能对蓝牙协议进行初步实现

## Slide 215: 帧间间隔
时间间隔IFS(Interframe Space)是为了预留给高优先级节点发送
IFS有三种：
  短帧间隔(SIFS)
  点帧间隔(PIFS)
  分布帧间隔(DIFS)
SIFS用于分隔属于一次对话的各帧，如确认ACK帧，值与物理层相关：IR的SIFS=7μs，DSSS的SIFS=10μs，FHSS的SIFS=28μs
PIFS的长度=SIFS值+50μs，FHSS的PIFS值=78μs
DIFS的长度=PIFS值+50μs，FHSS的DIFS值=128μs
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi

## Slide 216: 帧间间隔
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
三种帧间间隔
时间
SIFS
PIFS
DIFS
介质空闲
发送第 1 帧
SIFS
PIFS
时间
NAV（介质忙）
DIFS
争用窗口
发送下一 帧
推迟接入
等待重试时间
有帧要发送
源站
时间
目的站
ACK
SIFS
其他站
有帧要发送
SIFS，短帧间间隔，用来分隔属于一次对话的各帧。一个站应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式--最高优先级
使用 SIFS 的帧类型有：ACK 帧、CTS 帧、由过长的 MAC 帧分片后的数据帧，以及所有回答 AP 探询的帧和在 PCF 方式中接入点 AP 发送出的任何帧。
IR:7μs；DSSS：10μs；FHSS：28μs
NAV：Network Allocation Vector ，用于定时器机制

## Slide 217: 分片发送
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
t
t
t
源站
目的站
其他站
RTS
CTS
分片 1
ACK
分片 2
ACK
分片 3
ACK
SIFS
NAV (RTS)
NAV (CTS)
长的帧划分为许多分片

## Slide 218: 站点切换（漫游）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
User
AP-new
AP-old
AS
1.Re-Association
2.IAPP-Move-Notify
3.IAPP-Move-Reply
4.New IAPPRegister to IAPPServer(AS)
5.New IAPPRegister Reply(AS)
Data Packet
6.IAPP-usr-offline
7.IAPP-usr-offline(user)

## Slide 219: 隐藏终端
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
同时：A->B，C->B，B处干扰
怎么解决？
A
B
C
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi

## Slide 220: 暴露终端
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
B->A 与 C->D 可否同时？
怎么实现？
A
B
C
D
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi

## Slide 221: 信道预约（RTS/CTS）--解决隐藏终端问题
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
A->B，C->B
A
B
C
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
CTS
CTS
RTS
data
帧控制 (2B) | 时长 (2B) | RA (6B) | TA (6B) | CRC (4B)
帧控制 (2B) | 时长 (2B) | RA (6B) | CRC (4B)
RTS帧
CTS帧
DA SA

## Slide 222: 信道预约（RTS/CTS）--解决隐藏终端问题
拟发送信息的站点A先发送一个请求发送帧RTS（Request To Send）,包括拟占用信道的时长。
目的站点B收到该帧后，发送一个允许请求者A发送的应答帧CTS（Clear To Send），其中包括A申请的占用时长；
同时B周围的其它站点都能收到CTS帧，知道信道将被占用的时长，在这段时间内就不再请求发送。
A收到CTS后开始发送数据。
RTS/CTS对信道预约，减少冲突，提高通信效率
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 223: 信道预约（RTS/CTS）--解决隐藏终端问题
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
时间
DIFS
RTS
SIFS
时间
NAV（RTS）
DIFS
争用窗口
推迟接入
源站
时间
目的站
ACK
其他站
CTS
SIFS
SIFS
数据
NAV（CTS）
NAV（数据）
帧控制 (2B) | 时长 (2B) | RA (6B) | TA (6B) | CRC (4B)
帧控制 (2B) | 时长 (2B) | RA (6B) | CRC (4B)
RTS帧
CTS帧
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 224: 集中控制WLAN
瘦AP
需要AC（Access Controller）
PoE交换机
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 225: Wi-Fi6 (802.11ax)
高效无线网络(High-Efficiency Wireless - HEW)
Wi-Fi6怎么实现高性能？（8项技术）
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 226: Wi-Fi6 (802.11ax)
比较：
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 227: 1.MU-MIMO（多用户多入多出）
增强MU-MIMO。AP引入MU-MIMO，实现AP与多个终端之间同时传输数据，大大提高吞吐量
对于DL和UL（下行和上行），扩展到八个用户
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 228: 1.MU-MIMO（多用户多入多出）
增强DL MU-MIMO（下行 MU-MIMO）。支持DL 8 x 8 MU-MIMO，借助OFDMA，可同时进行MU-MIMO传输和分配不同RU（资源单元）进行多用户多址传输。
支持UL MU-MIMO（上行 MU-MIMO）。多个用户的多个数据流同时传输，Wi-Fi5：UL-SU-MIMO（上行单用户-MIMO），提高多用户并发传输效率
探测帧、数据帧等可以在多个用户之间分组，减少开销、增加用于上行链路服务的时间
即使设备处于单流模式，MU-MIMO吞吐量也可以在单用户操作中增加一倍或三倍
相比Wi-Fi5：上行↑8倍，下行↑4倍
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 229: 2.OFDMA
第一个将OFDMA引入WLAN的WLAN标准
最小的子信道称为“资源单元(RU)”，每个RU包含26（2MHz）--996个子载波(77.8MHz) （78.125KHz/子载波）
OFDM：信道带宽（20MHz，40MHz等）用于一帧传输
Wi-Fi6 OFDMA：子载波可分为最小2 MHz的块或最大带宽
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
OFDM
用户1 web访问
用户2 视频
用户3 即时通信
无论流量大小，都独占整个信道
在同一信道同时传输多个用户的数据
OFDMA
用户1
用户2
用户3

## Slide 230: 2.OFDMA
OFDMA与MU-MIMO结合
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
用户1
用户2
用户3
MU-MIMO类似于用多台车辆为多个用户提供服务
OFDMA：
提高性能和效率
降低延迟
适用于低带宽的应用
MU-MIMO：
提升容量
为每个用户提供高速连接
适用于高带宽的应用
用户1
用户2
用户3
OFDMA：
MU-MIMO：

## Slide 231: 2.OFDMA
OFDMA与MU-MIMO结合
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
OFDMA | MU-MIMO
提高效率 | 增加容量
降低时延 | 每用户速率更高
最适合低带宽应用 | 最适合高带宽应用
最适合小报文传输 | 最适合大报文传输

## Slide 232: 3.多用户上行链路调度
AP协调上行MU-MIMO或上行OFDMA传输，AP发送触发管理帧给所有使用者，指出每位使用者的空间串流数量和/或OFDMA配置(频率和RU大小)
同时进行功率控制信息，让个别用户可以调高或调低其传输功率，平衡AP从所有上行使用者接收到的功率，同时改善较远节点的帧接收情况
AP可指示所有使用者何时可以开始和结束传输。AP发送多使用者上行触发管理帧，告知所有使用者何时可以一起开始传输，以及所属帧的持续时间，以确保彼此能够同时结束传输。一旦AP收到了所有使用者的帧，就会回传Block ACK以结束作业
在竞争环境中，用户无需互相竞争在上行链路中发送数据，而是由AP协同安排，以免彼此冲突
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 233: 4. 1024-QAM
每符号表示10位，提升25%
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
256-QAM
1024-QAM

## Slide 234: 5.BSS Coloring
在物理层报头中增加BSS Color字段
BSS着色用于为每个BSS分配不同的“颜色”，对来自不同BSS的数据进行着色
当主动侦听介质的STA检测到802.11ax帧时，它会检查MAC头中的BSS颜色位或MAC地址。根据检测到的颜色分配新的频道访问行为：
  如果颜色相同，认为是BSS内的干扰信号，传输被推迟
  如果颜色不同，认为两者之间无干扰，两个设备可同信道同频并行传输
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 235: 5.BSS Coloring
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
低频重用(20MHz信道)
增加频率重用(80MHz信道)-所有同频道BSS阻塞
同频道BSS仅在颜色匹配时被阻塞
有干扰
无干扰

## Slide 236: 6.Long OFDM Symbol（长符号）
每次发送数据的持续时间从3.2μs提高到12.8μs，可降低丢包率
7.更大带宽/更多空间流
同时使用了2个频段，具有更多子载波、更多信道，能容纳更多的数据流同时传输，具有更大的带宽
8.扩展覆盖范围
支持最小带宽为2MHz的窄带传输，有效降低频段噪声干扰，提高终端接收灵敏度，增大覆盖范围
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 237: Wi-Fi 6的速率计算
传输每个符号的时长固定为12.8 μs，两个符号间的保护间隔取最短的0.8μs：传输1个符号的完整时长为（12.8 + 0.8）μs，在1秒内可传输的符号个数为1 s/13.6 μs
调制方式为1024-QAM，码率为5/6，即1个符号可以携带10bit * 5/6的有效位
使用20 MHz信道带宽时，数据子载波个数为234个。通过信道捆绑，使用最高的160 MHz信道带宽时，有效子载波个数可达到1960个，相当于一条空间流上有1960个子通道可以并行地传输符号
最高支持8条空间流，相当于使用8路通道并行传输符号
综上，最大理论传输速率，即1秒能够传输的位数：
1秒传输的符号个数 * 1个符号携带的位 * 单空间流的子载波个数 * 空间流数，计算可得：
(1000000 μs / 13.6 μs) * (10 bit * 5 / 6) * 1960 * 8 = 9607.8 Mbps
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 238: Wi-Fi7 (802.11be)前瞻
2.4GHz、5GHz、6GHz三个频段同时工作，6GHz频段的信道数为：20MHz—59个，40MHz—29个，80MHz—14个，160MHz—7个，320MHz—3个
信道捆绑：支持最大320 MHz带宽。Wi-Fi 7增加新的带宽模式：连续240MHz，非连续160+80MHz，连续320 MHz和非连续160+160MHz。比Wi-Fi 6传输速率提升1倍
4096-QAM信号调制方式
引入CMU-MIMO，支持16条数据流
多AP间协同调度
数据率理论值达到46.1176Gbps，比Wi-Fi6总体提高4.8倍（4096QAM提升1.2倍，MIMO数提高2倍，信道带宽增至2倍（9607.8Mbps*1.2*2*2））
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 239: AP一般结构
AP可分为胖AP、瘦AP两类
胖AP集成了交换机、路由器、DHCP、NAT的功能
瘦AP功能相对简单，主要完成接入功能。路由、DHCP、NAT等功能由与其配合工作的无线控制器AC承担
在瘦AP模式下易于实现大规模组网、终端设备漫游、统一管理等需求
有些AP是按胖AP设计，可按需设定工作在胖AP或瘦AP模式
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 240: 胖AP一般结构
常见CPU是ARM系列，OS是裁剪的Linux或VxWorks
协议转换模块完成802.11与802.3协议数据单位的转换
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
802.3以太网模块
CPU
SDRAM
FLASH
无线
收发器
802.11MAC
协议模块
加/解密模块
时钟模块
物理层
控制模块
协议转换模块

## Slide 241: 某型华为瘦AP结构
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 242: LiFi
利用可见光波谱进行数据传输。
在LED上植入一个微小的芯片，利用电信号控制LED发出肉眼看不到的高速闪烁信号来传输信息
覆盖灯光达到的范围
LiFi的最高传输速率可达50Gbps
设计要点
Wi- Fi
Wi-Fi6
Wi-Fi7
AP设计
Li Fi
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 243: 个域网与体域网
个域网PAN（Personal Area Network）：应用短距离无线电技术构成的“个人小范围”的信息网络
  一般用于家庭、办公室或个人携带的信息设备之间通信
  覆盖范围一般在10米半径以内，但有逐步扩大趋势可达100米，速率可达20Mbps以上
  类似WLAN，但范围更小、体积更小、成本更低、用途更单一
  通常采用星型拓扑结构，采用更简单的接入控制机制（如轮询机制）
个域网
体域网
蓝牙
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 244: 个域网与体域网
体域网BAN（Body Area Network）：由可穿戴或可嵌入设备组成、通过无线技术进行通信
  主要用于随身携带的个人医疗、保健、消费类电子设备等联网
  典型协议是IEEE提出的BAN标准——IEEE 802.15.6
个域网
体域网
蓝牙
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网

## Slide 245: 个域网示例—蓝牙
基本单元：微微网(Piconet，皮可网)
每个微微网都包含一个主节点（Master），最多7个活动的从节点（Active Slave），多达255个静观节点(parked slave)
静观节点被主节点已切换到低功耗状态，除了响应主节点的激活或指示信号外，不做其它任何事情
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
个域网
体域网
蓝牙

## Slide 246: 个域网示例—蓝牙
蓝牙1.0：主从距离不超过10米，数据率为720Kbps
蓝牙2.0（2004年）:数据率提高到2.1Mbps
蓝牙3.0（2009年）:数据率24Mbps，可调用WiFi实现数据传输
蓝牙4.0（2010年）:数据率24Mbps，传输距离提高到100m
蓝牙5.0（2016年）:传输距离提高到300m,数据率24Mbps，增加定位功能，精度1米
蓝牙5.1（2019年）:增加了计算位置/距离的计算方式，定位进度提高3倍
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
个域网
体域网
蓝牙

## Slide 247: 蓝牙数据包格式
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
1字节 | 4字节 | 2~257字节 | 3字节
前导码 | 访问码 | 协议数据 | CRC校验
个域网
体域网
蓝牙

## Slide 248: 本次课程安排
本次课程内容：
介绍广域网的设计思想
介绍SDH、OTN等主流广域网的主要技术
本次课程目标：
掌握广域网的原理
能对SDH网络进行简单分析
能对OTN网络进行简单分析

## Slide 249: 为什么需要广域网
分布范围广泛的用户设备，单靠局域网无法实现全部联网
需要能实现广泛范围、众多数量计算机联网的网络技术及相应设备
广域网WAN（Wide Area Network）：
  也称远程网
  覆盖范围通常从几十公里到几千公里甚至几十万公里
  连接的计算机数量不受限制。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 250: 广域网特点
(1)覆盖范围广。可达数千甚至数十万公里
(2)使用多种传输介质
(3)数据传输延迟大。例如卫量通信的延时可达几百毫秒
(4)广域网管理、维护较困难
(5)广域网一般都是公共网络，用户购买服务（如以带宽、流量计价等）
(6)广域网的核心是宽带交换技术
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 251: 广域网典型需求
(1)不应限制通信介质的长度（区别于局域网）
(2)不限制一个帧的发送时长（区别于局域网）
(3)帧长度较长，不采用限制帧长度的接入控制方法
(4)一般不采用停止等待之类的控制机制，因为有可能单程距离远、传播延迟较大
(5)以点到点连接、存储转发包交换为主，一般不采用广播通信（卫星广播通信除外）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 252: 广域网一般结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 253: SDH
源于SONET
特点：
(1)自愈能力。双环条件下具有自愈能力（当一个环出现故障时，网络在50ms内自动将信号转移到其它环上传送，使通信不中断）
(2)全网同步。采用时分复用技术（TDM），所有网络单元时钟都能最终跟踪到全网的基准主时钟
(3)很强的网管能力。在SDH帧结构中规定了丰富的网管信息，可提供满足多种要求的网管能力
(4)采用数字复接技术。各低速支路信号作为较小的传送单位，复用在一起，组成更大的传送单位在网络中传送。在每个目的地，直接分拣出相应的信息单位
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 254: SDH速率体系
SONET 基准速率51.84Mbps=(基本帧长度9行*90列)*每秒发送8000帧*8b
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G
速率(Mbps) | 近似值 | OC | STS | STM
51.840 |  | OC-1 | STS-1 | -
155.520 | 155Mbps | OC-3 | STS-3 | STM-1
466.560 |  | OC-9 | STS-9 | STM-3
622.080 | 622Mbps | OC-12 | STS-12 | STM-4
933.120 |  | OC-18 | STS-18 | STM-6
1244.160 |  | OC-24 | STS-24 | STM-8
1866.240 |  | OC-36 | STS-36 | STM-12
2488.320 | 2.5Gbps | OC-48 | STS-48 | STM-16
4876.640 |  | OC-96 | STS-96 | STM-32
9952.280 | 10Gbps | OC-192 | STS-192 | STM-64
39809.12 | 40Gbps | OC-768 | STS-768 | STM-256

## Slide 255: SDH帧结构
通道：低速支路信号。
段：多路低速支路信号合成的一路信号，相当于一条大的通道。
再生段：在两个设备的RST（中继段终端） 之间的维护区段(包括两个RST 和它们之间的光缆)
复用段：在两个设备的MST （复用段终端）之间的维护区段（包括两个MST和它们之间的光缆）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 256: SDH帧结构
帧结构的安排尽可能使支路低速信号在一帧内均匀地、有规律地分布，便于实现支路的同步复用、交叉连接（DXC）、分/插和交换，方便地从高速信号中直接上/下低速支路信号。
STM-1帧时长125μs（8000帧/秒），数据率率为155.52Mbps（2430字节/帧*8b/字节*8000帧/秒）
每行的前9个字节(前9列)，9行共81字节中放置了段开销(Section OverHead，SOH)和管理单元指针(AUPTR)；每行的后261个字节为信息载荷(Payload)，其中有9字节为通道开销(Path OverHead，POH)。POH 的功能是监测低速支路信号复接到STM-N后在SDH 网上传输时的性能。
再生段开销RSOH对应一个大的范围STM-N，复用段开销MSOH 是对应这个大的范围中的一个小的范围—STM-1。
管理单元指针（AUPTR）用来指示信息载荷的第一个字节在STM-N 帧内的准确位置，以便接收端能根据这个位置值正确分离信息载荷。
头部信息中定义了大量用于网络管理的功能字段，包括（奇偶校验）校验和。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 257: STM-N帧结构
SDH网络复用结构：
字节间插复用，4 in 1
低速支路信号（2Mbps/E1、34Mbps/E3、140Mbps/E4）复用成SDH 信号STM-N
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 258: SDH网络结构
链型：
星型：
树型：
环型：
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 259: SDH网络保护机制
环型网络自愈：采用切换方式，主信道故障后将业务切换到备用信道传输
  恢复方式：在主用信道发生故障时，业务切换到备用信道，当主用信道修复后，再将业务切回主用信道
  不恢复方式：在主用信道发生故障时，业务切换到备用信道，主用信道恢复后业务不切回主用信道，此时将原主用信道作为新的备用信道，原备用信道当作新的主用信道。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 260: SDH局限性
单根光纤中只能传送一路信号
单纤的传输容量进一步发展只能依靠提升单路信号速率，现在应用的SDH最高速率通常为10Gbps
采用WDM方式实现单纤多路信号成为必然选择
SDH已逐步被OTN取代
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 261: OTN（Optical Transport Network）
1998年，ITU-T提出OTN框架标准G.872
2002年，ITU-T发布了OTN接口标准G.709、G.872，定义了OTN分层结构
OTN以波分复用（WDM）技术为基础，基本对象是波长级业务
最新的OTN单波长可达100Gbps，群路可达Tbps级
OTN引入SDH强大的操作、维护、管理与指配(OAM)能力
OTN使用适用于大颗粒业务接入的FEC纠错编码，采用新型调制编码（幅度调制、相位调制、幅度和相位结合调制、调制结合偏振复用等，结合色散（含色度色散和偏振模色散）光域可调补偿和电域均衡等技术，显著地增加OTN网络在高速（如40Gbps及其以上）大容量配置下的组网距离
OTN 具有智能光交换功能，可以实现光交叉而不用人为跳纤
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 262: OTN特征
(1) 多种用户信号封装和透明传输
如SDH、以太网等
(2) 大颗粒的带宽复用、交叉和配置
电层带宽颗粒为光通路数据单元(ODUk，k=0,1,2,3,4，1.25Gbps——100Gbps)，光层的带宽颗粒为波长。
(3) 强大的开销维护管理能力
与SDH类似的开销管理能力，提供6层嵌套串联连接监视(TCM)功能，实现端到端和多个分段同时进行性能监视
(4) 组网和保护能力
多维度可重构光分插复用器(ROADM)、前向纠错(FEC)
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 263: OTN层次结构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
光通道净荷单元OPUk
光通道数据单元ODUk
光通道传送单元OTUk
光物理段层OPSn
完整光通道层OCh
光复用段层OMSn
光传送段层OTSn
客户信号 （GE IP STM-n）
OTM-n.m
OTM-0.m
OTM-nr.m
完整功能OTM接口
电层
光层
客户层
简化光通道层OChr
简化功能OTM接口
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 264: OTN层次结构
客户信号层：OTN网络所要承载的信号
光通道净荷单元OPU：适配客户信号以便使其适合在光通道上传输，即承载客户信号的“容器”
光通道数据单元ODU：由OPU层和ODU层相关开销构成的，支持对传输信号质量端到端的检测
光通道传送单元OTU：在光路上传输信息的基本单元结构，
光通道层OCh：具有特定波长和特殊帧格式的光信号
光复用段层OMS：经过合波处理的多波长光信号
光传输段层OTS：经过OA（Optical Amplifier）放大等处理后的光信号
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 265: OTN层次结构
完整功能的OTM：OTM-n.m，由最多n个复用后的光通道和一个OOS(光传送模块开销信号)组成。OOS由光监控信道来传输，包括光通道开销、光复用段开销、光传送段开销。 OTM-n.m信息结构用于支持OTN中OTS(光传送段)层连接。
简化功能的OTM：不支持OOS开销，用于支持OTN中OPS（光物理段）层连接。有以下两种结构：
  OTM-0.m：仅由一个黑白光的单光通道组成
  OTM-nr.m：由最多n个复用后的光通道组成
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 266: OTN速率
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
ODUk等级 | 信号速率OTUk | 数据速率ODU | 净荷速率OPU | 速率简称 | 对应业务
ODU0 | 1.327Gbps | 1.244Gbps | 1.238Gbps | 1.25G | 1GE
ODU1 | 2.666Gbps | 2.498Gbps | 2.488Gbps | 2.5G | 2.5G
ODU2 | 10.709Gbps | 10.037Gbps | 9.953Gbps | 10G | 10G
ODU3 | 43.018Gbps | 40.319Gbps | 39.813Gbps | 40G | 40G
ODU4 | 111.819Gbps | 104.794Gbps | 104.794Gbps | 100G | 100G
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 267: OTN功能
(1)电交叉
在电层规定了速率等级和容器：OTUk、ODUk、OPUk，
最小交叉颗粒是ODU0=1.25G
OPUk用来封装业务信息，是OTN电交叉的基本单元
OTUk和STM-N一样，OTUk转换成光信号就是OTN的一个波长
1.25G以下的信号映射到ODU0，1.25G-2.5G映射到ODU1
2.5G以上的任何速率，自动指配相应的ODUk组合，速率间隔是1.25G
业务信号都装进ODUk形成一个波长信号，而每个波长在每一个站点又可以进入点交叉变成ODUk信号
(2)光交叉
电层处理后，业务会被层层打包成OTUk，OTUk经过电光转换就成为了光通道层的单个波道信号——OCh（光通道），OCh是OTN光层的基本单元，也就是一个波长。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 268: OTN帧结构
4行、4080列，共16320字节。OTN可直接封装IP数据
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
3825
3824
4080
17
15
16
14
8
1
7
定界 OTUk
1
2
3
4
ODUk
O
P
U
k
用户信号
OTUk
FEC
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
1 | FAS |  |  |  |  |  | MFAS | SM |  |  | GCC0 |  | RES |  | RES | JC | 
2 | RES |  |  | TCM ACT | TCM6 |  |  | TCM5 |  |  | TCM4 |  |  | FTFL | RES | JC | 
3 | TCM3 |  |  | TCM2 |  |  | TCM1 |  |  | PM |  |  | EXP |  | RES | JC | 
4 | GCC1 |  | GCC2 |  | APS/PCC |  |  |  | RES |  |  |  |  |  | PSI | NJO | PJO
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 269: OTN帧结构
OTUk：光通道传送单元
OPUk：光通道净荷单元
ODUk：光通道数据单元
FEC：前向纠错码，采用RS（255,239）码，可检测16字节、纠正8字节突发错。
OTUk、OPUk、ODUk分别包含多个字段，定义了网络的复杂功能，主要包括：
FAS：帧对齐信号
MFAS：复帧对齐信号
SM：段监视
GCC（0/1/2）：通用通信通道
JC：调整控制
TCMACT：激活/去激活控制通道
TCM（1/2/3/4/5/6）：串联连接监视
FTFL：故障类型及故障定位报告通道
PM：通道监视
EXP：实验通道
APS：自动保护倒换通道
PCC：保护通信控制通道
PSI：净荷类型
NJO：负调整机会
PJO：正调整机会
RES：保留
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 270: OTN帧结构
帧传输速率不固定，每帧传输所需时间不同，k=1/2/3/4对应的数据率为2.5/10/40/100Gbps（每帧的发送时间分别为48.971μs，12.191μs，3.035μs，1.167μs）
OTN网络可以实现可保证的毫秒级时延，在城域内1ms，省域内5ms，区域内10ms
OTN与SDH不同：
  SDH：帧长度不固定，每帧的发送时长固定
  OTN：帧长度固定，每帧的发送时长不固定
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 271: OTN网络结构
网元：
光终端复用器 OTM（Optical Terminal Multiplexer）
光线路放大器 OLA（Optical Line Amplifier）
光分插复用器 OADM（Optical Add/Drop Multiplexer）
固定光分插复用器FOADM （Fixed Optical Add/Drop Multiplexer）
可配置光分插复用器ROADM （Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer）
电中继器 REG（Regenerator）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 272: OTN网络结构
点到点网络
链型网络
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 273: OTN网络结构
环型网络
网状网络
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 274: OTN的复用结构
复用就是将多路相同或不同速率的信号复用到OTN光通道上传输
(1)ODU0的复用：专门传输GE信号
2个ODU0->ODU1，8个ODU0->ODU2，
32个ODU0->ODU3，80个ODU0->ODU4。
(2)ODU1的复用：
4个ODU1->ODU2，
16个ODU1->ODU3，40个ODU1->ODU4。
(3)ODU2的复用：
4个ODU2->ODU3，10个ODU2->ODU4。
(4)ODU3的复用：2个ODU3->ODU4。
(5)ODU4的复用：ODU4是为实现100GE而设计的，可以容纳ODU0/1/2/3的复用。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 275: OTN的复用结构
(6)ODUflex：OSU（Optical Service Unit）容器按照灵活时隙定义OSU OTN带宽。OSU OTN定义了更低速率的OSUflex容器，按照n*2.4Mbps（或2.6Mbps）(n≥1)定义OSUflex带宽，用于承载客户信号。
ODUflex可以承载两种业务：
恒定比特率（CBR）业务，可以是任意速率
分组业务，支持可变比特率分组的传送，用通用成帧规程GFP-F映射到ODUflex，ODUflex用通用映射规程GMP映射到高阶容器ODUk（k=2/3/4）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 276: OTN的复用结构
OTN把低阶ODU单元复用到高阶ODU，采用TDM、字节间插复用方式实现。
高阶ODU可以同时容纳不同等级低阶ODU信号。
例如，ODU3可以容纳i个ODU1、j个ODU2，
则i=16-4j，当j=0/1/2/3/4时，对应的i=16/12/8/4/0。
高阶ODU可以容纳不同等级低阶ODU的原因，是因为高阶信号的速率可以分解为1.25G和2.5G两种速率的倍数，这两种低阶的支路时隙，是复用的最小粒度。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 277: OTN的保护机制
网络级保护主要通过“双发选收”来实现
双发：源端会同时通过两条路径发送两路信号
选收：收端比较收到的信号，选取一路质量较好的信号接收
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 278: OTN的保护机制
(1)客户侧1+1保护
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 279: OTN的保护机制
(2)板内1+1保护
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 280: OTN的保护机制
(3)光线路保护
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 281: OTN的保护机制
(4)ODUk SNCP保护
SNCP(SubNetwork Connection Protection)利用电层交叉的双发选收功能对线路板和OCh光纤上传输的业务进行保护
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 282: OTN的保护机制
(5)支路SNCP保护
运用电层交叉的双发选收功能，对支路接入的客户侧SDH/SONET或OTN业务进行保护
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 283: OTN高速线路发展趋势
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 284: 5G蜂窝网络
蜂窝网络架构
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G
BSC
(基站控制器)
MSC
(移动交换中心)

## Slide 285: 移动网络的创新思想
(1)蜂窝小区技术
(2)频率重用技术
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 286: 5G主要技术
如何增大数据率？
5G的数据率
①增加覆盖，即增加cells数，采用微基站。
②增加信道数，即使用OFDM、MU-MIMO，使用NORM，信道数（子载波数）显著增加：对收到的信号，先解码强干扰信号，去除后再解码自己的信号
③增加带宽Bi，使用更大的信道带宽
④增大SINR（信干躁比）（1+）
实现了D2D（Device to Device）通信
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
设计思想
SDH
OTN
5G

## Slide 287: 本次课程安排
本次课程内容：
介绍接入网的设计思想
介绍PON的原理及主要技术
介绍网络互联的基本原理
本次课程目标：
掌握接入网的的原理
能对PON进行选用、性能分析
能对基本互联方案进行实现

## Slide 288: 接入网AN（Access Network）
为什么需要接入网？
  解决骨干网络到用户终端之间的连接（过渡性网络）
接入网可采用什么技术实现？
  光纤网络、Wi-Fi网络、以太网等
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
一般结构
PON
FTTH
核心网
本地骨干网
接入网
用户终端

## Slide 289: 接入网AN（Access Network）
PON（Passive Optical Network）是一种点到多点（P2MP）结构的无源光网络
PON从中心机房CO（Central Office）到用户侧的光网络单元，功能：
  提供光传输通道
  分配光纤
  保护光纤
  光纤连接
  保护连接点
PON光纤通信有三种不同的实现方式：
  (1)以太P2P
  (2)以太P2MP
  (3)PON P2MP
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
一般结构
PON
FTTH

## Slide 290: 接入网AN（Access Network）
(1)以太P2P（Point-to-Point）：从CO到每个用户家中，每个用户均是单独一根光纤，进行点对点的连接。
(2)以太P2MP（Point-to-Multipoint）：用户侧放置一台有源分光器，将多根光纤汇聚成单根或两根光纤后上行到CO端，以减少主干光纤的数量。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
一般结构
PON
FTTH

## Slide 291: 接入网AN（Access Network）
(3)PON P2MP：将远端的有源设备简化为无源分光器，实现远端的无源汇聚
减少了远端机房，不需要供电
局端的配线少，便于安装和维护
降低了雷击和电磁干扰影响
PON组网支持后续的长期演进
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
一般结构
PON
FTTH

## Slide 292: PON技术演进
PON主要有EPON（Ethernet PON）和GPON（Gigabit-Capable PON），GPON因更高性能（早期下行2.5Gbps/上行1.25Gbps）、更远的距离（20km）、更快的技术演进而成为主流
10G PON 分为XG-PON和XGS-PON，XG-PON指非对称10G PON，下行为9.953Gbps（俗称10G），上行为2.488Gbps（俗称2.5G）。XGS-PON指对称10G PON，下行、上行线路速率都为9.953Gbps（俗称10G）
10G PON到50G PON的演进，使用波分共存的方式实现
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
一般结构
PON
FTTH

## Slide 293: PON工作原理
按照复用技术分为三种：TDM PON、WDM PON和TWDM PON
采用单根光纤将OLT、分光器和ONU连接起来
上行/下行采用不同的波长，基于波分复用实现上行/下行不同波长在同一个ODN网络上传输，实现单纤双向传输
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
一般结构
PON
FTTH
局端
用户楼栋
用户房间

## Slide 294: 上行工作原理
上行采用时分复用TDM，ONU在向OLT发送数据时只能在OLT提前许可的时隙内发送数据，保证每个ONU都按照要求按次序发送数据，避免上行数据冲突
ONU收到UNI（用户侧接口）的用户单元设备如PC、AP等发送的数据报文后，向OLT申请发送数据报文。OLT根据各ONU的带宽申请情况，通过多点控制协议（MPCP）给不同的ONU分配不同的时隙，每个ONU在指定的时间起始点发送指定时间长度的数据
通过OLT控制的TDM方式，多个ONU共享整个上行带宽
在上行方向，光信号只会发往OLT，而不会发到其他ONU，上行方向相当于点对点传输。
上行方向使用安全加密手段
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
一般结构
PON
FTTH

## Slide 295: 下行工作原理
下行方向采用广播方式，从OLT端广播到所有ONU，ONU再选择接收属于自身的数据
发往不同的ONU的报文携带不同ONU的标识
每个ONU的UNI接口发往用户设备的报文只是该用户设备所需要的报文，其他非发往这个用户设备的报文在ONU的PON端口丢弃
OLT和不同ONU之间采用不同的密钥来加密报文进行发送
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
一般结构
PON
FTTH

## Slide 296: PON关键技术
(1)测距技术
测距原理及过程：
OLT在ONU第一次注册时就启动测距功能，获取ONU的往返延迟RTD（Round Trip Delay），计算出每个ONU的物理距离。
根据ONU的物理距离指定合适的均衡延时参数（EqD，Equalization Delay）。
OLT通过调整均衡延时参数，使得各个ONU发送的数据帧同步，保证每个ONU发送数据时不会在分光器上产生冲突。相当于所有ONU都在同一逻辑距离上，在对应的时隙发送数据，避免上行信号发生冲突。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
一般结构
PON
FTTH

## Slide 297: PON关键技术
(2)ONU认证技术
避免非法接入ONU接收广播信息
ONU上电后，向OLT发起认证请求，认证成功后ONU才能上线，只有ONU上线才能够被OLT管理和配置业务
OLT基于上报的认证信息（如序列号SN、密码Password）对ONU合法性进行校验
只有通过认证的合法ONU才能接入PON系统，ONU认证上线后才可以传输数据。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
一般结构
PON
FTTH

## Slide 298: PON关键技术
(3)PON时钟时间同步技术
时钟同步：即频率同步，信号之间的频率或相位上保持某种严格的特定关系，
时间同步：即相位同步。所有的设备以相同的速率运行，信号之间保持恒定相位差。
OLT从同步以太或者高精度时钟源，生成系统时钟，作为PON线路参考时钟；在ONU侧，CDR(时钟恢复电路)从线路中恢复时钟，作为ONU的工作时钟并输出。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
一般结构
PON
FTTH

## Slide 299: PON关键技术
时间同步（相位同步）：信号之间的频率和相位都保持一致，即信号之间相位差恒定为零。
OLT把从外界获取的精确时间通过光纤线路单向传递给ONU，TONU＝TOLT+Delay，Delay为线路传输延迟。线路传输延迟通过PON测距结果计算得到。
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
一般结构
PON
FTTH

## Slide 300: FTTH(光纤到家）
一般采用GPON
改进：FTTR（光纤到房间）
传输介质 | 通信系统 | 正确性 | 提高性能 | 局域网 | WLAN | 个域网 | 广域网 | 接入网
一般结构
PON
FTTH
光纤
双绞线
光纤
光纤
光猫
主FTTR
子FTTR
子FTTR
AP
AP
FTTH
FTTR