## Slide 1: 第3章 网络互联机制设计
本章解决的问题：
实现网络互联互通的一般需求、方法和机制是什么？
怎么找到信息在网络之间传输的路径？怎么设计路由算法与协议？
怎么让互联方法能适应网络规模的扩展？
怎么设计网络间互联的设备？如何优化其功能和工作过程？
怎么解决用户移动产生的问题，实现漫游？

## Slide 2: 网络互联是指将各种不同的物理网络连接在一起，构成一个更大范围的网络系统。
网络互联机制应满足的基本需求：
(1)连通性。使得互联的网络分支或节点彼此连通，信息可达。
(2)广泛适应性。能将不同类型、不同技术的网络互联起来，数据能在不同的网络分支上传输、能适应广泛的应用需求。
(3)自动性。自动工作，不需要或较少人工干预。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
互联需求
一般方法
网络互联有哪些需求？

## Slide 3
网络互联机制应满足的基本需求：
(4)非集中式。采用分布式方式工作，避免负载过分集中，分散风险，降低设计复杂性和难度。
(5)高效性。具有很高的运行效率，为用户提供实时响应，至少是可容忍的等待时间，提供所需要的服务质量保证（QoS）。
(6)鲁棒性。有良好的鲁棒性，应能持续运行。
(7)可扩展性。能适应网络规模、分布范围的扩展，不因规模、范围的扩大而降低功能、性能、可靠性。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
互联需求
一般方法
网络互联有哪些需求？

## Slide 4
根据网络体系结构，从物理连通的角度看:
基于物理层的网络互联
基于数据链路层的网络互联
基于网络层的网络互联
基于高层的网络互联
从网络之间逻辑关联的角度看:
面向连接的互联
无连接的互联
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
互联需求
一般方法
网络互联一般方法

## Slide 5: 1.基于物理层的网络互联
主要扩大网络的延伸范围，互联之后仍然是一个网络
实现如下需求
(1)分散网络之间的互联互通。
(2)拓展网络覆盖范围。
(3)分隔网络冲突域。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
互联需求
一般方法

## Slide 6: 物理层实现互联的主要技术
基于转发器的技术
基于集线器的技术
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
互联需求
一般方法
网络段2
网络段1
集线器

## Slide 7: 2.基于数据链路层的网络互联
实现如下需求
(1)实现不同网络之间帧格式的转换。
(2)实现不同网络之间帧正确性的检测与控制。
(3)实现不同网络之间传输能力的保证（相对于基于物理层的互联技术而言）。
(4)实现不同网络之间简单的路由功能（在不同网络之间确定数据传输的路径）。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
互联需求
一般方法

## Slide 8: 数据链路层的网络互联主要利用交换机来实现
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
互联需求
一般方法
网络1
网络2
交换机

## Slide 9: 3.基于网络层的网络互联
能实现数据链路层互联功能外，还实现如下需求：
(1)实现不同网络之间复杂、高效的路由功能。
(2)实现不同网络之间流量与拥塞控制功能。
(3)实现不同网络之间协议转换功能。
(4)实现不同网络之间安全控制功能。
(5)实现不同网络之间统计与计费功能。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
互联需求
一般方法

## Slide 10: 网络层的网络互联主要利用路由器来实现
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
互联需求
一般方法
网络1
网络2
路由器

## Slide 11: 4.基于高层的网络互联
能实现网络层互联功能
还能实现如下需求：
(1)实现不同网络之间复杂的协议转换、数据转换功能。
(2)实现不同网络之间应用系统磋商、协调功能。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
互联需求
一般方法

## Slide 12: 5.面向连接的互联
源端（源网络）和目的端（目的网络）之间在通信开始之前先建立一条逻辑通道。
其过程包括三个阶段：建立连接、数据传输、释放连接。
建立一条逻辑通道需要额外的时间开销和通信消耗，对于瞬时短报文传输的互联目的，性价比不高。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
互联需求
一般方法

## Slide 13: 6.无连接的互联方法
无需在源端（源网络）和目的端（目的网络）开始通信之前先建立联系，只需保证源端在传输数据时是活动的，目的端在接收数据时是活动的。
优势：网络开销较小，使用简单方便
劣势：不可靠
适用：突发传输零星报文的互联目的；基于机会转发的方式是一种较好的方案。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
互联需求
一般方法

## Slide 14
在节点之间自动计算信息传输的优选路径（路由）是实现网络互联最重要的任务之一。
路由选择（routing）也叫路径选择，简称为路由。
用路径（path）表示传输信息的通路，用路由（routing）表示选路的过程。
路由是选择一条从源节点到目的节点的路径的过程，路由算法是实现路径选择功能的方法。
评价路由算法优劣的标准一般用最优路径来评价：经过的节点数或链路数最少、经过的距离最短、占用的系统带宽最少、所用的传输时间最短、通信费用最低等等。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
如何设计路由算法？
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 15: 路由算法应满足的要求
正确性
简单性
健壮性
可靠性
公平性
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 16: 研究方法—图论方法
图中A、B、…、F表示网络中的节点，它可以是主机、交换机、路由器或抽象的网络。
边对应网络中的链路，每条边上有一个权值，对应网络中的路径开销，或表示希望通过这段链路发送的数据量，或者表示链路的带宽等。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由
1. 用图表示网络

## Slide 17: 2. 最短路径算法
路由算法通常是要找成本最小的路径。路径的成本是组成这条路径的所有链路（含关联的节点）上成本之和。
成本可能是链路的物理长度，或者延迟时间，或者可用带宽的倒数（或补数，即某最大值常量-可用带宽），或者实际收费，或者实际负载，或者某种组合指标等。
计算最短路径的典型方法是Dijkstra算法和Bellman-Ford算法两种集中式算法。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 18: 解决大规模网络的路由计算问题，有两类解决思路：
采用分布式算法，让所有相关节点合作计算路由，这些节点所依赖的链路度量信息不需要完全集中到一个节点上，每个节点只需保存局部的有限的度量信息，所计算的路由也是局部的有限的路由。
将网络划分为众多规模较小的子网，在子网内可采用集中式的算法计算局部路由，采用分布式的方法计算子网之间的路由。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 19: 集中式Bellman-Ford算法
输入：
源节点:S
c(i，j):链路（i，j）的成本；如果i和j不直接相连，则c(i，j)= ∞
输出：
h：在当前计算阶段路径中包含的链路数；
dh(v)：从源节点S到节点v的最短路径成本，其中的链路数不超过h；
算法流程：
①初始化：对所有v ≠ S，令dh(v) = ∞，令h(v) = 0；
②重复计算：对所有后续的h≥0：对每一个v≠S：计算连接费用最小的v与其前导节点j，删除在前一步计算中得到的任何节点v与其前导节点之间的连接；
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 20: 3. 最优化原理
源节点S到目的节点D的最短路径为PSD，该路径经过中间节点X，则PSD中PSX这段路径也是S到X的最短路径，PSD中PXD这段路径也是X到D的最短路径。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
最短路径
最短路径
最短路径
S
D
X
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 21
从路由算法所依赖的网络状态信息的不同，分为静态路由算法和自适应/动态路由算法。
静态路由算法：不考虑网络的状态、只根据事先确定的规则进行路由选择
  主要考虑的是静态拓扑结构。
  实现简单、性能差、效率低。
自适应路由算法：根据网络的实时状态进行路由选择
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由
路由算法分类

## Slide 22
自适应路由选择算法应设计如下四项功能：
  测量：测量并感知网络状态，主要包括拓扑结构、流量及通信延迟等。
  报告：向有关节点或决策者报告测量结果。
  更新：根据测量结果重新选择路由或更新路由策略。
  执行：根据所选的新路径转发数据。
根据测量方法与范围的不同，自适应路由算法可分为孤立自适应路由算法和分布式自适应路由算法。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由
路由算法分类

## Slide 23
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
单播路由算法
静态路由算法
随机路由算法
扩散路由算法
自适应路由算法
孤立自适应路由算法
分布式自适应路由算法
热土豆算法
距离向量路由算法
链路状态路由算法
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 24
随机选择一条输出链路转发该数据包。
有两种方法实现随机选择
  完全随机法：链路有N条，产生一个从1到N之间的随机数i，把数据包从第i条链路上转发。
  轮选法：对所有输出链路排序，每来一个数据包，依次选一条输出链路转发。
实现简单，但有可能使数据包在网络中循环传送而无法到达目的地。
解决方案：计程法，在数据包中增加一个字段，初值设为某个较大的值，每经过一个节点，其值减1，当值变为0时若还未到达目的地，就丢弃该数据包。
初值多大？适用场景？
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由
随机路由算法

## Slide 25
思想：节点将接收的包从输入链路之外的所有链路转发。
问题：会产生大量的重复包。
2种解决方案：
  站计数法：在每个包中增加一个站点计数字段，数据包每经过一个节点，站计数器减1，至0时，若还未到达目的节点，就丢弃该数据包。
  首次登录法：在包中设一个序号字段，每个节点设置一张表记录首次到达本节点的包的序号。当收到一个包时，检查相应源节点发送的该包是否首次到达。若是，则登录，并扩散；否则，丢弃该包。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由
洪泛路由算法/扩散路由算法（flooding）

## Slide 26
改进：选择性洪泛——在转发时，选择那些与目的节点方向接近的链路转发。
洪泛法具备一些特殊的用途：
(1)在广播式网络或广播式应用中，需要将信息发送到所有节点。
(2)在不可靠的网络中，提高系统的可靠性和可用性。
(3)作为评价其它路由算法的标准。
(4)作为其它路由算法的辅助功能。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由
洪泛路由算法/扩散路由算法（flooding）

## Slide 27
思想：总是选择队列最短的输出链路作为转发路径，以求最快把数据包转发出去。
问题：只考虑了队列的长度即等待转发包的数量，没有考虑网络的带宽（转发能力）及全网的负载状况。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由
热土豆路由算法

## Slide 28: 距离向量路由算法
分布式Bellman-Ford算法
基本思想：每个节点保存一张距离向量表，记录本节点到每个目的节点的最短距离和对应路径的下一节点，通过与相邻节点交换信息来更新距离向量表中的内容。
度量标准可以是延迟时间、链路长度、跳数（链路数）或其它值。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由
目的节点 | 到目的节点的最短距离 | 该最短路径的下一节点
… | … | …

## Slide 29: DV算法（Distance-Vector Routing Algorithm）
输入：距离向量表，初始值只有到邻居节点的行
输出：更新后的距离向量表
算法流程：
每个节点周期性地将自己的距离向量表发送给邻居节点;
每个节点如果在给定的期间内未收到邻居节点的距离向量表，就将到该邻居节点的“最短距离”设为∞（表示不可到达），“下一节点”设为空;
每个节点收到邻居节点的距离向量表后，更新自己的距离向量表。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 30: 更新距离向量表
设某节点S经邻居节点到达目的节点D，S的邻居节点为X1，X2，…，Xn。
S需要从邻居节点 {X1，X2，…，Xn } 中选择之一作为下一节点，选择前先计算S经各邻居节点到目的节点D的距离
dSDmin = min{dSX1+dX1D，dSX2+dX2D，…，dSXn+dXnD}
dSX1，dSX2，…，dSXn是到邻居节点的距离值，已知；dX1D，dX2D，…，dXnD是各邻居节点到目的节点D的距离，从邻居节点收到的距离向量表中得到的值。
找出dSD 最小的一条路径
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 31: 距离向量算法举例
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由
目的节点 | 距离 | 下一节点
A | 1 | A
B | 0 | B
C | ∞ | 
D | 2 | A
E | ∞ | 
F | ∞ | 
G | 2 | H
H | 1 | H
目的节点 | 距离 | 下一节点
A | 0 | A
B | 1 | B
C | 2 | D
D | 1 | D
E | 2 | D
F | ∞ | 
G | ∞ | 
H | ∞ | 
A距离向量表
B距离向量表
A和B是相邻节点

## Slide 32: 距离向量算法举例
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由
A、B交换距离向量表之后，更新自己的距离向量表
A距离向量表
B距离向量表
目的节点 | 距离 | 输出节点
A | 0 | A
B | 1 | B
C | 2 | D
D | 1 | D
E | 2 | D
F | ∞ | 
G | 3 | B
H | 2 | B
目的节点 | 距离 | 输出节点
A | 1 | A
B | 0 | B
C | 3 | A
D | 2 | A
E | 3 | A
F | ∞ | 
G | 2 | H
H | 1 | H

## Slide 33: 距离向量算法的缺点
对好消息反应快，对坏消息反应慢
无穷计算问题
开销大
可能造成阻塞
只选一条路
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 34: 链路状态路由算法
每个节点保存一张链路状态表（矩阵）
节点 1 2 3 …
1
2
…
矩阵表中每个元素(i,j)表示节点i与节点j之间的状态（距离、成本、带宽、延迟…)
链路状态表更新：接收其余节点广播的链路信息后更新本地表
利用Dijkstra算法计算到目的节点的最短路径
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 35: 链路状态路由算法的工作过程
①发现邻节点
②测量到相邻节点的延迟（距离）
发回声消息到相邻节点（Internet：10秒）
③报告测量结果给网络上的所有节点
包的格式：源节点＋顺序号+{<邻节点，距离>}m
基本方法：扩散（洪泛，广播）
收到链路状态包后，查看该序号的包是否收到过：
新包：转发；更新本地链路状态表；
旧包：丢弃；
④ 重新计算路由：用Dijkstra算法计算到目的节点的最短路径。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 36: 广播路由算法
(1)洪泛方法：缺点是产生太多的重复包，浪费带宽。
(2)生成树方法：以源节点作为生成树的根，生成一棵生成树，该树即为广播数据包的路径，不包含回路。
怎么设计分布式生成树算法？
(3)独立发送方法：源节点采用点对点策略依次向每个目的节点建立点到点的路径，同时在该路径上的所有节点不需要另外再建立路径。
问题：需知道所有目的节点；浪费带宽；接收信息存在时间差。
(4)多目的地路由方法。每个包都包含一张目的地址清单。每个中间节点根据地址清单确定输出链路集合，并复制包，制作新的目的地址清单。重复，直到到达最后一个节点即目的地址清单为空为止。
问题：目的节点不能太多
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 37: 组播路由算法
需要计算一棵以源节点为树根、覆盖所有目的节点的树
建立组播树的方法有：
  最短路径树方法（SPT）
  最小生成树剪枝法
  核心树方法（CBT）
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 38: 最短路径树方法（SPT）
目的节点为d1、d2、…、dn，源节点为s；
先建立路径s-d1作为原始的树；
循环：依次对di，如果di不在树中，则计算di到已有的树的最短路径（分别计算di到树上每个节点的最短路径，取其最短者）并加入树中；
最终得到一棵以s为树根的树。
适宜目的节点数远小于网络节点总数的情况
问题：所需信息如何获得？
【距离向量表、链路状态表】
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 39: 最小生成树剪枝法
按广播路由方法生成最小生成树，然后对不包含目的节点的分枝进行剪枝，直至每个叶节点都是目的节点为止。
适宜目的节点数接近于网络节点总数的情况。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 40: 核心树方法（CBT）
目的节点为d1、d2、…、dn；
确定一个到所有di的平均距离最短的节点u；
以u为树根，建立一棵包含所有目的节点di的树；
建立s到u的点对点路径，这样就建立了从s到u再到所有目的节点di的树。
适合组组播应用
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 41: 泛播路由算法
泛播(Anycast)，又称为选播、任播，源于副本服务器的概念，即同时有多个重复的服务器，用户请求到达任意一个服务器即能得到服务，不需要所有服务器都响应。
泛播路由算法就是找到一条到达最合适服务器的路径。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 42: 泛播路由可采用方法
(1)借助点到点路由算法：利用已有的点到点路由算法，分别计算从源节点到每个候选目的节点的路径，从其中挑选一条路径作为泛播路径。
(2)借助组播算法：利用组播路由算法建立从源节点到候选目的节点的组播树，延迟最小的那个候选节点响应泛播请求。问题：怎么判断？
(3)设计全新的泛播路由算法
怎么设计？
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 43: 层次路由算法
网络规模很大是，以节点为单位进行路由选择已变得不可能。
层次路由选择算法也叫分级路由选择算法，其基本思想：先将网络分成区域，将区域分成簇，再将簇分成区，区分为组，直到最后每个单位内节点数较少为止。
在进行路由选择时，在每一层上，都以该层的划分单位作为一个虚拟节点进行路由选择，当包到达该虚拟节点后，再以下级划分单位进行路由选择，直到最后到达实际的目的节点为止。
每一层上的选择算法可采用已知的方法实现。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 44: 多目标 QoS路由算法
在多种需求条件下，找到最好的路由，这就是多目标的优化问题
解决方案：
  按各指标分别计算路由，再对路由进行合并。
  加权法：把两个或多个度量指标，进行加权，得到一个综合指标，再按综合指标采用前面的介绍的方法计算路由。
  变换指标法：对两个或多个度量指标，经变换得到一个新的指标，根据该指标计算路由。
  多目标优化算法：如动态规划
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
图论方法
算法分类
随机路由
洪泛路由
热土豆
距离向量
链路状态
广播路由
组播路由
泛播路由
层次路由
QoS路由

## Slide 45: 网络互联协议示例—IPv4及相关协议
IP协议包含功能众多，是TCP/IP协议簇中最复杂的协议之一。
Internet的数据几乎都是通过IP协议传送的。
IP将传送数据的单位称为IP数据报(IP Datagram)，简称为数据报，也称IP包、IP分组。
IP协议经历了不同的发展阶段，现在普遍使用的有IPv4和IPv6两个版本。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
DNS
HTTP
FTP
SMTP
POP3
UDP
TCP
IP
NET1
NET2
NETn
…

## Slide 46: Internet的网络互联机制及设计理念
网络层通用网际协议（IP），所有终端及网络互联设备都使用该协议——统一、通用
以网络层地址（逻辑地址）区分不同的网络。
网际协议完成路由选择、网间数据转发等网间互联功能。
用路由器实现网络的互联、路由选择等功能。
IP可直接作为终端之间传输数据的协议（与具体应用无关），但为了方便应用，在IP之上提供具有传输控制、便于应用开发的传输协议TCP和UDP，调用IP实现其功能。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT

## Slide 47: Internet的网络互联机制及设计理念
网络架构分成国际骨干网、国家骨干网、地区主干网、机构网络等不同层级，它们都是不同的网络，也称为网络的网络（Network of Networks）。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
地区主干网
国际骨干网
地区主干网
地区主干网
地区主干网
国家骨干网
国家骨干网
机构网
机构网
机构网
机构网

## Slide 48: IP 数据报由首部和数据两部分组成
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
首部
载荷（数据）

## Slide 49
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
版本—— 4 位，IP 协议的版本。
这里的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)。

## Slide 50
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
首部长度—— 4 位，可表示的最大数值
是 15 个单位(一个单位为 4 字节)，因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。

## Slide 51
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
区分服务—— 8 位，用来获得更好的服务。

## Slide 52
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
区分服务—— 8 位，用来获得更好的服务
早期：服务类型，PPP=优先级，D=延迟，
T=吞吐量，R=可靠性。D、T、R的值取0表示低，取1表示高
现在：区分服务码点（区分服务有效）
D
T
R
0
0
P P P

## Slide 53
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
总长度—— 16 位，指首部和数据之和的长度，单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。总长度必须不超过最大传送单元 MTU。

## Slide 54
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
标识 (identification) ——占 16 位，
它是一个计数器，用来产生 IP 数据报的标识。

## Slide 55
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
标志(flag) ——占 3 位，目前只定义了后两位。
标志字段的最低位是 MF (More Fragment)。
MF=1 表示后面还有分片，MF=0 表示最后一个分片。
标志字段中间的一位是 DF (Don't Fragment) 。
只有当 DF=0 时才允许分片，DF=1不允许分片。

## Slide 56
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
片偏移—— 13 位，指出：较长的数据报在分片后某片在原数据报中的相对位置。
片偏移以 8 个字节为偏移单位。

## Slide 57
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
生存时间—— 8 位，记为 TTL (Time To Live)，指示数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。早期设为15，后来被设为31，现在已被扩大到63

## Slide 58
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
协议—— 8 位，指出此数据报携带的数据使用何种协议，以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给对应的进程

## Slide 59
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
IP 协议支持多种协议，IP 数据报可以封装多种协议 PDU。
传输层
网络层
首部
TCP 6
UDP 17
ICMP 1
IGMP 2
OSPF 89
数 据 部 分
IP 数据报
协议字段指出应将数据
部分交给哪一个进程

## Slide 60
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
首部检验和—— 16 位，只检验数据报的首部，不检验数据部分。这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法（反码加法）。

## Slide 61
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
数据报每经过一个路由器，路由器都要重新计算一次首部校验和
发送端
接收端
16 位
字 1
16 位
字 2
置为全 0
校验和
16 位
字 n
16 位
反码加法：求和；溢出的进位加到地位；取反
…
…
取反码
数
据
报
首
部
IP 数据报
16 位
检验和
16 位
字 1
16 位
字 2
16 位
校验和
16 位
字 n
16 位
反码加法
16 位
结果
…
…
取反码
数据部分
若结果为 0, 则保留；
否则，丢弃该数据报
数据部分
不参与校验和的计算

## Slide 62
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
源地址和目的地址都各 32 位。

## Slide 63
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
可选字段——用于实现补充的功能。

## Slide 64: 可选字段
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
每个选项的长度为1至多个字节，其格式为：
选项长度指明本选项的总长度（字节数），个别选项不需要长度字段。
选项类型8个位的规定为：
选项类型（1字节） | 选项长度（0或1字节） | 选项数据
f | c c | n n n n n
f（复制到分片）指明当数据报分片时，选项是否复制到每个分片中。1表示复制，0表示不复制。

## Slide 65: 可选字段
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
每个选项的长度为1至多个字节，其格式为：
选项长度指明本选项的总长度（字节数），个别选项不需要长度字段。
选项类型8个位的规定为：
选项类型（1字节） | 选项长度（0或1字节） | 选项数据
f | c c | n n n n n
cc表示选项类别，0用于控制选项，2用于调试和测量选项。

## Slide 66: 可选字段
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
每个选项的长度为1至多个字节，其格式为：
选项长度指明本选项的总长度（字节数），个别选项不需要长度字段。
选项类型8个位的规定为：
选项类型（1字节） | 选项长度（0或1字节） | 选项数据
f | c c | n n n n n
nnnnn（选项号）为每个选项类型指定具体的值。

## Slide 67
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
常用选项
选项类别 cc | 选项号 nnnnn | 长度 | 选项名称 | 描述
0 | 0 | - | 选项结束 | 0字节的选项，标识选项列表结束
0 | 1 | - | 无操作 | 32位边界填充
0 | 2 | 11 | 安全 | 指示IP数据报的安全等级
0 | 3 | 可变 | 松散源路由 | 指明应按序经过的路由器（中间可插入其它路由器）
0 | 7 | 可变 | 记录路由 | 经过的每个路由器将其IP地址填入到选项中（太长时，后面的路由器就不能填），接收方可提取经过的路由列表
0 | 9 | 可变 | 严格源路由 | 指明按序经过的所有路由器列表
2 | 4 | 可变 | 时间戳 | 类似记录路由，填入的是时间，发起设备规定长度
2 | 18 | 12 | traceroute | 用于traceroute增强实现

## Slide 68
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
填充——当选项长度不是4字节整数倍时，在选项末尾填充1-3个字节的0至长度为4字节的整数倍。
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT

## Slide 69: IP数据报的封装与分片
当数据报长度超过网络允许的MTU或超过下层帧的载荷允许的长度时，就需要分片。
IP分片可能在源主机执行，也可能在源与目的中间的路由器执行，数据报的目的地（接收者）负责对分片进行重组还原成原始数据报，中间路由器不执行分片重组。
分片降低数据报的传输效率。
MTU路径发现功能可探测获知整个路径上各链路（各网络）的MTU，具体使用ICMP协议的差错报告机制。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT

## Slide 70
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
IP 数据报分片举例

## Slide 71: IP地址与子网
互联网上的每台主机（或路由器）的每个接口分配一个在全世界唯一的 IP 地址。
由互联网名字和数字分配机构 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 进行分配（IANA的执行机构）。
IPv4地址是32位的二进制代码
用点分十进制记法表示
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
1.IP 地址及其表示

## Slide 72
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
点分十进制记法
10000000000010110000001100011111
机器中存放的 IP 地址
是 32 位二进制代码
10000000 00001011 00000011 00011111
每 8 位为一组
采用点分十进制记法
则进一步提高可读性
128.11.3.31
128 11 3 31
将每 8 位的二进制数
转换为十进制数

## Slide 73
(1) IP 地址表示一台主机或路由器与一个网络之间的连接/接口（网卡），如果一台主机与多个网络连接，就需要多个IP地址。例如一个路由器至少连接到两个网络，因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。
(2) 所有网络都是平等的。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
IP地址的主要特点

## Slide 74
IP地址由网络号和主机号两部分组成：
IP地址的两级结构使得在Internet上的寻址很方便，即先按IP地址中的网络号(net-id)找到网络，再按主机号(host-id)找到网络内的主机。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
2. IP地址结构及类别
32 位
网络号
( net-id)
主机号
(host-id)
n 位
(32-n) 位

## Slide 75
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
分类的IP地址
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
1 1 0
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
1 0
单播地址

## Slide 76
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
各类IP地址范围
类别 | 范围 | 可用首网络号 | 可用末网络号 | 网络数 | 网内主机数
A | .0～127.255.255.255 | 1 | 126 | 126(27–2) | 16777214
B | 128.0.0.0～191.255.255.255 | 128.0 | 191.255 | 16384(214) | 65534
C | 192.0.0.0～223.255.255.255 | 192.0.0 | 223.255.255 | 2097152 (221) | 254
D | 224.0.0.0～239.255.255.255 |  |  |  | 
E | 240.0.0.0～255.255.255.255 |  |  |  | 

## Slide 77
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
3.特殊IP地址
net-id | host-id | 源地址 | 目的地址 | 含义
0 | 0 | 可 | 不可 | 本网上的本机
0 | xx | 可 | 不可 | 本网上的某主机
全1 | 全1 | 不可 | 可 | 本网内广播
xx | 全1 | 不可 | 可 | 对目的网络xx广播
127 | xx | 可 | 可 | Loopback测试
169.254 | xx.xx |  |  | DHCP因故障而分配的一个地址
10 | xx.xx.xx |  |  | 私有地址，用于内部网络
172.16～172.31 | xx.xx |  |  | 
192.168.xx | xx |  |  | 

## Slide 78
两级 IP 地址有两个缺点：
  IP 地址空间的利用率低；
  给每一个网络分配一个网络号会使网络数量变得非常大，进行路由选择时性能变差。
将一个规模较大的网分成相对独立的部分（子网），子网之间的通信类似于不同网络之间的通信。
划分子网的方法是：将主机号进一步分成子网号和新的主机号两部分:
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
4.子网及子网掩码
32 位
本地地址
网络号
主机号
子网号

## Slide 79
指格式与IP地址相似、对应net-id和subnet-id部分为全1、对应host-id部分为全0的32位整数，用于识别网络号/子网号。
划分子网后，同一子网内所有主机的网络地址、子网地址、子网掩码必须相同。
划分子网纯属机构内部的事情，对外仍然表现为没有划分子网的网络。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
子网掩码
 | net-id | nubnet-id | host-id
子网掩码 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## Slide 80
减轻网络的拥塞状况。
方便使用多种通信介质。
减轻CPU负担（控制广播消息范围）。
容易排错。
提高安全性。
减少网络地址的消耗。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
划分子网的优点

## Slide 81
在转发包时，将网络地址和子网地址合并在一起，称之为广义网络地址。
广义网络地址的计算方法为
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
广义网络地址
广义网络地址=(IP 地址) AND (子网掩码)

## Slide 82
IP数据报按数据报方式传送，每个包都是一个独立的传送单位，单独选择路由。
路由器以网络而不是以主机作为路由选择的对象，依据IP包中目的地址的网络号作为目的网络，计算到达目的网络的路径，形成路由表。
路由器收到待转发的数据包时，根据路由表将数据包转发到目的网络（邻居网络）。如果目的网络就是目的主机，则路由器直接转发给目的主机即告结束。如果目的网络通过交换机连接到路由器，则由交换机负责转发到目的主机。
路由器根据路由协议生成路由表，而路由协议是依据特定的路由算法实现的。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
IP包传递流程

## Slide 83
(1)目的地址目的网络；
(2)若与发送者在同一网络，路由器不处理；
(3)若相邻，则直接交付给目的网络；
(4)若不相邻，查路由表找到下一个路由器 ，转发给该路由器；
(5)找不到，使用缺省路由（通常为路由表中的最后一行，转发给缺省路由器（网络）
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
IP包传递流程

## Slide 84
由于Internet规模太大，为了实现方便，把它划分成许多较小的自治系统（Autonomous System，AS）。每个AS可以使用与其它AS不同的路由协议。自治系统的边界路由器（实现自治系统之间的互联）称为网关。
自治系统内部的路由协议称为内部网关协议，自治系统之间的协议称为外部网关协议。
IP包的传递流程是：从源节点出发，先到达为本网（相同网络号）转发包的网关（边界路由器），由边界路由器根据路由协议经由其它路由器逐跳转发到目的网络，在目的网络内直接或经由交换机转发到达目的节点。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
IP包传递流程

## Slide 85
基于距离向量路由算法
RIP要求每个路由器保存一张从本路由器到其它每个网络的地址表
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
1.RIP的原理及规定
目的网络 | 子网掩码 | 距离 | 下一跳路由器地址
202.114.72.0 | 255.255.255.0 | 2 | 202.114.71.2
… | … | … | …
IP路由协议-RIP（ Routing Information Protocol ）

## Slide 86
RIP规定从一个路由器到直接相连的网络的距离为1，到非直接相连的网络的距离为经过的路由器数加1。距离值16表示不可达。
RIP的距离俗称为跳数，可简单地理解为链路数。
R1到网络1或网络2的距离定义为1，到网络3的距离定义为2。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
距离
网络1
202.114.70.0
网络2
网络3
202.114.71.0
202.114.72.0
202.114.70.1
202.114.71.1
202.114.71.2
202.114.72.1
R1
R2

## Slide 87
路由器周期性地将自己的路由表广播给相邻的路由器。该周期一般为30秒，但当一个路由器发现网络拓扑发生变化时，会及时向相邻路由器广播自己的路由表。
如果一个路由器在180秒内未收到邻居路由器的路由表，就将到邻居路由器标记为不可达。
路由器使用RIP报文发送路由表，RIP报文借助UDP协议发送。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
2.RIP路由信息的传送

## Slide 88
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
RIP2 报文
4字节
RIP 报文
路由信息
(20 字节/路由)，可包含25个路由
IP 数据报
路由标记
网络地址
地址族标识符
距离 (1-16)
IP首部
UDP
首部
首部
路由部分
必为 0
版本
命令
4 字节
子网掩码
下一跳路由器地址
UDP 用户数据报
RIP2 支持无分类域间路由选择 CIDR，提供简单的鉴别，支持多播。

## Slide 89
路由部分：由若干个路由信息组成。每个路由信息共 20 个字节。
  地址族标识符（又称为地址类别）字段用来标志所使用的地址协议。
  路由标记填入自治系统的号码。
  后面为具体路由，指出某个网络地址、该网络的子网掩码、下一跳路由器地址以及到此网络的距离。
  一个 RIP 报文最多可包括 25 个路由，因而 RIP 报文的最大长度是 4+20 x25=504 字节。如超过，必须再用一个 RIP 报文来传送。
  RIP2 具有简单的鉴别功能。
  若使用鉴别功能，则将原来写入第一个路由信息（20 个字节）的位置用作鉴别。
  在鉴别数据之后才写入路由信息，但这时最多只能再放入 24 个路由信息。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
RIP2 报文

## Slide 90
初始化：路由表中只有到达与其相连网络（距离为1）的路由信息。
每个路由器周期性地向邻居路由器广播自己的路由表。
一个路由器收到邻居路由器的路由表之后，更新自己的路由表
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
3.RIP路由表的生成与更新

## Slide 91
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
RIP路由表更新算法
I收到相邻路由器X的RIP路由表T，将T中“下一跳”字段都改为X，将“距离”＋1（假定都经X转发）
对修改后的路由表T中的每一行目的
地址判是否在本地路由表Me中
添加到本地路由表Me中
N
替换本地路由表中的对应行
下一跳与本地路由表中的相同？
收到的距离小于本路由表中的距离，则更新路由表
Y
Y
N
若180秒还未收到邻居路由器的路由表，则将到邻居路由器的距离置为16

## Slide 92
(1)设置最大距离值。允许最大距离值为15，16表示不通。（新的路由器逐步改为63）
(2)水平分割。从一个路由器学来的路由信息，不能再放入发回那个路由器的更新包中又发回去。
  方法1：修改路由表更新算法，不要先将“下一跳”修改为X，而是先判断收到的路由表X中“下一跳”是否为本路由器，若是，则忽略该行。否则，将该行中的“下一跳”值修改为X，再按原方法处理
  方法2：在路由表中增加一个字段“来源”，记录该行信息是根据哪个路由器发来的消息而得到的。当要把路由表发给邻居路由器时，先排除掉“来源”为该路由器的行再发送。
问题：间接来源如何处理？
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
4.RIP的无穷计算机问题解决方案

## Slide 93
(3)路由中毒。当路由器发现自己直接连接的网络不通时，通知反方向的邻居路由器该网络不可达
  实现方法：将本地路由表中到该网络的距离设为16，不删除路由信息，并及时向邻居路由器广播路由信息。
(4)反向下毒。向毒源（故障）方向反向下毒。
(5)保持时间。当路由器知道网络故障后，保持一段时间不更新到该网络的路由。这样可以避免发生振荡。
(6)触发更新。网络故障触发路由器立即发送更新包，而不是等到下个周期。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
4.RIP的无穷计算机问题解决方案

## Slide 94
基于链路状态算法。
OSPF是协议的名字，不代表其它协议不具有最短路径。
OSPF规定每个路由器保存一个链路状态数据库（一张链路状态表，即一个矩阵），其中链路状态值（cost）一般设置为链路通断，实际上就是1（表示链路通）或∞（表示无链路或链路不通）。
路径的计算采用Dijkstra最短路径算法。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
1.OSPF的原理及规定
路由协议-OSPF（ Open Shortest Path First ）

## Slide 95
每一台路由器有且只有一个Router-ID，Router-ID使用IP地址的形式来表示。
确定Router-ID的方法为：
(1)手工指定Router-ID。
(2)路由器上活动Loopback接口中IP地址最大的那个，也就是数字最大的，因此C类地址优先于B类地址，一个非活跃接口的IP地址不能被选为Router-ID。
(3)如果没有活跃的Loopback接口，则选择活跃物理接口IP地址中最大值。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
Router-ID

## Slide 96
每个路由器向AS内的所有路由器广播链路状态信息(不只向邻居路由器广播)。
只有链路状态发生变化时才广播。
不同链路可使用不同的成本度量值，但通常是链路数（1或∞）。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
2.OSPF路由信息的传送
当AS规模很大时，OSPF需要计算的路径可能很长，计算量很大。为了能用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫作区域。

## Slide 97
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
每一个区域都有一个 32 位 的区域标识符
上层的区域叫主干区域(backbone area)，标识符规定为0.0.0.0，用来连通其它在下层的区域。
区域不能太大，通常在一个区域内的路由器最好不超过 200 个。
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
网8
网6
网3
网2
网1
网7
区域 0.0.0.2
网4
网5
R8

## Slide 98
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
OSPF分组格式
IP 数据报
IP数据报首部
OSPF 分组
OSPF分组首部
类型1至类型5的OSPF 分组
24 字节
32位
版本
路由器标识符
类型
分组长度
检验和
鉴别
鉴别
区域标识符
鉴别类型

## Slide 99
版本：现在的版本号为2。
类型（五种）：
  Hello：用于测试到邻居的可达性
  DB Description：向邻居路由器报告自己链路状态数据库中所有链路状态的摘要信息
  Link State Request：请求对方发送某些链路状态项目的详细信息
  Link State Update：用扩散法对全网更新链路状态
  Link State ACK：对Link State Update分组的确认
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
OSPF分组首部

## Slide 100
分组长度：包括首部在内的分组长度，以字节为单位。
路由器标识符：发送该分组的路由器ID。
区域标识符：所属区域的标识符。
校验和：用补码加法生成的校验和。
鉴别：鉴别口令。鉴别类型为0时，填0，鉴别类型为1时，填8字节口令。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
OSPF分组首部

## Slide 101
初始化时每个路由器的链路状态表中只有到相邻路由器的链路状态信息，为路由器初始配置时所设置值
每个路由器定期（10秒）向邻居路由器发送Hello分组。如果三次（30秒钟）都还没有收到邻居的Hello信息，则认为该邻居是不连通的，立即修改链路状态数据库中所对应的记录，扩散相应的链路状态信息，并重新计算路由。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
3.OSPF链路状态表的生成与更新

## Slide 102
问题：路由器扩散的信息可能不能同时到达所有路由器，各路由器上保存的数据库就可能不一致。OSPF规定，使用DB Description分组交换状态信息，使双方的状态达到一致，从而保持同步。
OSPF规定，即使没有链路的状态发生变化，每隔30分钟也要进行一次全网同步，以确保状态一致。
OSPF根据链路状态数据库使用Dijkstra算法计算到目的路由器的最短路径。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
3.OSPF链路状态表的生成与更新

## Slide 103
边界/外部网关协议（BGP）是指不同的AS之间的路由协议。目前广泛使用的外部网关协议是BGP-4，有时简写为BGP。
在不同的AS之间因为规模、限制性因素等原因（策略），通常只能要求找到可行的路由而不是最佳的路由。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
边界网关协议BGP

## Slide 104
每一个自治系统需要选择至少一个路由器作为该自治系统的“BGP 发言人”，BGP 发言人一般是AS的边界路由器。
两个 BGP 发言人通过一个共享网络连接在一起。
当一个 BGP 发言人与其他自治系统中的 BGP 发言人交换路由信息时，首先要建立 TCP 连接，然后在此连接上交换 BGP 报文以建立 BGP 会话，利用 BGP 会话交换路由信息。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
1.BGP-4的原理

## Slide 105
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
BGP 发言人
BGP
发言人
BGP 发言人
AS1
AS3
AS5
AS4
BGP 发言人
BGP
发言人
AS2
BGP发言人

## Slide 106
BGP计算出的路由是一条完整的路径，这种协议也称为路径向量协议。
BGP 发言人互相交换从本AS到邻居AS的可达信息，随着该信息的传播，从一个AS到其它AS的可达信息就被记录下来，从而形成了不同AS之间的一条路径信息。因此AS之间的路由包含了一系列AS地址，表示从源AS到目的AS之间经过的AS的列表。
BGP路由选择是在可达的路由中选择一条较好的路径。
BGP能够选择多条路径，把负载分摊到多条路径上传送。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
1.BGP-4的原理

## Slide 107
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
2.BGP-4路由信息的传送
字节 16 2 1
BGP 报文主体部分
类 型
长 度
标 记
TCP 首部
BGP 报文
BGP 报文通用首部
IP 首部
TCP 报文

## Slide 108
标记：用于鉴别收到的BGP报文。当不使用鉴别时，该字段置为全1。
长度：整个BGP报文的长度，单位为字节，最小值为19，最大值为4096。
类型：1~4的一个值，代表四种报文类型
  Open：用来与相邻的另一个BGP发言人建立联系，初始化通信。
  Update：用来发送某一路由的信息，列出要撤销的多条路由。
  Keepalive：用来确认Open报文和周期性地证实邻站的连通性。
  Notificaton：用来发送检测到的差错。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
BGP-4报文首部

## Slide 109
(1) 当一个BGP发言人需要与另一个AS的BGP发言人通信时，首先向其发送Open报文，对方确认后，双方即称为邻居，只有邻居之间才能发送路由信息。
(2) 一个BGP发言人可向邻居发送Update报文，告知对方路由信息，同时也可撤销先前的路由。
(3) 收到Update报文的BGP发言人，记录或更新路由信息，并将这些信息发往自己的其它邻居。
(4) 每个BGP发言人根据自己保存的路由信息，为两个不同的AS确定一条可行的路由。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
3.BGP-4工作过程

## Slide 110
独立于特定路由协议的组播协议，可以工作在两种模式
  密集模式（PIM-DM，Protocol-Independent Multicast-Dense Mode）:在一个区域里多数节点都是组播组成员，数据包缺省向所有端口转发，直到发生裁减和切除（剪枝）。
  稀疏模式（PIM-SM，Protocol Independent Multicast-Sparse Mode）：与密集模式相反，只向有请求的端口发送组播数据。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
1.PIM (Protocol-Independent Multicast)

## Slide 111
PIM-SM围绕集中点(RP)路由器构建组播树。RP是所有叶子路由器都知道的点。（类似CBT）
当某叶子路由器直接相连的网络中如果有主机希望加入RP所代表的组播组时，该叶子路由器沿着到达RP的最短路径向RP发出加入消息，所经过的路径构成基于RP的单向生成树的一个新枝。
一旦形成新枝，叶子路由器将获得该组播源的信息。当源发出的信息速率超过给定的门限值，则叶子路由器可以切换至最短路径树的其它连接点上去，叶子路由器同时向RP发出剪枝消息。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
PIM-SM

## Slide 112
思想：使用反向路径组播机制构建组播树
当源端发出组播信息时，使用先扩散再剪枝的方式来建立树，路由器某个接收端口接收到的组播数据包被发送到所有下行接口。
当末端路由器收到这个组播消息后，如果该路由器没有组播组的成员，这个路由器就会向上游发出剪枝的消息，上游路由器记录该信息，对此组播源屏蔽该端口。
如果上游路由器也没有属于这个组播组的成员，就继续上传。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
PIM-DM

## Slide 113
依赖OSPF
每个MOSPF路由器都通过IGMP协议周期性地收集组播组成员关系信息。这些信息和这些链路状态信息被发送到其路由域中的所有其它路由器。
路由器根据从临近路由器接收到的信息更新其内部连接状态信息。
每个路由器依据所收集保存的整个网络拓扑结构，计算出最小开销树
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
2.MOSPF （Multicast OSPF）

## Slide 114
网络中的一个主机既有逻辑地址（IP地址）也有物理地址（MAC地址）
ARP协议的功能就是通过已知的IP地址找到对应的MAC地址。
为什么需要此功能？
从IP地址寻找MAC地址，有三种可能的方法：
  对照表方法
  广播询问方法
  服务器法
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
1.ARP协议

## Slide 115
在本地设置一个IP地址和MAC地址对应关系的高速缓存。
当需要MAC地址时，首先在高速缓存中查看有无需要的MAC地址，若有，则直接使用该MAC地址。
若无，ARP协议则在本网上广播一个ARP请求包。当收到应答后，将对应关系写入高速缓存供以后使用。同时，对方也修改高速缓存，记录发送请求者的MAC地址。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
ARP使用广播询问方法

## Slide 116
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
ARP包格式
硬件类型 |  | 协议类型
硬件地址长度 | 协议长度 | 操作
发送方MAC地址(字节0-3) |  | 
发送方MAC地址(字节4-5) |  | 发送方IP地址(字节0-1)
发送方IP地址(字节2-3) |  | 目标MAC地址(字节0-1)
目标MAC地址(字节2-5) |  | 
目标IP地址(字节0-3) |  | 
位31 16 0

## Slide 117
硬件类型:发送方想知道的硬件接口类型，以太网的值为1。
协议类型：发送方提供的高层协议地址类型，IP地址为0806H
协议长度：高层协议地址长度。
操作：
1-ARP请求， 2-ARP响应，
3-RARP请求， 4-RARP响应。
发送方MAC地址：发送方MAC地址。
目标MAC地址：接收方（要查询的）MAC地址。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
ARP包格式

## Slide 118
无盘工作站没有外存，本地不能存放IP地址等配置信息，只知道自己的MAC地址。
RARP的功能就是通过MAC地址获取已分配给自己的IP地址。
RARP协议建立一个RARP服务器，其中存放MAC地址与IP地址的对照表。当一台主机查询IP地址时，向RARP服务器发送一个RARP包，服务器应答一个包含其IP地址的包。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
2.RARP协议

## Slide 119
主机或路由器在出现错误时向其它主机或路由器报告所出现的错误或异常情况。
ICMP报文分为差错报告报文和询问报文两类。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
首 部
ICMP 报文
0
数 据 部 分
8
16
31
IP 数据报
ICMP 的数据部分（长度取决于类型）
校验和
类型
代码
前 4 个字节
是统一格式
（这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型）
控制报文协议-ICMP (Internet Control Message Protocol)

## Slide 120
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
ICMP报文类型 | 类型值 | ICMP报文的含义 | 功能
差错报告报文 | 3 | 目的站不可达 | 当路由器不能把数据报转交给目的站时，就向源站发送目的站不可达报文。
 | 4 | 源站抑制 | 当路由器由于拥塞而丢弃数据报时，就向源站发送源站抑制报文，使源站放慢数据报的发送速度。
 | 5 | 改变路由 | 当路由器发现主机可以把数据报发送给另外一个路由器，使数据报沿着更短更好的路由被转发时发送此报文。
 | 11 | 时间超时 | 当路由器收到一个IP数据报，发现它的生存时间为零，或主机在预定的时间内无法完成数据报的重装时，则向源站发送时间超时报文。
 | 12 | 参数问题 | 当路由器或目的站发现收到的数据报首部字段中有不正确的字段时，就向源站发送参数问题报文。
ICMP报文类型及功能

## Slide 121
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
ICMP报文类型 | 类型值 | ICMP报文的含义 | 功能
询问报文 | 8或10 | 回送请求或回答 | 当需要测试某一目的站点是否可达时，就发送一个ICMP回送请求报文，然后目的站点会向发送站回送一个ICMP回答报文。
 | 13或14 | 时间戳请求或回答 | 当需每个路由器或主机给出当前的日期和时间时，就发送时间戳请求报文，然后被请求方会回送一个时间戳回答报文，告知自己当前的日期和时间。这样可以用来测试通信延迟。
ICMP报文及功能

## Slide 122
代码：是对类型的细化
类型=3（目的站不可达），代码值范围是0~15：
  0：网络不可达
  1：主机不可达
  2：协议不可达
  3：端口不可达
  5：源路由选择不能完成
  6：目的网络不可知
  7：目的主机不可知
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
ICMP报文

## Slide 123
类型=12（参数问题），代码值为0或1：
  0：报头的一个字段出错
  1：缺少所需要的选项
类型=5（改变路由），代码值为0~3：
  0：对特定网络的路由改变
  1：对特定主机的路由改变
  2：对服务类型和特定网络的路由改变
  3：对服务类型和特定主机的路由改变
其它情况，代码值一般设为0。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
ICMP报文

## Slide 124
（1）分组网间探测PING (Packet InterNet Groper)
测试方发送一个类型值为13的请求报文，被测试方回送一个类型值为14、包含时间戳的应答报文。
测试方据此确定被测试方是否连接到网上、到对方所需的时间。
PING直接使用ICMP而不经过TCP或UDP。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
ICMP应用

## Slide 125
（2）路径跟踪traceroute/tracert
Unix使用的名字，Windows使用的名字。
源主机向目的主机发送一连串的IP包P1，P2，…。其中封装的是错误的UDP报文（IP地址正确，端口号不正确）。
P1的TTL=1，当到达第一个路由器R1时，被丢弃，R1回送一个超时ICMP报文。P2的TTL=2，第二个路由器将其丢弃，回送一个超时的ICMP报文。重复这一过程，直到第n个包Pn，Rn回送目的主机不可达报文。
由此可以跟踪到从源主机到目的主机所要经过的一系列路由器。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
ICMP应用

## Slide 126
（3）拓扑发现
从指定网络内的第一个主机地址开始，依次发送一个回送请求报文（类型=8），如果收到回答（类型=10），表明该地址当前连在网络上。
如果将所有主机在网络上的位置做成一个地图（地理位置图），并记录下每个位置的IP地址，这样通过上述测试，就可以把连通的主机用一种方式（比如亮灯）显示出来，能直观地看到网络的连接状况。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
ICMP应用

## Slide 127
在大型网络中，为每台设备分配IP地址是一件麻烦的事情。
可能没有足够多的IP地址为每台设备固定一个IP地址。
提高IP地址使用效率：使用IP地址池记录所管理的IP地址，分配时从地址池中取一个地址分配给特定设备，用完后回收到地址池。
DHCP 使用了租约的概念，表示 IP 地址的有效期。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
1. 为什么需要DHCP？
自动地址分配-DHCP

## Slide 128
(1) 人工分配：也称为静态分配，为设备分配一个固定的IP地址。
(2)动态分配：从地址池中分配一个IP地址给申请者，并在租约结束后收回该地址。
(3)自动分配：从可用地址池中选择一个地址，自动地将其永久地分配给一台设备。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
DHCP分配IP地址三种方式

## Slide 129
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
3. DHCP消息类型
1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节
操作码 | 硬件地址类型 | 硬件地址长度 | 跳数
事务标识符（4字节） | 事务标识符 |  | 
秒数（2字节） |  | 标志（2字节） | 
客户机IP地址 |  |  | 
“你的”IP地址 |  |  | 
服务器IP地址 |  |  | 
网管IP地址 |  |  | 
客户机硬件地址(16 字节 |  |  | 
服务器名(64 字节) |  |  | 
引导文件名(128 字节) |  |  | 
选项(可变长度) |  |  | 

## Slide 130
操作码：指明消息的类型。请求消息为1，应答消息为2。
硬件地址类型：几个常见值是1=以太网，6=IEEE802网络，17=HDLC，18=OC。
事务标识符：客户机生成，用于标识请求与应答报文。
秒数：自发出请求以来经历的秒数，可作应答顺序的参考值。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
3. DHCP消息类型

## Slide 131
标志：最高位置1表示请求服务器以广播方式发送应答消息。
客户机 IP地址：目前可用的IP地址，一般设置为0.
“你的”IP 地址：分配给你的IP地址。
引导文件名：客户机可以要求使用特定的引导文件。
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
3. DHCP消息类型

## Slide 132
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
3. DHCP消息类型
消息 | 功能
DHCPDISCOVER | 客户进行广播以确定本地可用的服务器
DHCPOFFER | 服务器给客户的应答，在其中包括了配置参数
DHCPREQUEST | 客户发送给服务器：客户从一台服务器上请求配置信息；在系统重新启动后，利用这个消息确认原来分配的网络地址仍然有效；客户要求对特定的网络地址租用时间延期
DHCPACK | 服务器发向用户的消息，包括了配置参数和网络地址
DHCPNAK | 服务器发向用户的消息，告知客户当前使用的网络地址无效或租期已满
DHCPDECLINE | 客户发向服务器的消息，告知服务器此地址已被使用
DHCPRELEASE | 客户发向服务器的消息，告知服务器此地址不再使用
DHCPINFORM | 客户发向服务器的消息，要求服务器发送本地配置信息，客户已经配置好了网络地址，不需要再发送网络地址了

## Slide 133
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
4. DHCP的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
服务器
67
UDP
被动打开








…


## Slide 134
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
1.CIDR地址表示
分类IP地址的问题：
  A、B、C类地址全部耗尽
  因特网主干网路由表中的项目数急剧增长
1987 年，RFC 1009 提出使用变长子网掩码 VLSM (Variable Length Subnet Mask)可进一步提高 IP 地址资源的利用率。
在 VLSM 的基础上又进一步研究出无分类编址方法，并正式命名为无分类域间路由 CIDR (Classless Inter-Domain Routing)。
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
解决地址不足方案之一—CIDR

## Slide 135
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
网络前缀
2级结构
32 位
网络前缀
(network-prefix)
主机号
(host-id)
n 位
(32-n) 位
与IPv4地址最大的区别：
前缀的位数 n 不固定，可以在 0 ~ 32 之间选取任意值。
CIDR 记法：斜线记法 (slash notation)
a.b.c.d / n：二进制 IP 地址的前 n 位是网络前缀。
例如：128.14.35.7/20：前 20 位是网络前缀。

## Slide 136
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
地址块
CIDR 把网络前缀都相同的所有连续的 IP 地址组成一个 CIDR 地址块。
128.14.32.0/20 组成的地址块（共 212 个地址）
10000000 00001110 00100000 00000000
10000000 00001110 00100000 00000001
10000000 00001110 00100000 00000010
10000000 00001110 00100000 00000011
10000000 00001110 00100000 00000100
10000000 00001110 00100000 00000101
10000000 00001110 00101111 11111011
10000000 00001110 00101111 11111100
10000000 00001110 00101111 11111101
10000000 00001110 00101111 11111110
10000000 00001110 00101111 11111111


所有地址的 20 位前缀
都是一样的
最小地址
128.14.32.0
最大地址
128.14.47.255
可指派的地址数是212 – 2 个
二进制代码表示：10000000 00001110 0010*

## Slide 137
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
掩码
32位
由一连串 1 和接着的一连串 0 组成，而 1 的个数就是网络前缀的长度。
/20 地址掩码：11111111 11111111 11110000 00000000
点分十进制记法：255.255.240.0

## Slide 138
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
CIDR地址块优势
CIDR方法可以根据需要分配合适大小的地址块
CIDR方法分配地址非常灵活，可以分配多个传统规模的地址块，也可分配1/n个传统网络规模的地址块。所以这种方式也称为“超网”，也叫“地址聚合”。
通过地址聚合，使得路由表中的项目数大大减少。

## Slide 139
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
CIDR地址分配举例
Internet
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
单位 地址块 二进制表示 地址数
ISP 206.0.64.0/18 11001110.00000000.01* 16384
大学 206.0.68.0/22 11001110.00000000.010001* 1024
一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.0100010* 512
二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.01000110.* 256
三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.01000111.0* 128
四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.01000111.1* 128

## Slide 140
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
CIDR地址分配举例
Internet
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。
如果采用传统方式 ，在与该 ISP的路由器交换路由信息的每个路由器的路由表中，有 64 个表项
采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 206.0.64.0/18。

## Slide 141
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
IP地址分私有地址和全球地址。
所有路由器对目的地址是私有地址的数据包一律不进行转发。
问题：如何使那些使用私有地址计算机也能被访问，发往它们的数据包也能被正常地传输？
解决：网络地址转换NAT(Network Address Translation）。
解决地址不足方案之二—NAT

## Slide 142
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
包含私有地址的数据包在从本地网络进入Internet时被替换为一个全局地址，返回该计算机的数据包在进入本地网络时再将其中的全局地址变回本地地址。
路由器或专用NAT设备实现IP地址转换。
在路由器或专用设备上安装 NAT 软件，装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT路由器，它至少有一个有效的外部全球地址。
NAT的基本思想

## Slide 143
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
静态NAT：内部网络中的每个主机都被永久映射成某个全球地址。
动态NAT：地址池中有多个全球地址用来对内部地址进行映射，但不固定绑定。
端口地址转换PAT：一个外网地址可以和多个内网地址进行映射，同时在该地址上加上一个由NAT设备指定的TCP/UDP的端口号来进行区分。
NAT实现方式

## Slide 144
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
设内部地址分别为A1、A2、A3、…，在每个Ai上有多个应用，其端口号为P1、P2、…，PAT的全球地址为B。
建立一张对照表
PAT实现方案
内部IP地址 | 端口号 | 变换端口号
A1 | P1 | 30000
A1 | P2 | 30001
… | … | …

## Slide 145
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
数据报格式
封装与分片
地址与子网
包传递流程
RIP协议
OSPF协议
BGP协议
组播协议
ARP协议
ICMP协议
DHCP协议
CIDR地址块
NAT
PAT查找转换表，看A1+P1是否存在；
若不存在，生成一个新的变换端口号（比如30000），将A1、P1、新的变换端口号存入对照表，转③；
（此时已存在）取出变换端口号P，将IP包中的源地址改为B，源端口号改为P，发送出去；
PAT收到一个应答包后，用包中的目的端口号P（目的地址肯定是B）到对照表中查找对应的内部IP和端口号；
将该包的目的地址改为查到的内部IP地址（A1），目的端口号改为查到的端口号（P1），然后将修改后的IP包发送到内部网上。
A1的包经过PAT时，PAT对该包进行了修改

## Slide 146
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
①地址空间不足，导致IP地址成为稀缺资源。
②IPv4的地址分配与路由方案，使得路由器中路由表规模过大，降低了响应速度；同时地址分配机制不灵活，配置过程复杂。
③没有内生服务质量保证机制，使大量要求有服务质量保证的应用难以推广。(内生best-effort)
④没有内生安全机制，这是导致现在的网络不安全的原因之一。
IPv4问题：
IPv6就是在这个背景下诞生的。
网络互联协议示例—IPv6及相关协议

## Slide 147
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
1993年，IETF成立IPng（下一代IP）工作组。
1994年，IPng工作组提出下一代IP的推荐版本。
1995年，IPng工作组提出IPv6的协议版本。
1996年，IETF发起建立全球IPv6实验床6BONE。
1998年，IETF启动IPv6教育研究网6REN。
1999年，完成IPv6协议审定，成立IPv6论坛，正式分配IPv6地址，IPv6成为标准草案。
2001年，主要的操作系统开始支持IPv6。
2003年，主要网络设备厂商开始推出支持IPv6的产品。
IPv6发展历程中的重要事件

## Slide 148
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
①具有更大的地址空间。IPv6 将地址从 IPv4 的 32 位 增大到了 128 位，使得地球表面每平方米大约可分得6.6*1023个IP地址。
②具有有效的分级寻址和路由结构。128位地址可以将其分成多个部分，相应地可将路由结构分成多个层次，更好地满足ISP层次结构的需要。
③简化数据包首部，提高处理效率。新的更简洁的首部格式，取消校验和，取消路由器分片，将可选功能放在载荷部分，减少协议的开销，处理效率更高。
IPv6的设计理念

## Slide 149
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
④增强安全性。IPv6内置了安全机制，能更好地保证网络安全。
⑤提供QoS支持。可区分流和优先级，提供QoS支持，满足多种应用的需求。
⑥自动配置地址。可以自动配置IPv6地址，简化网络配置和管理。
⑦取消NAT相关功能。因为地址足够多，不再需要NAT功能。
IPv6的设计理念

## Slide 150
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
流量类型
（128位）
（128位）
载荷长度
跳数限制
24
载荷（扩展首部 / 数据）
IPv6 的
基本首部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）
IPv6包格式

## Slide 151
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
流量类型
（128位）
（128位）
载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
版本(version)： 4位，指明协议的版本，对 IPv6 该字段总是6。

## Slide 152
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
流量类型(Traffic Class)：8位，区分不同的包类别或优先级。已经定义了0~15共16级优先级，0的优先级最低。0~7表示允许延迟，8~15表示高优先级，需要固定速率传输。
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
流量类型
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）

## Slide 153
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
流标号(Flow Label)：20位，源节点标识需要IPv6路由器特殊处理的包。
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
流量类型
（128位）
（128位）
载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）

## Slide 154
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
载荷长度(Payload Length)：16 位，指明 IPv6 包除基本首部以外的字节数，其最大值是 64 KB。 RFC2460规定，整个IPv6包的长度（MTU）不小于1280字节，缺省长度为1280字节，所有链路都应支持最小1280字节的IPv6包。
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
流量类型
（128位）
（128位）
载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）

## Slide 155
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
下一个首部(Next Head)：8 位。如果存在扩展首部，该字段表示下一个扩展首部的类型。如果不存在扩展首部，该字段表示所对应的协议类型。
TCP
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
流量类型
（128位）
（128位）
载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
协议类型 | 逐跳 | ICMPv4 | IGMPv4 | IP | TCP | EGP | IGP | UDP | 路由扩展 | 分片扩展 | RSVP | ESP加密 | AH认证 | ICMPv6 | 最后一个首部 | 目的地选项
值 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 17 | 43 | 44 | 46 | 50 | 51 | 58 | 59 | 60

## Slide 156
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
跳数限制(Hop Limit)：8位。源站在包发出时即设定跳数限制。路由器在转发包时将跳数限制字段中的值减1。当跳数限制的值为零时，就将此包丢弃。
TCP
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
流量类型
（128位）
（128位）
载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）

## Slide 157
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
源地址(Source Address)：128位，源主机的IPv6地址。
TCP
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
流量类型
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）

## Slide 158
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
目的地址(Destination Address)：128位，目的主机的IPv6地址。
TCP
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
流量类型
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）

## Slide 159
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
IPv6 将原来 IPv4 首部中选项的功能都放在扩展首部中，并将扩展首部留给源站和目的站的主机处理。
数据包途中经过的路由器都不处理这些扩展首部（只有逐跳选项扩展首部例外）。
大大提高了路由器的处理效率。
所有扩展首部组成一个扩展首部链，每个扩展首部通常（并非绝对）由三部分组成：
“下一个扩展首部”占8位
IPv6的扩展首部
<下一个扩展首部，本扩展首部长度，本扩展首部数据>
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 160
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
IPv6的扩展首部
载荷
载荷
基本首部
下一个首部
= TCP/UDP
基本首部
下一个首部
= 路由选项
路由选项首部
下一个首部
= 分片
分片首部
下一个首部
= TCP/UDP
TCP/UDP 首部
和数据
(TCP/UDP 报文段）
TCP/UDP 首部
和数据
(TCP/UDP 报文段）
无扩展首部
有扩展首部
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 161
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
如果需要此扩展首部，则必须紧跟在IPv6基本首部之后作为第一个扩展首部。
包含所经路径上的每一个节点都必须检查的选项数据。
扩展首部长度（8位）：不包括本扩展首部的第一个字节，实际为扩展首部总长度-1。
选项：可包含多个选项（选项1，…，选项n）
（1）逐跳选项
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 162
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
选项类型（8位）：
最高2位值及其含义为：
  00：可跳过该选项
  01：丢弃该包
  10：丢弃该包，如果目的地址为单播或组播地址，则向源站发送一个ICMPv6参数错误报文
  11：丢弃该包，如果目的地址不是组播地址，则向源站发送一个ICMPv6参数错误报文
选项i的格式
<选项类型，选项数据长度，选项数据>
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 163
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
选项类型字段的第3位表示选项数据可否被更改。
  0：表示不可更改
  1：表示可以更改。
其余5位为一个序号，是对前3位各种组合的编号。
选项数据长度（8位）：选项数据的字节数
选项数据：与具体选项相关的可变长度数据。
选项i的格式
<选项类型，选项数据长度，选项数据>
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 164
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
目的地选项首部中携带仅需要由最终目的节点检验的可选项。
该选项可出现两次，作为第二个选项首部或作为最后一个选项首部，表示由目的地和路由选项首部指定的设备处理此选项。
扩展首部长度（8位）：本扩展首部的长度，不包括本扩展首部的第一个字节。
选项数据（可变长）：一系列8位整数。
(2) 目的地选项首部
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 165
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
源节点用于指明数据包在到达目的地途中将经过的各节点的地址列表，类似IPv4的松散源路由。
格式：
扩展首部长度（8位）：本扩展首部的长度，不包括本扩展首部的第一个字节。
路由类型（1字节）：允许定义多种路由选项，目前只有一种，值为0。
剩余段（1字节）：到达目的地还未经过的节点数。
类型相关数据(可变长)：一组需经过的IPv6地址。
(3) 路由选项首部
<下一个首部，扩展首部长度，路由类型，剩余段，类型相关的数据>
如果收到包后不能识别路由类型，在剩余段不为0时，丢弃该包，并向源节点发送参数问题的ICMP报文。
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 166
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
当源地址发送的数据包比到达目的地址所经过的路径上的最小MTU大时，这个数据包就要被分成片分别发送，这时就要用到分片首部。
IPv6的分片只可在源节点进行，中间经历的路由器不能进行分片操作，分片在目的节点被重新装配成数据包。
(4) 分片首部
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 167
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
分片格式：
保留1（8位）：置为全0。
偏移量（13位）：分片相对于原始包起点的字节偏移量，以8字节为单位。
保留2（2位）：置为全0.
M（1位）：标志，
1=还有分片，0=最后1个分片。
标识（32位）：同一个包的不同分片，该标识相同。
(4) 分片首部
<下一个首部，保留1，偏移量，保留2，M，标识>
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 168
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
实现数据的完整性和对数据来源的认证。
格式：
长度（8位）：认证首部长度，以32位为单位。
保留（16位）：保留，置为0。
安全参数索引SPI（32位）：任意32位数值。
序列号（32位）：单调递增无符号整数。
认证数据（可变长）：认证的数据。
(5) 认证首部
<下一个首部，长度，保留，安全参数索引，序列号，认证数据>
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 169
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
提供数据加密功能，实现端到端的加密
提供无连接的完整性和防重发服务。
封装安全载荷首部可以单独使用，也可以在使用隧道模式时嵌套使用，RFC2406给出了具体规定和说明。
(6) 封装安全载荷首部
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 170
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
1.IPv6地址结构
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
128 位
类型前缀
地址的其他部分
长度可变
长度可变
类型前缀 | 地址类型 | 占地址空间的比例
0000 0000 | 保留 | 1/256
0000 0001 | 保留 | 1/256
0000 001 | 保留 | 1/128
0000 01 | 保留 | 1/64
0000 1 | 保留 | 1/32
0001 | 保留 | 1/16
001 | 全球单播地址 | 1/8

## Slide 171
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
1.IPv6地址结构
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
类型前缀 | 地址类型 | 占地址空间的比例
010 | 保留 | 1/8
011 | 保留 | 1/8
100 | 保留 | 1/8
101 | 保留 | 1/8
110 | 保留 | 1/8
1110 | 保留 | 1/16
1111 0 | 保留 | 1/32
1111 10 | 保留 | 1/64
1111 110 | 唯一本地单播地址 | 1/128
1111 1110 0 | 保留 | 1/512
1111 1110 10 | 链路本地单播地址 | 1/1024
1111 1110 11 | 站点本地单播地址 | 1/1024
1111 1111 | 组播地址 | 1/256

## Slide 172
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
用32个十六进制位表示，每4个十六进制位分为一组，两组之间用冒号分隔，因此也称为冒号记法。
21DA:0000:0000:1234:789A:CCCC:ABCD:F0F0
有连续多组0时，可以使用零压缩法表示，即用一对冒号表示多组0。
0021::2345:789A
一个地址中压缩（即冒号）只能使用一次
2122::1111::2345是非法的表示
2.IPv6地址的表示方法
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 173
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
单播地址
组播地址
泛播地址
特殊地址
3.IPv6地址类型
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 174
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
一个区域中的唯一地址，也称为点到点地址。
单播地址又分为：
  可聚集全球单播地址
  本地单播地址
（1）单播地址
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 175
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
全球路由前缀：由IANA管理，一般分配给大的、永久性的ISP。
子网ID：ISP在自己的网络中建立多级结构所使用的区分ID。
接口ID：节点与子网的接口地址，EUI-64地址（目前主要用于将48位的MAC地址映射为EUI-64地址，映射方法：首字节第7位取反，第3、4字节之间插入FF-FE）。
可聚集全球单播地址
接口ID
子网ID
全球路由前缀
n位
64-n位
64位
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 176
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
本地单播地址分为链路本地单播地址和站点本地单播地址（相当于IPv4的私有地址），后者后来被废除了
链路本地单播地址用于同一链路上相邻节点之间的通信，其作用范围是本地链路，是自动配置，可记为FE80::/64。
本地单播地址
接口ID
00…000
1111 1110 10
10位
54位
64位
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 177
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
标记：共四位，组成为0RPT
  R表示是否为内嵌汇聚点地址的组播
  P表示是否为基于单播网络前缀的组播地址
  T为暂时态标记:0为IANA分配的永久性地址，1表示临时型地址。
范围：表示IPv6组播包传送的范围，规定为：0-保留，1-节点本地范围，2-链路本地范围，5-站点本地范围，8-机构本地范围，E-全球范围，F-保留。
组ID：目前规定前80位为0，后32位为ID。
（2）组播地址
组ID
11111111
8位
4位
112位
标记 范围
4位
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 178
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
FF01:: 1：节点本地范围所有节点的组播地址。
FF02:: 1：链路本地范围所有节点的组播地址。
FF01:: 2：节点本地范围所有路由器的组播地址。
FF02:: 2：链路本地范围所有路由器的组播地址。
FF05:: 2：站点本地范围所有路由器的组播地址。
特殊的组播地址
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 179
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
也叫任播，是指一个节点向多个节点中的任一节点的发送，只需要其中一个响应即可。
泛播地址只能用作目的地址，且只分配给路由器。
（3）泛播地址
000…000
子网前缀
n位
128-n位
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 180
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
全0：0:0:0:0:0:0:0:0或::，与IPv4中的0.0.0.0作用相同。
回送地址：::1，与IPv4的127.0.0.1作用相同。
IPv4映射地址：嵌入IPv4地址的IPv6地址
（4）特殊地址
IPv4地址
FFFF
000…000
80位
16位
32位
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 181
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
一个网卡至少具有三个IPv6地址：
  接口的链路本地地址，用于接收本地链路上的单播通信；
  接口的全球单播地址，用于接收常规数据；
  ::1,用户回环测试。
（5）主机IPv6地址
主机要随时侦听的地址类型有：
  节点本地范围内所有节点的组播地址（FF01::1）
  链路本地范围内所有节点的组播地址（FF02::1）
  以本节点的单播地址为目的地址的地址
  同组组播地址
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 182
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
路由器可能具有的单播地址与主机相同。
同时，还具有两种泛播地址：子网-路由器泛播地址；附加泛播地址。
（6）路由器IPv6地址
路由器要随时侦听的地址类型：
  节点本地范围内所有节点的组播地址（FF01::1）
  节点本地范围内所有路由器的组播地址（FF01::2）
  链路本地范围内所有节点的组播地址（FF02::1）
  链路本地范围内所有路由器的组播地址（FF02::2）
  站点本地范围内所有路由器的组播地址（FF05::2）
  全球单播地址
  同组组播地址
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 183
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
IPv6的单播地址（前缀001到111）的后64为接口ID，其命名规范称为EUI-64。
EUI-48到EUI-64存在一个简单的映射方法，在原OUI和EUI之间增加16位0xFFFE
（7）IPv6接口标识符
OUI
EUI-48
EUI
OUI
EUI
0xFFFE
EUI-64
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡

## Slide 184
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
默认状态下，主机的地址是自动配置，路由器除链路本地地址是自动配置外，其它类型地址和参数必须手工配置。
IPv6中地址自动配置有两种方式：
  有状态地址自动配置：当节点严格控制地址分配时，就使用有状态方式
  无状态自动配置：当节点并不是特别关心所使用的确切地址，只要求地址是唯一的，并且是可路由的，就能使用无状态方式
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
IPv6地址自动配置

## Slide 185
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
主机从专用地址分配服务器获得接口地址，也可以从服务器上获得配置信息和参数。
服务器中维护着一个数据库，记录主机和地址分配的列表。
标准的自动配置协议是DHCPv6协议，工作过程为：
(1)主机发送一个DHCP Server Solicitation报文给特定组播地址，以发现DHCP服务器。
(2)DHCP服务器使用UDP端口547来监听DHCPv6报文，当收到上述报文后，返回一个Unicast Reply报文，其中包括分配的IPv6地址及配置参数。
(3)主机使用UDP端口546来监听报文，当收到应答报文后，利用收到的参数进行自动配置。
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
1. 有状态地址自动配置

## Slide 186
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
无状态地址自动配置的要求是IPv6地址由64位前缀和64位EUI-64接口ID组成；本地链路支持组播，且网络接口能够发送和接收组播包。
过程：
(1)根据链路本地前缀FE80::/64与EUI-64接口标识符生成临时链路本地地址。
(2)发送“邻节点请求”报文，进行重复地址检测，以确定临时链路本地地址的唯一性。如果接收到响应“邻节点公告”报文，表明已经有节点在使用该临时链路本地地址，地址自动配置停止；如果没有收到响应“邻节点公告”报文，表明该临时链路本地地址是唯一的，可以使用。
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
2. 无状态地址自动配置

## Slide 187
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(3)发送“路由器请求”报文，要求本链路的路由器发送带有各种路由器信息的“路由器公告报文”，其中包括主机配置需要的信息，如链路前缀、链路MTU、特定路由、是否使用地址自动配置、由地址自动配置协议所创建地址的有效期与优先级等。默认的情况下，最多发送3个“路由器请求”报文；路由器周期性地发送“路由器公告”报文。
(4)如果接收到“路由器公告”报文，主机根据报文内容来设置跳数限制、可到达时间、重发定时器和MTU。
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
2. 无状态地址自动配置

## Slide 188
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(5)如果有地址前缀选项，则：
  ①若链路标识为1，将前缀添加到前缀队列。
  ②若自治标识为1，用前缀和EUI-64接口标识符生成一个临时地址，并检测其唯一性。
(6)如果“路由器公告”报文中的管理地址配置标识为1，则使用有状态地址自动配置方式获取其它地址。
(7)如果“路由器公告”报文中的有状态配置标识为1，则使用有状态地址自动配置方式获取其它配置参数。
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
2. 无状态地址自动配置

## Slide 189
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
用一组ICMPv6信息报文，确定邻节点之间的关系。这些关系部分被用于进行IPv6地址分配。
邻节点发现实现的功能：
①路由器发现：帮助主机识别本地链路上的路由器。
②前缀发现：节点使用此机制来确定本地链路上的网络前缀以及必须发送给路由器转发的地址前缀。
③参数发现：帮助节点确定诸如本地链路MTU之类的信息。
④地址自动配置：用于IPv6节点自动配置。
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
1.邻节点发现的功能
邻节点发现过程

## Slide 190
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
⑤地址解析：替代ARP和RARP，可以得到相邻节点的IPv6地址及其对应的MAC地址。
⑥下一跳选择：用于确定包的下一个目的地。如果在本地链路，下一跳就是目的地；否则，下一跳就是路由器，邻节点发现可用于确定应使用的路由器。
⑦邻节点不可达检测：帮助节点确定邻节点(目的节点或路由器)是否可达。
⑧重复地址检测：帮助节点确定它想使用的地址在本地链路上是否已被占用。
⑨重定向：有时节点选择的转发路由器对于待转发的包而言并非最佳。此情况下，该转发路由器可以对节点进行重定向，使它将包发送给更佳的路由器。
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
1. 邻节点发现的功能

## Slide 191
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(1)路由器请求报文：由主机发出，请求本链路的路由器发送路由器公告报文。其目的地址为FF02::2，跳数值为255。
(2)路由器公告报文：由路由器发出（主动发出或应答），包括链路前缀、MTU等一系列参数。
(3)邻节点请求报文：由主机发出，用于解析链路上其它IPv6主机接口卡的MAC地址，检查邻节点是否可达。
(4)邻节点公告报文：邻节点发出。
(5)重定向报文：由路由器发出，通知主机对指定的目的节点有一个更好的路由。
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
2. 邻节点发现的相关报文

## Slide 192
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
ICMPv6具备ICMPv4的所有基本功能，但进行了修改
删除了所有不再使用的报文类型，并定义了新的报文类型
合并了ICMP、IGMP、ARP等多个协议的功能，在IPv6下，没有了ARP与RARP。
ICMPv6需要通过IPv6传送
【IPv6需要借助ICMPv6实现某些功能，ICMPv6需要借助IPv6才能实现 】
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
IPv6控制报文协议-ICMPv6

## Slide 193
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
分为差错报文和信息报文两类。
差错报文用于报告IPv6包在传输过程出现的错误，包括目的地不可达、包过大、超时、参数错误。
信息报文用于提供网络诊断功能和附加的主机功能，包括组播侦听发现与邻节点发现。
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
1. ICMPv6报文类型

## Slide 194
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
2. ICMPv6报文格式
类型
代码
校验和
8位 8位 16位
ICMPv6报头
ICMPv6数据
ICMPv6
报头
ICMPv6
数据
ICMPv6报文
IPv6扩展首部
下一个首部=58
IPv6
基本首部
IPv6分组

## Slide 195
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
差错报文
1：目的地不可达
2：包过大
3：超时
4：参数问题
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
类型字段：指出ICMPv6报文的类型
信息报文
128：回送请求
129：回送应答
130：组成员查询
131：组成员报告
132：组成员消减
133：路由器请求
134：路由器公告
135：邻节点请求
136：邻节点公告
137：重定向
代码：从属于类型，进一步细分类型。
校验和：对IPv6头部和ICMPv6类型、代码部分计算的校验和。
2. ICMPv6报文格式

## Slide 196
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(1)检验版本字段的值，确定所使用的协议。
(2)递减跳数限制字段的值，如果=0，丢弃该包，并向源节点发送超时ICMPv6报文。
(3)检查下一个首部的值，如果为0，则处理逐跳选项首部。
(4)进行路由选择，使用目的地址字段中的值和本地路由表中的内容进行比较，确定转发接口和下一跳IPv6地址。如果没有找到路由，则向源地址发送“目的地不可达”ICMPv6报文，丢弃该包。路由表采用之前介绍的路由协议构建。
(5)处理有效载荷长度字段，如果转发接口链路的MTU小于有效载荷长度字段值加上40之和，则向源地址发送“包过大”ICMPv6报文，丢弃该包。
(6)根据路由选择结果转发包。
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
IPv6包转发过程

## Slide 197
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
主机或路由器或其它设备装有IPv4 和IPv6两个协议栈。
对于主机而言，双协议栈是指其可以根据需要来对上层协议所产生的数据进行IPv4封装或者IPv6封装，或接收、处理。
对于路由器而言，分别支持独立的IPv6和IPv4路由协议，IPv4和IPv6路由信息按照各自的路由协议进行计算，维护两张不同的路由表。
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
1.双协议栈
IPv4向IPv6过渡

## Slide 198
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
1.双协议栈
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
数据链路层
物理层
IPv6
IPv6
TCP 或 UDP
应用层
IPv6
数据链路层
物理层
IPv4/IPv6 双协议栈
IPv4
TCP 或 UDP
应用层
IPv4
TCP 或 UDP
应用层
数据链路层
物理层
IPv4
与IPv4通信
与IPv6通信

## Slide 199
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
在IPv6包进入IPv4网络时，将IPv6包作为IPv4包的数据封装成IPv4包在IPv4网络中传送，在离开IPv4网络时，还原为IPv6包在IPv6网络中传送。
IPv4包的源地址和目的地址分别是IPv4网络入口和出口的IPv4地址。这样，好像在IPv4网络中开辟了一条隧道，传送IPv6包。
对IPv4包在IPv6网络中的传送，方法类似。
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
2.隧道技术

## Slide 200
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
IPv4隧道
IPv4 网络
IPv6
IPv6
A
B
C
D
E
F
…
IPv4 数据报
IPv4 数据报
IPv4
网络
IPv6
IPv6
A
B
E
F
隧道
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv4 网络
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报

## Slide 201
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
实际的隧道可能是路由器-路由器隧道、主机-路由器隧道、主机-主机隧道。
按照隧道的性质分为：
  6over4隧道：也称为IPv4组播隧道，将每个IPv4网络看作具有组播能力的单独的链路。默认情况下，6over4主机为每个6over4接口分配一个FE80::wwxx:yyzz的链路本地地址，其中ww.xx.yy.zz是IPv4地址。
  6to4隧道：是一种地址分配和路由器-路由器隧道，使用全球地址前缀2002:wwxx:yyzz::/48。
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
IPv4隧道

## Slide 202
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
IPv6隧道
IPv6 网络
IPv4
IPv4
A
B
C
D
E
F
…
IPv46数据报
IPv6 数据报
IPv6
网络
IPv4
IPv4
A
B
E
F
隧道
源地址：B
目的地址：E
IPv4
数据报
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv6 网络
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv4 数据报
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv4 数据报
源地址：B
目的地址：E
IPv4
数据报

## Slide 203
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
两部分：网络地址转换和协议转换。
地址转换：通过使用NAT网关将一种IP网络的地址转换为另一种IP网络的地址，它允许内部网络使用一组在公网中从不使用的保留地址。
协议转换：根据IPv6和IPv4之间的差异对数据包的首部做相应的修改以符合对方网络的格式要求，网络层协议的改变要对上层的TCP，UDP，ICMP等数据做相应的修改。
优点：所有的地址转换和协议转换都在NAT-PT服务器上完成，而网络内部的主机不需要做任何改动，就可以实现两个不同网络之间的相互访问。
缺点：破坏端到端服务，翻译器还会造成网络潜在的单点故障，NAT-PT实现起来比较复杂
设计理念
包格式
IPv6地址
自动配置
邻节点发现
ICMPv6
包转发
向IPv6过渡
3.NAT-PT (网络地址转换-协议转换)

## Slide 204
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
移动性管理是对可移动终端在连网通信过程中的漫游移动进行管理，使其不中断通信而实施的管理。
移动性管理要解决的主要问题：
  ①移动终端连接到不同基站的切换管理。
  ②移动终端切换到不同网络后的地址分配方案。
  ③移动终端切换到不同网络后连接维持与数据传输方案。
  ④移动终端在不同网络间移动造成的计费等问题。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
如何实现移动互联?

## Slide 205
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
根据移动终端与不同基站间的无线信号的质量决定是否切换到其它基站。
有两类主要方法：
  ①硬切换。移动终端先断开与第一个基站的关联，再与另一个基站建立关联。
  ②软切换。移动终端保持与第一个基站的关联，在与另一个基站建立关联后，再与先前关联的基站断开关联。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
1.切换管理

## Slide 206
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
移动终端在原网络中与其它设备建立了网络连接，获得了网络地址等信息，在移动到其它网络、完成软切换后，应保留原来的地址等信息；
在新网络中另外获得一个临时地址，保持两个地址的映射关系，用临时地址继续数据传输，保持数据传输过程不中断。
为什么要两个地址？
【路由器路由与转发机制】
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
2.移动后地址分配方法

## Slide 207
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
为保持通信双方身份的一致性、通信过程的连续性，一种可行方案是：
  发送数据：用原有的地址；
  接收数据：通信对方将数据发送到原网络，再由原网络转发到新网络中的临时地址。
  要求原网络登记移动终端的移动信息。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
3.漫游时的数据传输

## Slide 208
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
移动节点在初始时获得一个IP地址，随着位置的移动，接入点会不断改变。最初分配的IP地址已经不能表示当前的位置，如果继续使用原来的IP地址，路由器就不能为其提供路由服务。
移动IP的目标是：
  移动节点可以通过一个永久的IP地址连接到任何链路上。
  移动节点切换到新链路后，保持与对方主机的通信不中断。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IPv4

## Slide 209
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
家乡网络（home network）：移动节点初始接入、为移动节点分配长期IP地址的网络。
外地网络（foreign network）：移动节点离开家乡网络后接入的非家乡网络。
家乡地址（home address）：家乡网络为移动节点分配的一个IP地址，是识别移动节点的永久性（永久性是相对而言的）IP地址。
转交地址CoA（Care of address）：移动节点接入一个外地网络时，被分配的一个临时IP地址。如果转交地址是从外地代理获得的，则称为外地代理转交地址ACoA。如果转交地址是从DHCP服务器获得的，则称为配置转交地址CCoA。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
1. 移动IP的术语

## Slide 210
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
家乡链路：移动节点在家乡网络接入的链路。
外地链路（foreign link）：移动节点在访问外地网络时接入的链路。
家乡代理：家乡网络连接到Internet的路由器。当移动节点离开家乡网络后，负责将发往移动节点的数据包传给移动节点。家乡代理广播对移动节点家乡地址的可达性，从而接收并解析送往移动节点的家乡地址的数据包，并将它们通过隧道方案传送到移动节点的转交地址上。
外地代理：外地网络连接到Internet的路由器。为移动节点提供路由服务，对经家乡代理封装后发给移动节点的数据包进行解封装，转发给移动节点。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
1. 移动IP的术语

## Slide 211
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IP工作原理

## Slide 212
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
移动IPv4中移动节点的通信过程
移动IPv4的基本技术
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
2 .移动IPv4的实现

## Slide 213
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动节点的通信过程
1.通告
1.通告
2.代理请求
3.转交地址
4.注册
5.注册应答
截获的包
CAN (对端节点地址)
移动

## Slide 214
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(1)家乡代理和外地代理周期性发送广播报文，通告其存在，移动节点据此获知代理的地址。
(2)移动节点向外地代理发送“代理请求”报文，外地代理(或家乡代理)也可以通过“代理通告”报文，通知代理信息。移动节点在接收到“代理通告”报文后，确定它是在外地网络上。如果移动节点是连在家乡网络上，则采用传统的IP通信方式而不使用移动IP的功能。
(3)移动节点通过步骤(2)获得一个“转交地址”。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IPv4中移动节点的通信过程

## Slide 215
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(4)移动节点向家乡代理发送“注册请求”报文，注册它获得的转交地址。家乡代理对移动节点的注册请求进行鉴权、认证，然后发送“注册应答”报文给转交地址, 完成注册。
(5)家乡代理截获发送到移动节点家乡地址的数据包，将截获的数据包按照“转交地址”通过隧道发送给移动节点。如果转交地址是代理转交地址，外地代理再把数据包转发给移动节点。
(6)移动节点至此已经知道通信对端的地址，它将通信对端地址作为目的地址、转交地址作为源地址，与对方按正常的IP路由机制进行发送操作。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IPv4中移动节点的通信过程

## Slide 216
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
代理发现
移动IPv4对ICMP扩展了“代理请求”和“代理通告”两种报文。
移动代理周期性地发送“代理通告”报文，或者响应移动节点的“代理请求”报文发送“代理通告”报文。
移动节点收到“代理通告”报文后，判断它是否从一个网络切换到另一个网络，是在家乡网络还是在外地网络。在切换到外地网络时，选择使用外地代理提供的转交地址。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IPv4的基本技术

## Slide 217
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(2)注册
通过注册，移动节点获得外地代理的服务，使家乡代理知道移动节点当前的转发地址，在移动节点回到家乡网络时注销先前的注册信息。
移动节点把获得的转交地址及时通知家乡代理。
在以下三种情况下都会发生：
  ①当移动节点切换网络时；
  ②当移动节点发现所连接的外地代理重启时；
  ③当移动节点的现有注册到期时。
有两种注册方式：
  ①通过外地代理转发移动节点的注册请求
  ②直接在家乡代理上注册
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IPv4的基本技术

## Slide 218
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
移动节点发送注册请求报文给外地代理；
外地代理将其转发给家乡代理；
家乡代理给外地代理发送同意注册的应答报文；
外地代理接收并处理注册应答报文，将处理结果通知移动节点。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
①通过外地代理转发移动节点的注册请求

## Slide 219
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
移动节点给家乡代理发送注册请求报文；
家乡代理向移动节点发送一个同意注册的应答。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
②直接在家乡代理上注册

## Slide 220
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(3)移动切换
①预注册切换：移动节点在接入到外地链路进行切换之前就与外地代理通信，完成注册后再进行切换。
②后注册切换：移动节点在接入到外地链路完成注册之前，在新旧两个代理之间建立双向隧道，继续使用旧的外地网络的转发地址，完成切换后使用新的转发地址。
③组合切换：如果在数据链路层切换之前能完成预注册切换，就使用预注册切换，否则，使用后注册切换。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IPv4的基本技术

## Slide 221
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(4)隧道技术
家乡代理把原先发往移动节点的数据包，封装在发往转交地址的数据包中，并在外地代理中解包，然后发送给移动节点的当前位置。
避免了从家乡链路到外地链路上所有路由器的路由信息改动。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IPv4的基本技术

## Slide 222
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(4)隧道技术
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IPv4的基本技术

## Slide 223
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
3个具体问题：
1.家乡代理如何拦截对端发往移动节点的数据包？
源：对端IP，目的：移动节点家乡IP
解决： 记录哪个节点已移动到外地、外地代理，识别；或者，设置ARP代理（让家乡代理成为外地代理的proxy）
2.家乡代理如何将拦截的数据包发往外地代理？
解决；隧道方式，封装一个新的包，源：家乡代理，目的：外地代理，内容：原数据包。
可否让家乡代理直接修改包的目的地址后转发（不用隧道）？
3.外地代理如何将数据包发给移动节点？
解决；取出原数据包，方式1：替换目的地址为转交地址；方式2：以链路层发送给移动节点（需获取其MAC地址）
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IPv4的基本技术

## Slide 224
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
优化：
让对端知道移动节点的转交地址，直接建立到外地代理的隧道
如果家乡代理收到发往移动节点的包，
  断定对端采用三角路由（未建立隧道）
  转发给外地代理
  向对端发送binding update消息
  对端收到后建立缓存：移动节点原地址-转交地址-外地代理，下次再发数据时，直接发送给外地代理
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IPv4的基本技术

## Slide 225
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IPv6与IPv4的主要差别
(1)移动IPv6没有外地代理的概念，只有转交地址。转交地址通过邻节点发现与地址自动配置机制获得。
(2)移动IPv6只有家乡代理截获的发往移动节点的包需要使用IP隧道外，都不需要使用隧道。
(3)移动IPv6使用泛播机制，只有一个家乡代理向移动节点返回一个应答。
移动IPv6

## Slide 226
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(1) 从本地链路移动到外地链路
①判断是否移动
移动节点通过检查当前默认路由器是否可达来判断自己是否发生了移动。如果当前默认路由器不可达，并且发现了一个新的默认路由器，则判断为自己已经移动到新的链路。
②获取转交地址
移动节点通过向路由器发送“路由器请求”报文，或被动等待下一个周期的“路由器公告”报文，获取转交地址。这时可能获得多个地址，选取其中一个作为转交地址。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
2. 移动IPv6的基本操作

## Slide 227
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
从本地链路移动到外地链路
③发现家乡网络本地代理地址
移动节点离开家乡网络后，家乡网络可能进行了重新配置，原来的家乡代理可能被新的路由器代替，移动节点进行注册时可能不知道家乡代理是谁。移动节点通过“家乡代理地址发现机制”，使用“ICMPv6家乡代理地址发现请求”报文与“ICMPv6家乡代理地址发现应答”报文来发现家乡代理的地址。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
2. 移动IPv6的基本操作

## Slide 228
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(2) 移动节点和家乡代理的绑定更新
①家乡注册
移动节点开始使用转交地址时，需首先向家乡代理进行注册。
②绑定更新
在家乡注册的过程中，移动节点向家乡代理发送“绑定更新”报文，家乡代理回送“绑定确认”报文，完成绑定更新的过程。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
2. 移动IPv6的基本操作

## Slide 229
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(3)截获、转发包
家乡代理使用“代理邻节点发现机制”，在家乡链路上截获发送给移动节点的包，然后按照转交地址转发给在外地网络上的移动节点。
(4)移动节点与通信对方的绑定更新
由移动节点发起和终止，目的是优化移动节点和通信对方之间的路由。通过绑定更新，其它节点可以直接使用转交地址与移动节点通信。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
2. 移动IPv6的基本操作

## Slide 230
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(1) 移动报头
移动IPv6定义了一些新的报头(类型)，主要两类：
①用于检测路径可达：
家乡测试初始报文
家乡测试报文
转交测试初始报文
转交测试报文
②用于实现绑定更新：
绑定更新报文
绑定确认报文
绑定更新请求报文
绑定错误报文
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
3. 移动IPv6对IPv6的修改——3个方面

## Slide 231
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(2) 新的目的地选项
增加了家乡地址选项，用于实现对上层协议的透明和过滤功能。
(3) 增加ICMPv6报文
主要有两类：
①用于移动节点动态发现家乡代理的地址
家乡代理地址发现请求报文
家乡代理地址发现应答报文
②用于支持移动配置
移动前缀请求报文
移动前缀应答报文
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
3. 移动IPv6对IPv6的修改——3个方面

## Slide 232
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
①预切换。在移动节点与前一个接入路由器在数据链路层保持连接时，就开始建立与新的外地代理的注册关系，启动网络层切换。
②基于隧道的切换。在移动节点与新的接入路由器在数据链路层已经建立连接时，不进行网络层切换，而是利用前一个外地代理与新的外地代理之间建立的隧道传输网络层数据报。
③平滑切换。网络在知道移动节点将要移动切换到那一个路由器后，让前一个代理与新的代理提前通信建立请求状态。
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
4.快速切换

## Slide 233
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IPv6--移动节点向对端发数据
头部：源地址：CoA
目的：CAN
目的选项：本地地址选项
本地地址HA
高层PDU
CAN (对端节点地址)
HA
CoA

## Slide 234
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
移动性管理
移动IPv4
移动IPv6
移动IPv6—对端向移动节点发数据
头部：源地址：CAN， 目的：CoA
目的选项：绑定确认或请求
路由报头：剩余报文段为1
地址1为HA
高层PDU
CAN (对端节点地址)
存在移动节点缓存表项时（否则，到HA）：
HA
CoA

## Slide 235
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
IP的困境
SRv6
IPv4/Pv6困境：
(1)IPv4的地址资源严重不足。
(2)IPv4首部可扩展性不足，阻碍新功能的实现。IETF在2016年就建议未来在制定标准时不要基于IPv4扩展新特性。
(3)IPv6不兼容IPv4，网络升级成本高。
(4)IPv6业务驱动力不足，网络升级收益小。
(5)源-目的端之间的可靠传输要求源-目的端保持持续联通，建立的连接在撤销之前持续有效，而实际网络特别是无线、移动网络经常不能保持持续连通。
分段路由SRv6

## Slide 236
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
分段路由SR（Segment Routing）是将报文发送路径切割为不同的段，在路径的起始点向报文中加入指导报文转发的分段信息。
SRv6是基于IPv6的协议：
(1)兼容IPv6的路由转发，无需全网重新部署。
(2)基于IPv6的段路由扩展包头SRH（Segment Routing Header），支持更多种类的封装，满足新业务的多样化需求。
(3)将IP承载网与IPv6的应用无缝融合在一起，通过网络感知应用，使运营商能提供更多可能的增值业务。
(4)与SDN结合，使得业务与承载网统一编程，为网络和应用提供了灵活性。
IP的困境
SRv6解决方案
1.SRv6设计思想

## Slide 237
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
将下一个首部定义为43表示SRH，该扩展首部携带SR信息显示地指定一条SRv6路径。
IP的困境
SRv6解决方案
2.SRv6扩展首部
31
28
16
0
版 本
位
目的地址（128位）
源 地 址（128位）
下一个首部43
流 标 号
202
流量类型
有效载荷长度
跳数限制
8
基本首部
（40B）
SRH
下一个首部
SRH长度
路由类型=4
剩余段数
最后一个入口
flags
tag
Segment List[0](128位)
…
Segment List[n](128位)
可选TLV（变量)
IPv6载荷数据

## Slide 238
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
IP的困境
SRv6解决方案
31
28
16
0
版 本
位
目的地址（128位）
源 地 址（128位）
下一个首部43
流 标 号
202
流量类型
有效载荷长度
跳数限制
8
基本首部
（40B）
SRH
下一个首部
SRH长度
路由类型=4
剩余段数
最后一个入口
flags
tag
Segment List[0](128位)
…
Segment List[n](128位)
可选TLV（变量)
IPv6载荷数据
路由类型=4表示SRH；
剩余段数（SL，Segment Left）表示到目的地还剩余的段数；
最后一个入口表示最后一个元素的索引；

## Slide 239
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
IP的困境
SRv6解决方案
31
28
16
0
版 本
位
目的地址（128位）
源 地 址（128位）
下一个首部43
流 标 号
202
流量类型
有效载荷长度
跳数限制
8
基本首部
（40B）
SRH
下一个首部
SRH长度
路由类型=4
剩余段数
最后一个入口
flags
tag
Segment List[0](128位)
…
Segment List[n](128位)
可选TLV（变量)
IPv6载荷数据
flags预留的标志位，用于特殊处理；
Tag标识同组报文（类似流ID）；

## Slide 240
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
IP的困境
SRv6解决方案
31
28
16
0
版 本
位
目的地址（128位）
源 地 址（128位）
下一个首部43
流 标 号
202
流量类型
有效载荷长度
跳数限制
8
基本首部
（40B）
SRH
下一个首部
SRH长度
路由类型=4
剩余段数
最后一个入口
flags
tag
Segment List[0](128位)
…
Segment List[n](128位)
可选TLV（变量)
IPv6载荷数据
Segment List[i]表示第i个段，IPv6地址的形式表示，称为SID，是一条网络指令；
可选TLV为可选，如HMAC值（消息哈希值）、填充等。

## Slide 241
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
每一个SID为128位，由三部分构成，各部分的长度不固定。
    Locator：分配给一个网络节点的标识，用于路由和转发数据包。
    Function：指令要执行的转发动作。
    Args：指令执行所需要的参数。
SRv6的节点（指路由器）可执行SRv6的指令，完成数据包的转发功能。
IP的困境
SRv6解决方案
3.SRv6指令集
<Locator，Function，Args>

## Slide 242
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
End：表示当前指令终止，开始执行下一个指令，将剩余段数减1，并将其指向的SID复制到IPv6包头的目的地址中。
X：指定一个或一组三层接口转发包。
T：查询路由转发表并转发包。
D：解封装，移除IPv6包头及与其相关的扩展包头。
V：根据VLAN查表转发。
U：根据单播MAC表转发。
M：查询二层转发表，进行组播转发。
B6：应用指定的SRv6策略。
BM：应用指定的SR-MPLS策略。
IP的困境
SRv6解决方案
典型指令

## Slide 243
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
SRH存储了有序指令列
Segment List[n]相当于计算机程序的指令，剩余段数SL相当于计算机的程序计数器PC，指向当前正在执行的指令。SL的初始值为n，每执行一条指令，SL减1，SL也等于指令位置的索引值。
每个SRv6节点（支持SRv6协议的路由器）维护一个本地SID表，包含所有在该节点生成的SRv6 SID信息，其用途为：
  存储本地生成的SID
  指定绑定到这些SID的指令
  存储和这些指令相关的转发信息
IP的困境
SRv6解决方案
指令序列

## Slide 244
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
SRv6使用源路由进行转发。
假定源主机H1封装原始包，经由中间节点（即路由器）A、B、…、Z，发送到目的主机H2，A—Z中有些节点支持SRv6，有些些节点可能不支持SRv6。
包的转发过程为（将A称为源节点，Z称为目的节点）：
IP的困境
SRv6解决方案
4.SRv6包转发

## Slide 245
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
①源节点A：将SRv6路径信息封装在SRH中，指定各节点应执行的指令；查找IPv6转发表，将包转发到B；
②中间节点i（SRv6节点）：收到包后，根据目的地址查找本地SID，执行相应的指令，将SL减1，并将SL（索引）指示的SID更新到外层IPv6包头的目的地址字段，同时将包从End.X SID绑定的链路发送出去；
③中间节点j（普通IPv6节点）：查找IPv6转发表，将包转发给当前目的地址所代表的节点k；
④目的节点Z：根据外层IPv6目的地址查找本地SID表，执行对应的指令，解封包，查找转发表，从对应出口（链路）将包转发给H2。
IP的困境
SRv6解决方案
4.SRv6包转发

## Slide 246
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
(1)满足性能需求。主要是转发性能和交换性能。现在高性能路由器的pps值达到200Gpps以上，交换速度达到Pbps以上。
(2)满足功能需求。主要是指支持的协议和特定功能，以及管理方式，主要有：
①网络互连。
②路由选择。
③数据包转发。
④拆分和组装数据包。
⑤拥塞控制。
⑥QoS控制。
⑦记录计费数据。路由器记录用户访问网络的有关数据。
(3)满足接口需求。接口的类别、数量，可连接网络的方式、带宽等。
设计需求
结构
处理流程
关键技术
1.路由器设计需求概述

## Slide 247
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
可分为四类：
骨干级路由器：数据吞吐量大且重要，是运营商网络实现互连的关键。要求具有高速度及高可靠性。
汇聚级路由器：用于运营商网络边缘，负责连接各个企业网络汇聚到运营商骨干网络。
接入级路由器：连接对象为许多终端系统。网络中用于连接企业网络与运营商网络，支持多种有线及无线接口，支持多种业务能力，如VPN、安全、QoS、认证等。
家用级路由器：家庭上网使用，支持有线和无线接口，支持简单路由转发及功能。
设计需求
结构
处理流程
关键技术
2.路由器的连接方式

## Slide 248
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
路由器的常见连接形式有两种：
(1)连接交换机。计算机通过交换机连接成小型网络（局域网），小型网络（局域网）通过路由器连接成大型网络。
设计需求
结构
处理流程
关键技术
2.路由器的连接方式

## Slide 249
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
路由器的常见连接形式有两种：
(2)连接远程计算机。远程的计算机（如家庭中的计算机、远地独立计算机）通过MODEM、远程线路连接到接入路由器（前端有MODEM池）上实现连网
设计需求
结构
处理流程
关键技术
2.路由器的连接方式
中心网络
路由器
MODEM
远程计算机

## Slide 250
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计需求
结构
处理流程
关键技术
路由器的功能结构
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
3
输入端口
3
交换结构
输入端口
输出端口
转发表
包处理
输出端口
…
…
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
路由选择
包转发
3-网络层
2-数据链路程
1-物理层
输入端口：数据链路层去掉帧首部和尾部后，将包送到网络层的队列中排队等待处理。

## Slide 251
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计需求
结构
处理流程
关键技术
路由器的功能结构
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
3
输入端口
3
交换结构
输入端口
输出端口
转发表
包处理
输出端口
…
…
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
路由选择
包转发
3-网络层
2-数据链路程
1-物理层
输出端口：对交换结构传送过来的包先进行缓存，数据链路层处理模块将包加上链路层的首部和尾部，交给物理层后发送到外部线路。

## Slide 252
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计需求
结构
处理流程
关键技术
路由器的功能结构
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
3
输入端口
3
交换结构
输入端口
输出端口
转发表
包处理
输出端口
…
…
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
路由选择
包转发
3-网络层
2-数据链路程
1-物理层
路由选择处理机：根据给定的路由协议确定、生成并维护路由表。

## Slide 253
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计需求
结构
处理流程
关键技术
路由器的功能结构
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
3
输入端口
3
交换结构
输入端口
输出端口
转发表
包处理
输出端口
…
…
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
路由选择
包转发
3-网络层
2-数据链路程
1-物理层
交换结构：将输入端口中的包转到输出端口。

## Slide 254
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计需求
结构
处理流程
关键技术
路由器的硬件结构
多核CPU：集成多种硬件加速的多核CPU，执行控制面、管理面、业务处理面的软件功能。
以太交换：提供高速交换能力，完成系统内部的数据交换。
接口卡：完成各种线路接口的接入、协议转换等。
主控板
CPU
CPU
SEC
SA
BMU
POE
以太交换
接口卡
(以太)
接口卡
(E1/POS)
接口卡
(LTE/5G)
接口卡
(OTN)
接口卡
(…)

## Slide 255
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计需求
结构
处理流程
关键技术
经历了五代技术架构的演进：
(1)第一代转发架构：CPU集中转发、总线交换。
CPU
PCI
接口卡
接口卡
接口卡
接口卡
集中式的CPU挂接多个接口卡，CPU与接口卡之间通过内部总线相连。
接口卡收到的报文通过内部总线送给核心CPU，由CPU运行的软件对报文进行加工处理，处理完成后从目的端口所在的接口卡发送出去。
数据转发的技术架构

## Slide 256
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计需求
结构
处理流程
关键技术
(2) 第二代转发架构：CPU半集中转发，总线交换。
在网络接口卡上增加Cache技术，将部分常用的路由信息采用Cache保留在业务接口卡上。
转发大多数报文时，可以直通过接口板Cache的路由表进行转发，以减少对总线和CPU的依赖。
对于Cache中没有的报文路由信息，再送至CPU处理。
CPU
接口卡+cache
接口卡+cache
接口卡+cache
接口卡+cache

## Slide 257
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计需求
结构
处理流程
关键技术
(3)第三代转发架构：CPU分布转发、总线交换。
采用全分布式结构、路由与转发分离的架构
主控板负责整个设备的管理和路由的收集、计算功能，并把计算形成的转发表下发到各业务板
各业务板根据保存的路由转发表能够独立进行路由转发
总线、业务板之间的数据转发可完全独立于主控板，实现并行高速处理
交换总线
CPU
CPU
CPU
CPU

## Slide 258
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计需求
结构
处理流程
关键技术
(4)第四代转发架构：ASIC分布转发、网络交换。
ASIC实现方式，报文转发功能通过硬件实现
在交换网上采用了CrossBar无阻塞交换或共享内存的方式解决内部交换问题，使得路由器的性能显著提升
交换矩阵
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC

## Slide 259
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计需求
结构
处理流程
关键技术
(5) 第五代转发架构：网络处理器分布转发、网络交换。
在关键的IP业务流程处理上采用可编程的、专为IP网络设计的网络处理器NP（Network Processor）技术
交换矩阵
NP
NP
NP
NP

## Slide 260
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计需求
结构
处理流程
关键技术
路由器处理流程

## Slide 261
互联方法 | 路由算法 | IPv4及相关协议 | IPv6及相关协议 | 移动互联 | 分段路由 | 路由器设计
设计需求
结构
处理流程
关键技术
(1)良好的可延续的路由器体系结构。
(2)高速硬件，包括高速CPU、高性能ASIC、高速NP、高速交换结构。
(3)高质量软件，不仅运行速度快，而且可靠性高。
路由器关键技术