## Slide 1
运 输 层
第 5 章
牛晓光
课程QQ群：343971298
计算机网络

## Slide 2
计算机网络体系结构
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
五层协议的体系结构
计算机网络体系结构
面向通信的功能
用户功能

## Slide 3
5.1 运输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP 概述
5.4 可靠传输的工作原理
5.5 TCP 报文段的首部格式
5.6 TCP 可靠传输的实现
5.7 TCP 的流量控制
5.8 TCP 的拥塞控制
5.9 TCP 的运输连接管理

## Slide 4
5.1.1 进程之间的通信
5.1.2 运输层的两个主要协议
5.1.3 运输层的端口
5.1
运输层协议概述

## Slide 5
5.1.1 进程之间的通信
从通信和信息处理的角度看，运输层向它上面的应用层提供通信服务，它属于面向通信部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层。
当网络的边缘部分中的两个主机使用网络的核心部分的功能进行端到端的通信时，只有位于网络边缘部分的主机的协议栈才有运输层，而网络核心部分中的路由器在转发分组时都只用到下三层的功能。

## Slide 6
运输层的作用
只有位于网络边缘部分的主机的协议栈才有运输层
主机 A
主机 B
路由器 1
路由器 2
LAN2
WAN
LAN1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1

## Slide 7
运输层的作用
主机 A 与 主机 B 之间的通信的两层含义
主机 A
主机 B
路由器 1
路由器 2
LAN2
WAN
LAN1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1
应用进程
应用进程
端口
端口
AP1
AP2
AP3
AP4
AP1
AP2
AP4
AP3

## Slide 8
运输层的作用
“逻辑通信”的意思是“好像是这样通信，但事实上并非真的这样通信”。
从IP层来说，通信的两端是两台主机。但“两台主机之间的通信”这种说法还不够清楚。
严格地讲，两台主机进行通信就是两台主机中的应用进程互相通信。
从运输层的角度看，通信的真正端点并不是主机而是主机中的进程。也就是说，端到端的通信是应用进程之间的通信。

## Slide 9
端系统之间通信的含义
“主机A和主机B进行通信”实际上是指：“运行在主机A上的某个程序和运行在主机B上的另一个程序进行通信”。端到端的通信是进程之间的通信。
即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信”。
简称为“计算机之间通信”。

## Slide 10
运输层为相互通信的应用进程提供了逻辑通信
主机 A
主机 B
路由器 1
路由器 2
LAN2
WAN
LAN1
AP1
AP2
AP3
AP4
应用进程
应用进程
端口
端口
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
运输层的作用
运输层提供应用进程间的逻辑通信
3
2
1
3
2
1
网络层
AP1
AP4
AP2
AP3

## Slide 11
网络层和运输层的作用不同
主机 A
主机 B
路由器 1
路由器 2
LAN2
WAN
LAN1
AP1
AP2
AP3
AP4
应用进程
应用进程
端口
端口
AP1
AP4
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
网络层和运输层有明显的区别
运输层提供应用进程间的逻辑通信
3
2
1
3
2
1
网络层
网络层协议 IP 的作用范围
运输层协议 TCP 和 UDP 的作用范围
AP3
AP2
网络层是为主机之间提供逻辑通信；运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信。

## Slide 12
基于端口的复用和分用功能
应
用
层
运
输
层
网
络
层
TCP 报文段
UDP
用户数据报
应用进程



IP 复用



TCP 报文段
UDP
用户数据报






应用进程
端口
端口
TCP 分用
UDP 分用
IP 分用
IP 数据报
IP 数据报
发送方
接收方
UDP 复用
TCP 复用

## Slide 13
屏蔽作用
运输层向高层用户屏蔽了下面网络核心的细节，它使应用进程看见的就是好像在两个运输层实体之间有一条端到端的逻辑通信信道。
互联网
应用进程
AP
应用进程
AP
逻辑通信信道

## Slide 14
两种不同的运输协议
但这条逻辑通信信道对上层的表现却因运输层使用的不同协议而有很大的差别。
当运输层采用面向连接的 TCP 协议时，尽管下面的网络是不可靠的（只提供尽最大努力服务），但这种逻辑通信信道就相当于一条全双工的可靠信道。
当运输层采用无连接的 UDP 协议时，这种逻辑通信信道是一条不可靠信道。
Notes: nxg20200507

## Slide 15
可靠信道与不可靠信道
？
应
用
层
运
输
层
接收进程
全双工可靠信道
数据
使用面向连接的
协议，如 TCP。
使用无连接的
协议，如 UDP。
不可靠信道
发送进程
数据
接收进程
发送进程
数据
数据

## Slide 16
5.1.2 运输层的两个主要协议
TCP/IP 的运输层有两个主要协议：
用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol)
传输控制协议 TCP (Transmission Control Protocol)
TCP
UDP
IP
应用层
与各种网络接口
运输层
TCP/IP 体系中的运输层协议

## Slide 17
TCP 与 UDP
两个对等运输实体在通信时传送的数据单位叫作运输协议数据单元 TPDU (Transport Protocol Data Unit)。
TCP 传送的数据单位协议是 TCP 报文段(segment)。
UDP 传送的数据单位协议是 UDP 报文或用户数据报。

## Slide 18
UDP 与 TCP
无连接的协议，提供无连接服务；
不提供可靠交付；
其传送的运输协议数据单元TPDU是 UDP 报文或用户数据报；
支持单播、多播、广播；
简单。适用于很多应用，如：多媒体应用等。
UDP
面向连接的协议，提供面向连接服务；
提供可靠服务；
其传送的运输协议数据单元TPDU是 TCP 报文；
支持点对点单播，不支持多播、广播；
复杂。用于大多数应用，如：万维网、电子邮件、文件传送等。
TCP
Notes: nxg20191119

## Slide 19
使用 UDP 和 TCP 的典型应用和应用层协议
IP
TCP
HTTP
SMTP
FTP
……
万维网
WWW
电子
邮件
文件
传送
……
UDP
DNS
DHCP
RIP
……
域名解析服务
动态主机配置
路由
选择
……
运输层
网络层
应用层
应用

## Slide 20
需要解决的问题
主机上可能有多个进程同时进行通信，进程是动态创建和撤销的
主机 A
主机 B
路由器 1
路由器 2
LAN2
WAN
LAN1
AP1
AP2
AP3
AP4
应用进程
应用进程
端口
端口
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
运输层提供应用进程间的逻辑通信
3
2
1
3
2
1
网络层
AP1
AP4
AP2
AP3

## Slide 21
还要强调两点
运输层的 UDP 用户数据报与网际层的IP数据报有很大区别。
IP 数据报要经过互连网中许多路由器的存储转发。
UDP 用户数据报是在运输层的端到端抽象的逻辑信道中传送的。
TCP 报文段是在运输层抽象的端到端逻辑信道中传送，这种信道是可靠的全双工信道。但这样的信道却不知道究竟经过了哪些路由器，而这些路由器也根本不知道上面的运输层是否建立了 TCP 连接。

## Slide 22
5.1.3 运输层的端口
运行在计算机中的进程是用进程标识符来标志的。
但运行在应用层的各种应用进程却不应当让计算机操作系统指派它的进程标识符。这是因为在互联网上使用的计算机的操作系统种类很多，而不同的操作系统又使用不同格式的进程标识符。
为了使运行不同操作系统的计算机的应用进程能够互相通信，就必须用统一的方法对 TCP/IP 体系的应用进程进行标志。

## Slide 23
5.1.3 运输层的端口



端口
58800
80



Web服务器
Web浏览器
数据
80
58800
数据
80
58800
运输层
运输层

## Slide 24
需要解决的问题
由于进程的创建和撤销都是动态的，发送方几乎无法识别其他机器上的进程。
有时我们会改换接收报文的进程，但并不需要通知所有发送方。
我们往往需要利用目的主机提供的功能来识别终点，而不需要知道实现这个功能的进程。

## Slide 25
端口号 (protocol port number)
解决这个问题的方法就是在运输层使用协议端口号 (protocol port number)，或通常简称为端口 (port)。
虽然通信的终点是应用进程，但我们可以把端口想象是通信的终点，因为我们只要把要传送的报文交到目的主机的某一个合适的目的端口，剩下的工作（即最后交付目的进程）就由 TCP 来完成。

## Slide 26
软件端口与硬件端口
两个不同的概念。
在协议栈层间的抽象的协议端口是软件端口。
路由器或交换机上的端口是硬件端口。
硬件端口是不同硬件设备进行交互的接口，而软件端口是应用层的各种协议进程与运输实体进行层间交互的一种地址。

## Slide 27
TCP/IP 运输层端口
端口用一个 16 位端口号进行标志，允许有65,535个不同的端口号。
端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程。在互联网中，不同计算机的相同端口号是没有联系的。
70
80
90
P2
P1
P3
192.168.1.7:80
70
80
90
P2
P1
P3
192.168.10.2:80
端口

## Slide 28
TCP/IP 运输层端口
端口用一个 16 位端口号进行标志，允许有65,535个不同的端口号。
端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程。在互联网中，不同计算机的相同端口号是没有联系的。
由此可见，两个计算机中的进程要互相通信，不仅必须知道对方的端口号（为了找到对方计算机中的应用进程） ，而且还要知道对方的 IP 地址（为了找到对方的计算机）。

## Slide 29
两大类端口
服务器端使用的端口号
熟知端口，数值一般为 0 ~ 1023。
登记端口号，数值为 1024 ~ 49151，为没有熟知端口号的应用程序使用的。使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记，以防止重复。
客户端使用的端口号
又称为短暂端口号，数值为 49152 ~ 65535，留给客户进程选择暂时使用。
当服务器进程收到客户进程的报文时，就知道了客户进程所使用的动态端口号。通信结束后，这个端口号可供其他客户进程以后使用。

## Slide 30
两大类、三种类型的端口
0
1023
1024
49,151
49,152
65,535
服务器端使用的端口号
客户端使用的端口号
熟知端口
（IANA负责分配）
登记端口
短暂端口

## Slide 31
常用的熟知端口
UDP | TCP
IP | 
SMTP
FTP
Telnet
RPC
DNS
SNMP
TFTP
53
161
69
25
23
HTTP
80
HTTPS
443
SNMP(trap)
21 20
162
111

## Slide 32
5.2.1 UDP 概述
5.2.2 UDP 的首部格式
5.2
用户数据报协议 UDP

## Slide 33
5.2.1 UDP 概述
UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能：
复用和分用的功能
差错检测的功能

## Slide 34
UDP 的主要特点
UDP 是无连接的，发送数据之前不需要建立连接，因此减少了开销和发送数据之前的时延。
UDP 使用尽最大努力交付，即不保证可靠交付，因此主机不需要维持复杂的连接状态表。
UDP 是面向报文的。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。UDP 一次交付一个完整的报文。

## Slide 35
UDP 的主要特点
UDP 没有拥塞控制，因此网络出现的拥塞不会使源主机的发送速率降低。这对某些实时应用是很重要的。很适合多媒体通信的要求。
UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
UDP 的首部开销小，只有 8 个字节，比 TCP 的 20 个字节的首部要短。

## Slide 36
面向报文的 UDP
发送方 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。
应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 就照样发送，即一次发送一个报文。

## Slide 37
面向报文的 UDP
接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，在去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文。
应用程序必须选择合适大小的报文。
若报文太长，UDP 把它交给 IP 层后，IP 层在传送时可能要进行分片，这会降低 IP 层的效率。
若报文太短，UDP 把它交给 IP 层后，会使 IP 数据报的首部的相对长度太大，这也降低了 IP 层的效率。

## Slide 38
UDP 是面向报文的
IP 数据报的数据部分
IP 首部
IP 层
UDP 首部
UDP 用户数据报的数据部分
运输层
应用层报文
应用层

## Slide 39
UDP 是面向报文的
报文
UDP 数据
UDP
首部
IP 数据
IP
首部
IP 数据
帧首部
报文
UDP 数据
UDP
首部
IP 数据
IP
首部
IP 数据
帧首部

## Slide 40
5.2.2 UDP 的首部格式
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
IP 数据报
2
2
2
2
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报
UDP 用户数据报格式
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。
首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是 2 个字节。

## Slide 41
UDP 基于端口的分用
当运输层从 IP 层收到 UDP 数据报时，就根据首部中的目的端口，把 UDP 数据报通过相应的端口，上交给最后的终点——应用进程。
IP 层
UDP 数据报到达
端口 2
端口 3
端口 1
UDP 分用
请注意，虽然在 UDP 之间的通信要用到端口号，但由于 UDP 的通信是无连接的，因此不需要使用套接字来建立连接。

## Slide 42
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是 2 个字节。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 43
在计算检验和时，临时把 12 字节的“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 44
计算 UDP 检验和的例子
10011001 00010011 → 153.19
00001000 01101000 → 8.104
10101011 00000011 → 171.3
00001110 00001011 → 14.11
00000000 00010001 → 0 和 17
00000000 00001111 → 15
00000100 00111111 → 1087
00000000 00001101 → 13
00000000 00001111 → 15
00000000 00000000 → 0（检验和）
01010100 01000101 → 数据
01010011 01010100 → 数据
01001001 01001110 → 数据
01000111 00000000 → 数据和 0（填充）
10010110 11101101 → 求和得出的结果
01101001 00010010 → 检验和
按二进制反码运算求和
将得出的结果求反码
153.19.8.104
171.3.14.11
12 字节
伪首部
8 字节
UDP 首部
7 字节
数据
填充
UDP 的检验和是把首部和数据部分一起都检验。
全 0 17 15
1087 13
15 全 0
数据 数据 数据 数据
数据 数据 数据 全 0

## Slide 45
5.3.1 TCP 最主要的特点
5.3.2 TCP 的连接
5.3
传输控制协议 TCP 概述

## Slide 46
5.3.1 TCP 最主要的特点
TCP 是面向连接的运输层协议，在无连接的、不可靠的 IP 网络服务基础之上提供可靠交付的服务。为此，在 IP 的数据报服务基础之上，增加了保证可靠性的一系列措施。

## Slide 47
5.3.1 TCP 最主要的特点
TCP 是面向连接的运输层协议。
每一条 TCP 连接只能有两个端点 (endpoint)，每一条 TCP 连接只能是点对点的（一对一）。
TCP 提供可靠交付的服务。
TCP 提供全双工通信。
面向字节流
TCP 中的“流”(stream) 指的是流入或流出进程的字节序列。
“面向字节流”的含义是：虽然应用程序和 TCP 的交互是一次一个数据块，但 TCP 把应用程序交下来的数据看成仅仅是一连串无结构的字节流。

## Slide 48
TCP 面向流的概念
TCP 不保证接收方应用程序所收到的数据块和发送方应用程序所发出的数据块具有对应大小的关系。
但接收方应用程序收到的字节流必须和发送方应用程序发出的字节流完全一样。

## Slide 49
TCP 面向流的概念
7
6
8
H


发送 TCP 报文段
发送方
接收方
把字节写入
发送缓存
从接收缓存
读取字节
应用进程
应用进程
1
2
3
0
18
17
16
15
14
19
20
21
4
5
13
12
11
H
10
9
H
加上 TCP 首部
构成 TCP 报文段
TCP
TCP
字节流
字节流
H
表示 TCP 报文段的首部
x
表示序号为 x 的数据字节
TCP 连接

## Slide 50
TCP 面向流的概念

端口
…
TCP
…
TCP
接收缓存
发送缓存
报文段
…
报文段
报文段
端口
发送端
接收端
向发送缓存
写入数据块
从接收缓存
读取数据块
应用进程
应用进程

TCP 不关心应用进程一次把多长的报文发送到 TCP 缓存。
TCP 对连续的字节流进行分段，形成 TCP 报文段。

## Slide 51
注 意
TCP 连接是一条虚连接而不是一条真正的物理连接。
TCP 对应用进程一次把多长的报文发送到 TCP 的缓存中是不关心的。
TCP 根据对方给出的窗口值和当前网络拥塞的程度来决定一个报文段应包含多少个字节（UDP 发送的报文长度是应用进程给出的）。
TCP 可把太长的数据块划分短一些再传送。
TCP 也可等待积累有足够多的字节后再构成报文段发送出去。

## Slide 52
5.3.2 TCP 的连接
TCP 把连接作为最基本的抽象。
每一条 TCP 连接有两个端点。
TCP 连接的端点不是主机，不是主机的IP 地址，不是应用进程，也不是运输层的协议端口。TCP 连接的端点叫做套接字 (socket) 或插口。
端口号拼接到 (contatenated with) IP 地址即构成了套接字。

## Slide 53
5.3.2 TCP 的连接



端口



服务器
客户
TCP
TCP
客户
每一条 TCP 连接有两个端点。
TCP 连接的端点叫做套接字 (socket) 或插口。
TCP连接
套接字

## Slide 54
套接字 (socket)
套接字 socket = (IP地址 : 端口号) (5-1)
例如：
套接字 socket = (192.169.1.20 : 2028)

## Slide 55
套接字 (socket)
TCP 连接 ::= {socket1, socket2}
= {(IP1: port1)，(IP2: port2)} (5-2)
每一条 TCP 连接唯一地被通信两端的两个端点（即两个套接字）所确定。即：

## Slide 56
TCP 连接，IP 地址，套接字
TCP 连接就是由协议软件所提供的一种抽象。
TCP 连接的端点是个很抽象的套接字，即（IP 地址：端口号）。
同一个 IP 地址可以有多个不同的 TCP 连接。
同一个端口号也可以出现在多个不同的 TCP 连接中。

## Slide 57
Socket 有多种不同的意思
应用编程接口 API 称为 socket API, 简称为 socket。
socket API 中使用的一个函数名也叫作 socket。
调用 socket 函数的端点称为 socket。
调用 socket 函数时其返回值称为 socket 描述符，可简称为 socket。
在操作系统内核中连网协议的 Berkeley 实现，称为 socket 实现。

## Slide 58
5.4.1 停止等待协议
5.4.2 连续 ARQ 协议
5.4
可靠传输的工作原理

## Slide 59
IP 网络所提供的是不可靠的传输

## Slide 60
理想的传输条件特点
理想的传输条件有以下两个特点：
传输信道不产生差错。
不管发送方以多快的速度发送数据，接收方总是来得及处理收到的数据。
在这样的理想传输条件下，不需要采取任何措施就能够实现可靠传输。
然而实际的网络都不具备以上两个理想条件。必须使用一些可靠传输协议，在不可靠的传输信道实现可靠传输。

## Slide 61
5.4.1 停止等待协议
“停止等待”就是每发送完一个分组就停止发送，等待对方的确认。在收到确认后再发送下一个分组。
全双工通信的双方既是发送方也是接收方。
为了讨论问题的方便，我们仅考虑 A 发送数据，而 B 接收数据并发送确认。因此 A 叫做发送方，而 B 叫做接收方。

## Slide 62
1. 无差错情况
A 发送分组 M1，发完就暂停发送，等待 B 的确认 (ACK)。B 收到了 M1 向 A 发送 ACK。A 在收到了对 M1 的确认后，就再发送下一个分组 M2。
M1
M2
ACK 1
ACK 2
停止发送，等待 ACK
收到 ACK，继续发送
确认 M1
确认 M2
时间
时间
停止发送，等待 ACK

## Slide 63
2. 出现差错
在接收方 B 会出现两种情况：
B 接收 M1 时检测出了差错，就丢弃 M1，其他什么也不做（不通知 A 收到有差错的分组）。
M1 在传输过程中丢失了，这时 B 当然什么都不知道，也什么都不做。
在这两种情况下，B 都不会发送任何信息。
但A都必须重发分组，直到B正确接收为止，这样才能实现可靠通信。

## Slide 64
2. 出现差错
问题：A如何知道 B 是否正确收到了 M1 呢？
解决方法：超时重传
A 为每一个已发送的分组都设置了一个超时计时器。
A 只要在超时计时器到期之前收到了相应的确认，就撤销该超时计时器，继续发送下一个分组 M2 。
若A在超时计时器规定时间内没有收到B的确认，就认为分组错误或丢失，就重发该分组。

## Slide 65
2. 出现差错
问题：若分组正确到达B，但B回送的确认丢失或延迟了，A未收到B的确认，会超时重发。B 可能会收到重复的 M1 。B如何知道收到了重复的分组，需要丢弃呢？
解决方法：编号
A为每一个发送的分组都进行编号。若B收到了编号相同的分组，则认为收到了重复分组，丢弃重复的分组，并回送确认。
B为发送的确认也进行编号，指示该确认是对哪一个分组的确认。
A根据确认及其编号，可以确定它是对哪一个分组的确认，避免重发发送。若为重复的确认，则将其丢弃。

## Slide 66
2. 出现差错
分组错误
A
B
M1
M1
ACK 1
丢弃
超时重发
tout
A
B
M1
M1
分组丢失
ACK 1
超时重发
tout
启动超时计时器，等待 ACK
启动超时计时器，等待 ACK

## Slide 67
3. 确认丢失和确认迟到
确认丢失
若 B 所发送的对 M1 的确认丢失了，那么 A 在设定的超时重传时间内不能收到确认，但 A 并无法知道：是自己发送的分组出错、丢失了，或者 是 B 发送的确认丢失了。因此 A 在超时计时器到期后就要重传 M1。
假定 B 又收到了重传的分组 M1。这时 B 应采取两个行动：
第一，丢弃这个重复的分组 M1，不向上层交付。
第二，向 A 发送确认。不能认为已经发送过确认就不再发送，因为 A 之所以重传 M1 就表示 A 没有收到对 M1 的确认。

## Slide 68
3. 确认丢失和确认迟到
确认迟到
传输过程中没有出现差错，但 B 对分组 M1 的确认迟到了。
A 会收到重复的确认。对重复的确认的处理很简单：收下后就丢弃。
B 仍然会收到重复的 M1，并且同样要丢弃重复的 M1，并重传确认分组。

## Slide 69
3. 确认丢失和确认迟到
A
B
M1
M1
确认丢失
ACK 1
超时重发
tout
ACK 1
A
B
M1
M1
确认迟到
ACK 1
超时重发
tout
M2
收下，
重复的，
丢弃
ACK 1
重复的，
丢弃

## Slide 70
在发送完一个分组后，必须暂时保留已发送的分组的副本，以备重发。
分组和确认分组都必须进行编号。
超时计时器的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间更长一些。
请注意
Notes: nxg20220426

## Slide 71
通常 A 最终总是可以收到对所有发出的分组的确认。如果 A 不断重传分组但总是收不到确认，就说明通信线路太差，不能进行通信。
使用上述的确认和重传机制，我们就可以在不可靠的传输网络上实现可靠的通信。
像上述的这种可靠传输协议常称为自动重传请求 ARQ (Automatic Repeat reQuest)。意思是重传的请求是自动进行的，接收方不需要请求发送方重传某个出错的分组。
自动重传请求 ARQ

## Slide 72
停止等待协议要点
停止等待。发送方每次只发送一个分组。在收到确认后再发送下一个分组。
编号。对发送的每个分组和确认都进行编号。
自动重传请求。发送方为每个发送的分组设置一个超时计时器。若超时计时器超时，发送方会自动重传分组。
简单，但信道利用率太低。

## Slide 73
4. 信道利用率
停止等待协议的优点是简单，缺点是信道利用率太低。
TD
RTT
A
TD + RTT + TA
B
分组
确认
t
t
分组
确认
(5-3)
信道利用率
停止等待协议的信道利用率太低

## Slide 74
4. 信道利用率
可以看出，当往返时间 RTT 远大于分组发送时间 TD 时，信道的利用率就会非常低。
若出现重传，则对传送有用的数据信息来说，信道的利用率就还要降低。

## Slide 75
为了提高传输效率，发送方可以不使用低效率的停止等待协议，而是采用流水线传输。
流水线传输就是发送方可连续发送多个分组，不必每发完一个分组就停顿下来等待对方的确认。这样可使信道上一直有数据不间断地传送。
由于信道上一直有数据不间断地传送，这种传输方式可获得很高的信道利用率。
流水线传输

## Slide 76
流水线传输
由于信道上一直有数据不间断地传送，
这种传输方式可获得很高的信道利用率。
B
分组
t
t
A
ACK
流水线传输可提高信道利用率
在收到确认之前，发送方连续发出多个分组

## Slide 77
5.4.2 连续 ARQ 协议
滑动窗口协议比较复杂，是 TCP 协议的精髓所在。
发送方维持的发送窗口，它的意义是：位于发送窗口内的分组都可连续发送出去，而不需要等待对方的确认。这样，信道利用率就提高了。
连续 ARQ 协议规定，发送方每收到一个确认，就把发送窗口向前滑动一个分组的位置。

## Slide 78
5.4.2 连续 ARQ 协议
基本思想：
发送方一次可以发出多个分组。
使用滑动窗口协议控制发送方和接收方所能发送和接收的分组的数量和编号。
每收到一个确认，发送方就把发送窗口向前滑动。
接收方一般采用累积确认的方式。
采用回退N（Go-Back-N）方法进行重传。

## Slide 79
5.4.2 连续 ARQ 协议
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(a) 发送方维持发送窗口（发送窗口是 5）
发送窗口
(b) 收到一个确认后发送窗口向前滑动
向前
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
发送窗口
连续 ARQ 协议的工作原理

## Slide 80
滑动窗口协议
(a) 发送方维持发送窗口
发送窗口
(b) 接收方维持接收窗口
1
2
3
4
5
6
7
8
9
接收窗口
发送方和接收方分别维持发送窗口和接收窗口
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 81
滑动窗口协议
(a) 发送方维持发送窗口
发送窗口
(b) 接收方维持接收窗口
1
2
3
4
5
6
7
8
9
接收窗口
发送方和接收方分别维持发送窗口和接收窗口
发送窗口大小
接收窗口大小
窗口内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
允许接收的分组数量
允许发送的分组数量
允许
发送或接收的分组编号

## Slide 82
滑动窗口协议
发送后，在收到确认前，发送窗口会变小
发送窗口
发送方和接收方分别维持发送窗口和接收窗口
发送窗口大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
发送窗口大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
接收窗口
接收窗口大小

## Slide 83
滑动窗口协议
发送窗口
发送方和接收方分别维持发送窗口和接收窗口
发送窗口大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
发送窗口大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
接收窗口
接收窗口大小
接收的分组正确，向前滑动接收窗口

## Slide 84
滑动窗口协议
发送窗口
发送方和接收方分别维持发送窗口和接收窗口
发送窗口大小
发送窗口大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
接收窗口
接收窗口大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
收到确认后，向前滑动发送窗口，窗口变大

## Slide 85
累积确认
接收方一般采用累积确认的方式。即不必对收到的分组逐个发送确认，而是对按序到达的最后一个分组发送确认，这样就表示：到这个分组为止的所有分组都已正确收到了。
优点：容易实现，即使确认丢失也不必重传。
缺点：不能向发送方反映出接收方已经正确收到的所有分组的信息。

## Slide 86
累积确认
M3 正确
M4 正确
M5 正确
M0
M1
M4
M5
ACK0
ACK1 确认 M0，将M0提交给上层协议或用户
ACK2 确认 M1，将M1提交给上层协议或用户
M2 正确
ACK5 为累积确认，
表示 M5 及之前的
M2、3、4 都正确。
将M2、M3、M4、M5
提交给上层协议或用户
ACK5
M2
ACK1
M3

## Slide 87
Go-back-N（回退 N）
如果发送方发送了前 5 个分组，而中间的第 3 个分组丢失了。这时接收方只能对前两个分组发出确认。发送方无法知道后面三个分组的下落，而只好把后面的三个分组都再重传一次。
这就叫做 Go-back-N（回退 N），表示需要再退回来重传已发送过的 N 个分组。
可见当通信线路质量不好时，连续 ARQ 协议会带来负面的影响。

## Slide 88
Go-back-N（回退 N）
M4 未按序到达，丢弃
M1
M2
M5
ACK0
ACK1 确认 M1，将M1提交给上层协议或用户
ACK2 确认 M2，将M2提交给上层协议或用户
M3 丢失
M3
连续 ARQ 协议采用回退N（Go-Back-N）重传
ACK1
M4
M5 未按序到达，丢弃
重传 M5
重传 M3
重传 M4
M3超时

## Slide 89
连续 ARQ 协议与停止等待协议
 | 连续ARQ协议 | 停止等待协议
发送的分组数量 | 一次发送多个分组 | 一次发送一个分组
传输控制 | 滑动窗口协议 | 停等-等待
确认 | 单独确认 + 累积确认 | 单独确认
超时定时器 | 每个发送的分组 | 每个发送的分组
编号 | 每个发送的分组 | 每个发送的分组
重传 | 回退N，多个分组 | 一个分组
Notes: nxg20210510

## Slide 90
TCP 可靠通信的具体实现
TCP 连接的每一端都必须设有两个窗口——一个发送窗口和一个接收窗口。
TCP 的可靠传输机制用字节的序号进行控制。TCP 所有的确认都是基于序号而不是基于报文段。
TCP 两端的四个窗口经常处于动态变化之中。
TCP连接的往返时间 RTT 也不是固定不变的。需要使用特定的算法估算较为合理的重传时间。

## Slide 91
TCP 虽然是面向字节流的，但 TCP 传送的数据单元却是报文段。
一个 TCP 报文段分为首部和数据两部分，而 TCP 的全部功能都体现在它首部中各字段的作用。
TCP 报文段首部的前 20 个字节是固定的，后面有 4n 字节是根据需要而增加的选项 (n 是整数)。因此 TCP 首部的最小长度是 20 字节。
5.5 TCP 报文段的首部格式
Notes: Nxg20200514

## Slide 92
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 位
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
TCP 报文段
IP 数据报的 数据部分
IP 首部
发送在前
位 0 8 16 24 31
5.5 TCP 报文段的首部格式
IP 数据报
TCP首部的最小长度是20字节。

## Slide 93
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
源端口和目的端口字段——各占 2 字节。端口是运输层与应用层的服务接口。运输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。
位 0 8 16 24 31

## Slide 94
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
序号字段——占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。
位 0 8 16 24 31

## Slide 95
现有5000个字节的数据。
假设报文段的最大数据长度为1000个字节，初始序号为1001。
报文段 1 序号 = 1001 （数据字节序号：1001 ~ 2000）
报文段 2 序号 = 2001 （数据字节序号：2001 ~ 3000）
报文段 3 序号 = 3001 （数据字节序号：3001 ~ 4000）
报文段 4 序号 = 4001 （数据字节序号：4001 ~ 5000）
报文段 5 序号 = 5001 （数据字节序号：5001 ~ 6000）

## Slide 96
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
确认号字段——占 4 字节，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。
位 0 8 16 24 31

## Slide 97
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
数据偏移（即首部长度）——占 4 位，它指出 TCP 报文段的数据起始处距离 TCP 报文段的起始处有多远。“数据偏移”的单位是 32 位字（以 4 字节为计算单位）。
位 0 8 16 24 31

## Slide 98
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
保留字段——占 6 位，保留为今后使用，但目前应置为 0。
位 0 8 16 24 31
Notes: nxg20230421

## Slide 99
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
紧急 URG —— 当 URG  1 时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送(相当于高优先级的数据)。
位 0 8 16 24 31

## Slide 100
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
确认 ACK —— 只有当 ACK =1 时确认号字段才有效。当 ACK =0 时，确认号无效。
位 0 8 16 24 31

## Slide 101
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
推送 PSH (PuSH) —— 接收 TCP 收到 PSH = 1 的报文段，就尽快地交付接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满了后再向上交付。
位 0 8 16 24 31

## Slide 102
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
复位 RST (ReSeT) —— 当 RST=1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如由于主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接。
位 0 8 16 24 31

## Slide 103
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
同步 SYN —— 同步 SYN = 1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。
位 0 8 16 24 31

## Slide 104
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
终止 FIN (FINish) —— 用来释放一个连接。FIN=1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。
位 0 8 16 24 31

## Slide 105
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
窗口字段 —— 占 2 字节，用来让对方设置发送窗口的依据，单位为字节。
位 0 8 16 24 31
Notes: 占2字节。窗口指的是发送本报文段的一方的接受窗口（而不是自己的发送窗口）。窗口值告诉对方：从本报文段首部中的确认号算起，接收方目前允许对方发送的数据量（以字节为单位）。窗口值经常在动态变化。之所以要有这个限制，是因为接收方的数据缓存空间是有限的。总之，窗口值作为接收方让发送方设置其发送窗口的依据。

## Slide 106
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
检验和 —— 占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。在计算检验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。
位 0 8 16 24 31

## Slide 107
在计算检验和时，临时把 12 字节的“伪首部”和 TCP 报文段连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。
TCP 首部
伪首部
数 据
首 部
TCP总长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
6
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
字节
发送在前
数 据
首 部
TCP 报文段

## Slide 108
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
紧急指针字段 —— 占 16 位，指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）。
位 0 8 16 24 31

## Slide 109
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
选项字段 —— 长度可变。TCP 最初只规定了一种选项，即最大报文段长度 MSS。MSS 告诉对方 TCP：“我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节。”
位 0 8 16 24 31
MSS (Maximum Segment Size)
是 TCP 报文段中的数据字段的最大长度。
数据字段加上 TCP 首部才等于整个的 TCP 报文段。
所以，MSS是“TCP 报文段长度减去 TCP 首部长度”。

## Slide 110
为什么要规定 MSS ？
MSS 与接收窗口值没有关系。
若选择较小的 MSS 长度，网络的利用率就降低。
若 TCP 报文段非常长，那么在 IP 层传输时就有可能要分解成多个短数据报片。在终点要把收到的各个短数据报片装配成原来的 TCP 报文段。当传输出错时还要进行重传。这些也都会使开销增大。
因此，MSS 应尽可能大些，只要在 IP 层传输时不需要再分片就行。
但最佳的 MSS 是很难确定的。

## Slide 111
其他选项
窗口扩大选项 ——占 3 字节，其中有一个字节表示移位值 S。新的窗口值等于 TCP 首部中的窗口位数增大到 (16 + S)，相当于把窗口值向左移动 S 位后获得实际的窗口大小。
时间戳选项——占 10 字节，其中最主要的字段时间戳值字段（4 字节）和时间戳回送回答字段（4 字节）。
选择确认选项——在后面的 5.6.3 节介绍。

## Slide 112
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
填充字段 —— 这是为了使整个首部长度是 4 字节的整数倍。
位 0 8 16 24 31

## Slide 113
5.6.1 以字节为单位的滑动窗口
5.6.2 超时重传时间的选择
5.6.3 选择确认 SACK
5.6
TCP 可靠传输的实现

## Slide 114
5.6.1 以字节为单位的滑动窗口
TCP 使用流水线传输和滑动窗口协议实现高效、可靠的传输。
TCP 的滑动窗口是以字节为单位的。
发送方 A 和接收方 B 分别维持一个发送窗口和一个接收窗口。
发送窗口表示：在没有收到确认的情况下，可以连续把窗口内的数据全部发送出去。
接收窗口表示：只允许接收落入窗口内的数据。

## Slide 115
根据 B 给出的窗口值，A 构造出自己的发送窗口。
发送窗口表示：在没有收到 B 的确认的情况下，A 可以连续把窗口内的数据都发送出去。
发送窗口里面的序号表示允许发送的序号。
显然，窗口越大，发送方就可以在收到对方确认之前连续发送更多的数据，因而可能获得更高的传输效率。
前移
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
B 期望
收到的序号
前沿
后沿
前移
收缩
TCP 标准强烈不赞成
发送窗口前沿向后收缩

## Slide 116
根据 B 给出的窗口值，A 构造出自己的发送窗口。
发送窗口表示：在没有收到 B 的确认的情况下，A 可以连续把窗口内的数据都发送出去。
发送窗口里面的序号表示允许发送的序号。
显然，窗口越大，发送方就可以在收到对方确认之前连续发送更多的数据，因而可能获得更高的传输效率。
前移
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
B 期望
收到的序号
前沿
后沿
前移
收缩
TCP 标准强烈不赞成
发送窗口前沿向后收缩

## Slide 117
根据 B 给出的窗口值，A 构造出自己的发送窗口。
发送窗口表示：在没有收到 B 的确认的情况下，A 可以连续把窗口内的数据都发送出去。
发送窗口里面的序号表示允许发送的序号。
显然，窗口越大，发送方就可以在收到对方确认之前连续发送更多的数据，因而可能获得更高的传输效率。
前移
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
B 期望
收到的序号
前沿
后沿
前移
收缩
TCP 标准强烈不赞成
发送窗口前沿向后收缩

## Slide 118
A 发送了 11 个字节的数据
P3 – P1 = A 的发送窗口（又称为通知窗口）
P2 – P1 = 已发送但尚未收到确认的字节数
P3 – P2 = 允许发送但尚未发送的字节数（又称为可用窗口）
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口位置不变
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
P1
P2
P3
不允许接收
已发送确认
并交付主机
B 的接收窗口
允许接收
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
未按序收到
可用窗口
TCP 标准强烈不赞成
发送窗口前沿向后收缩

## Slide 119
A 发送了 11 个字节的数据
P3 – P1 = A 的发送窗口（又称为通知窗口）
P2 – P1 = 已发送但尚未收到确认的字节数
P3 – P2 = 允许发送但尚未发送的字节数（又称为可用窗口）
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口位置不变
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
已发送但未收到确认
51
52
53
54
55
56
P1
P2
P3
不允许接收
已发送确认
并交付主机
B 的接收窗口
允许接收
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
未按序收到
可用窗口
TCP 标准强烈不赞成
发送窗口前沿向后收缩

## Slide 120
A 发送了 11 个字节的数据
P3 – P1 = A 的发送窗口（又称为通知窗口）
P2 – P1 = 已发送但尚未收到确认的字节数
P3 – P2 = 允许发送但尚未发送的字节数（又称为可用窗口）
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口位置不变
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
已发送但未收到确认
51
52
53
54
55
56
P1
P2
P3
不允许接收
已发送确认
并交付主机
B 的接收窗口
允许接收
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
未按序收到
可用窗口
TCP 标准强烈不赞成
发送窗口前沿向后收缩

## Slide 121
允许接收
B 的接收窗口向前滑动
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送确认
并交付主机
不允许
接收
56
未按序收到
先存下，等待缺少的数据的到达
A 发送了 11 个字节的数据
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口位置不变
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
已发送但未收到确认
51
52
53
54
55
56
P1
P2
P3
可用窗口

## Slide 122
A 收到新的确认号，发送窗口向前滑动
允许发送但尚未发送
A 的发送窗口向前滑动
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送并收到确认
不允许
发送
已发送
但未收到确认
56
P1
P2
P3
允许接收
B 的接收窗口向前滑动
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送确认
并交付主机
不允许
接收
56
未按序收到
先存下，等待缺少的数据的到达

## Slide 123
A 的发送窗口内的序号都已用完，
但还没有再收到确认，必须停止发送。
已发送但未收到确认
A 的发送窗口已满，有效窗口为零
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送并收到确认
不允许
发送
56
P1
P3
P2
发送窗口内的序号都属于已发送但未被确认

## Slide 124
发送缓存
发送方的应用进程把字节流写入 TCP 的发送缓存。
发送窗口通常只是发送缓存的一部分。
最后被确认
的字节
发送应用程序
发送缓存
最后发送
的字节
发送窗口
已发送
TCP
序号增大

## Slide 125
发送缓存
发送方的应用进程把字节流写入 TCP 的发送缓存。
发送窗口通常只是发送缓存的一部分。
最后被确认
的字节
发送应用程序
发送缓存
最后发送
的字节
发送窗口
已发送
TCP
序号增大

## Slide 126
接收缓存
接收方的应用进程从 TCP 的接收缓存中读取字节流。
下一个期望收到的
字节（确认号）
接收应用程序
接收缓存
接收窗口
已收到
TCP
序号增大
下一个读取
的字节

## Slide 127
发送缓存与接收缓存的作用
发送缓存用来暂时存放：
发送应用程序传送给发送方 TCP 准备发送的数据；
TCP 已发送出但尚未收到确认的数据。
接收缓存用来暂时存放：
按序到达的、但尚未被接收应用程序读取的数据；
不按序到达的数据。

## Slide 128
需要强调三点
第一，A 的发送窗口并不总是和 B 的接收窗口一样大（因为有一定的时间滞后）。
第二，TCP 标准没有规定对不按序到达的数据应如何处理。通常是先临时存放在接收窗口中，等到字节流中所缺少的字节收到后，再按序交付上层的应用进程。
第三，TCP 要求接收方必须有累积确认的功能，这样可以减小传输开销。

## Slide 129
接收方发送确认
接收方可以在合适的时候发送确认，也可以在自己有数据要发送时把确认信息顺便捎带上。
但请注意两点：
第一，接收方不应过分推迟发送确认，否则会导致发送方不必要的重传，这反而浪费了网络的资源。。
第二，捎带确认实际上并不经常发生，因为大多数应用程序很少同时在两个方向上发送数据。

## Slide 130
5.6.2 超时重传时间的选择
重传机制是 TCP 中最重要和最复杂的问题之一。
TCP 每发送一个报文段，就对这个报文段设置一次计时器。
只要计时器设置的重传时间到但还没有收到确认，就要重传这一报文段。
重传时间的选择是 TCP 最复杂的问题之一。

## Slide 131
往返时延的方差很大
由于 TCP 的下层是一个互联网环境，IP 数据报所选择的路由变化很大。因而运输层的往返时间 (RTT) 的方差也很大。
时间
数据链路层
运输层
T1
T2
T3
往返时间的
概率分布

## Slide 132
TCP 超时重传时间设置
如果把超时重传时间设置得太短，就会引起很多报文段的不必要的重传，使网络负荷增大。
但若把超时重传时间设置得过长，则又使网络的空闲时间增大，降低了传输效率。
TCP 采用了一种自适应算法，它记录一个报文段发出的时间，以及收到相应的确认的时间。这两个时间之差就是报文段的往返时间 RTT。

## Slide 133
加权平均往返时间
TCP保留了RTT的一个加权平均往返时间RTTS（这又称为平滑的往返时间）。
第一次测量到 RTT 样本时，RTTS 值就取为所测量到的 RTT 样本值。以后每测量到一个新的 RTT 样本，就按下式重新计算一次 RTTS：
式中，0    1。若  很接近于零，表示 RTT 值更新较慢。若选择  接近于 1，则表示 RTT 值更新较快。
RFC 6298 推荐的  值为 1/8，即 0.125。
新的RTTS  (1  )  (旧的RTTS) +   (新的RTT样本) (5-4)

## Slide 134
超时重传时间 RTO
RTO (Retransmission Time-Out) 应略大于上面得出的加权平均往返时间 RTTS。
RFC 6298 建议使用下式计算 RTO：
RTTD 是 RTT 的偏差的加权平均值。
RFC 6298 建议这样计算RTTD 。第一次测量时， RTTD 值取为测量到的 RTT 样本值的一半。在以后的测量中，则使用下式计算加权平均的 RTTD ：
是个小于 1 的系数，其推荐值是 1/4，即 0.25。
RTO = RTTS + 4  RTTD (5-5)
新的 RTTD = (1   )  (旧的RTTD) +   RTTS  新的 RTT 样本 (5-6)
Notes: 24 20

## Slide 135
往返时间 (RTT) 的测量相当复杂
TCP 报文段 1 没有收到确认。重传（即报文段 2）后，收到了确认报文段 ACK。
如何判定此确认报文段是对原来的报文段 1 的确认，还是对重传的报文段 2 的确认？
往返时间 RTT?
发送一个
TCP 报文段
超时重传
TCP 报文段
收到 ACK
时间
1
2
往返时间 RTT?
是对哪一个报文段
的确认？

## Slide 136
Karn 算法
在计算平均往返时间 RTT 时，只要报文段重传了，就不采用其往返时间样本。
这样得出的加权平均平均往返时间 RTTS 和超时重传时间 RTO 就较准确。
但是，这又引起新的问题。当报文段的时延突然增大了很多时，在原来得出的重传时间内，不会收到确认报文段。于是就重传报文段。但根据 Karn 算法，不考虑重传的报文段的往返时间样本。这样，超时重传时间就无法更新。

## Slide 137
修正的 Karn 算法
报文段每重传一次，就把 RTO 增大一些：
系数  的典型值是 2 。
当不再发生报文段的重传时，才根据报文段的往返时延更新平均往返时延 RTT 和超时重传时间 RTO 的数值。
实践证明，这种策略较为合理。
新的 RTO    (旧的 RTO)

## Slide 138
5.6.3 选择确认 SACK
问题：若收到的报文段无差错，只是未按序号，中间还缺少一些序号的数据，那么能否设法只传送缺少的数据而不重传已经正确到达接收方的数据？
答案是可以的。选择确认 SACK (Selective ACK) 就是一种可行的处理方法。

## Slide 139
接收到的字节流序号不连续
TCP 的接收方在接收对方发送过来的数据字节流的序号不连续，结果就形成了一些不连续的字节块。
和前后字节不连续的每一个字节块都有两个边界：左边界和右边界。
第一个字节块的左边界 L1 = 1501，但右边界 R1 = 3001。左边界指出字节块的第一个字节的序号，但右边界减 1 才是字节块中的最后一个序号。
第二个字节块的左边界 L2 = 3501，而右边界 R2 = 4501。
确认号 = 1001
…
…
连续的字节流
…
…
…
L1 = 1501
R1 = 3001
L2 = 3501
R2 = 4501
第一个字节块
第二个字节块
1 1000 1501 3000 3501 4500

## Slide 140
RFC 2018 的规定
如果要使用选择确认，那么在建立 TCP 连接时，就要在 TCP 首部的选项中加上“允许 SACK”的选项，而双方必须都事先商定好。
如果使用选择确认，那么原来首部中的“确认号字段”的用法仍然不变。只是以后在 TCP 报文段的首部中都增加了 SACK 选项，以便报告收到的不连续的字节块的边界。
由于首部选项的长度最多只有 40 字节，而指明一个边界就要用掉 4 字节，因此在选项中最多只能指明 4 个字节块的边界信息。

## Slide 141
5.7.1 利用滑动窗口实现流量控制
5.7.2 TCP 的传输效率
5.7
TCP 的流量控制

## Slide 142
5.7.1 利用滑动窗口实现流量控制
一般说来，我们总是希望数据传输得更快一些。但如果发送方把数据发送得过快，接收方就可能来不及接收，这就会造成数据的丢失。
流量控制 (flow control) 就是让发送方的发送速率不要太快，既要让接收方来得及接收，也不要使网络发生拥塞。
利用滑动窗口机制可以很方便地在 TCP 连接上实现流量控制。

## Slide 143
利用可变窗口进行流量控制举例
A 向 B 发送数据。在连接建立时，B 告诉 A：
“我的接收窗口 rwnd = 400（字节）”。
seq = 1, DATA
seq = 201, DATA
seq = 401, DATA
seq = 301, DATA
seq = 101, DATA
seq = 201, DATA
seq = 501, DATA
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
A
B
允许 A 发送序号 201 至 500 共 300 字节
A 发送了序号 101 至 200，还能发送 200 字节
A 发送了序号 301 至 400，还能再发送 100 字节新数据
A 发送了序号 1 至 100，还能发送 300 字节
A 发送了序号 401 至 500，不能再发送新数据了
A 超时重传旧的数据，但不能发送新的数据
允许 A 发送序号 501 至 600 共 100 字节
A 发送了序号 501 至 600，不能再发送了
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
丢失！

## Slide 144
利用可变窗口进行流量控制举例
A 向 B 发送数据。在连接建立时，B 告诉 A：
“我的接收窗口 rwnd = 400（字节）”。
seq = 1, DATA
seq = 201, DATA
seq = 401, DATA
seq = 301, DATA
seq = 101, DATA
seq = 201, DATA
seq = 501, DATA
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
A
B
允许 A 发送序号 201 至 500 共 300 字节
A 发送了序号 101 至 200，还能发送 200 字节
A 发送了序号 301 至 400，还能再发送 100 字节新数据
A 发送了序号 1 至 100，还能发送 300 字节
A 发送了序号 401 至 500，不能再发送新数据了
A 超时重传旧的数据，但不能发送新的数据
允许 A 发送序号 501 至 600 共 100 字节
A 发送了序号 501 至 600，不能再发送了
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
丢失！

## Slide 145
利用可变窗口进行流量控制举例
A 向 B 发送数据。在连接建立时，B 告诉 A：
“我的接收窗口 rwnd = 400（字节）”。
seq = 1, DATA
seq = 201, DATA
seq = 401, DATA
seq = 301, DATA
seq = 101, DATA
seq = 201, DATA
seq = 501, DATA
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
A
B
允许 A 发送序号 201 至 500 共 300 字节
A 发送了序号 101 至 200，还能发送 200 字节
A 发送了序号 301 至 400，还能再发送 100 字节新数据
A 发送了序号 1 至 100，还能发送 300 字节
A 发送了序号 401 至 500，不能再发送新数据了
A 超时重传旧的数据，但不能发送新的数据
允许 A 发送序号 501 至 600 共 100 字节
A 发送了序号 501 至 600，不能再发送了
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
丢失！
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 400
丢失！
允许 A 发送序号 601 至 1000 共 400 字节

## Slide 146
可能发生死锁
B 向 A 发送了零窗口的报文段后不久，B 的接收缓存又有了一些存储空间。于是 B 向 A 发送了 rwnd = 400 的报文段。
但这个报文段在传送过程中丢失了。A 一直等待收到 B 发送的非零窗口的通知，而 B 也一直等待 A 发送的数据。
如果没有其他措施，这种互相等待的死锁局面将一直延续下去。
为了解决这个问题，TCP 为每一个连接设有一个持续计时器 (persistence timer)。
Notes: Nxg20200521

## Slide 147
持续计时器
为了解决这个问题， TCP 为每一个连接设有一个持续计时器 (persistence timer) 。
只要 TCP 连接的一方收到对方的零窗口通知，就启动该持续计时器。
若持续计时器设置的时间到期，就发送一个零窗口探测报文段（仅携带 1 字节的数据），而对方就在确认这个探测报文段时给出了现在的窗口值。
若窗口仍然是零，则收到这个报文段的一方就重新设置持续计时器。
若窗口不是零，则死锁的僵局就可以打破了。

## Slide 148
5.7.2 必须考虑传输效率
可以用不同的机制来控制 TCP 报文段的发送时机:
第一种机制是 TCP 维持一个变量，它等于最大报文段长度 MSS。只要缓存中存放的数据达到 MSS 字节时，就组装成一个 TCP 报文段发送出去。
第二种机制是由发送方的应用进程指明要求发送报文段，即 TCP 支持的推送 (push) 操作。
第三种机制是发送方的一个计时器期限到了，这时就把当前已有的缓存数据装入报文段（但长度不能超过 MSS）发送出去。
如何控制 TCP 发送报文段的时机仍然是一个较为复杂的问题。

## Slide 149
糊涂窗口综合症
糊涂窗口综合症：每次仅发送一个字节或很少几个字节的数据时，有效数据传输效率变得很低的现象。
1 字节
数据
1 字节
20 字节
1 字节
20 字节
20 字节
TCP 报文段首部
IP 数据报首部
TCP 报文段
IP 数据报
此时，有效数据传输效率 = 1/41 = 2.44%

## Slide 150
发送方糊涂窗口综合症
发送方 TCP 每次接收到一字节的数据后就发送。
这样，发送一个字节需要形成 41 字节长的 IP 数据报。效率很低。
解决方法：使用 Nagle 算法。
Notes: IP、TCP首部长度分别为20字节

## Slide 151
Nagle算法
若发送应用进程把要发送的数据逐个字节地送到 TCP 的发送缓存，则发送方就把第一个数据字节先发送出去，把后面到达的数据字节都缓存起来。
当发送方收到对第一个数据字符的确认后，再把发送缓存中的所有数据组装成一个报文段发送出去，同时继续对随后到达的数据进行缓存。
只有在收到对前一个报文段的确认后才继续发送下一个报文段。
当到达的数据已达到发送窗口大小的一半或已达到报文段的最大长度时，就立即发送一个报文段。

## Slide 152
Nagle算法原理
发送第1个数据字节
收到确认？
发送缓存中的所有数据
到达的数据
已达到发送窗口一半 或
已达到报文段的最大长度时？
立即发送数据
是
是
否
否

## Slide 153
接收方糊涂窗口综合症
当接收方的 TCP 缓冲区已满，接收方会向发送方发送窗口大小为 0 的报文。
若此时接收方的应用进程以交互方式每次只读取一个字节，于是接收方又发送窗口大小为一个字节的更新报文，发送方应邀发送一个字节的数据（发送的 IP 数据报是 41 字节长），于是接收窗口又满了，如此循环往复。

## Slide 154
接收方糊涂窗口综合症
原因：接收方应用进程消耗数据太慢，例如：每次只读取一个字节。
seq = 601, DATA
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
A
B
允许 A 发送序号 601 至 601 共 1 字节
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
应用进程读取 1 字节。接收缓存大小 = 1 字节
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 1
A 发送了序号 601 至 601 字节，不能再发送了
应用进程读取 1 字节。接收缓存大小 = 1 字节
seq = 602, DATA
允许 A 发送序号 602 至 602 共 1 字节
ACK = 1, ack = 602, rwnd = 1
A 发送了序号 602 至 602 字节，不能再发送了

## Slide 155
接收方糊涂窗口综合症
解决方法：让接收方等待一段时间，使得或者接收缓存已有足够空间容纳一个最长的报文段，或者等到接收缓存已有一半空闲的空间。只要出现这两种情况之一，接收方就发出确认报文，并向发送方通知当前的窗口大小。

## Slide 156
5.8.1 拥塞控制的一般原理
5.8.2 TCP 的拥塞控制方法
5.8.3 主动队列管理 AQM
5.8
TCP 的拥塞控制
Notes: nxg20230423

## Slide 157
5.8.1 拥塞控制的一般原理
在某段时间，若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分，网络的性能就要变坏。这种现象称为拥塞 (congestion)。
最坏结果：系统崩溃。
负载
负载
吞量率
延迟
系统
崩溃
分组丢失增多

## Slide 158
拥塞产生的原因
网络拥塞往往是由许多因素引起的。例如：
点缓存的容量太小；
链路的容量不足；
处理机处理的速率太慢；
拥塞本身会进一步加剧拥塞；
出现拥塞的原因：
∑ 对资源需求 > 可用资源 (5-7)

## Slide 159
增加资源能解决拥塞吗？
不能。这是因为网络拥塞是一个非常复杂的问题。简单地采用上述做法，在许多情况下，不但不能解决拥塞问题，而且还可能使网络的性能更坏。
网络拥塞往往是由许多因素引起的。例如：
增大缓存，但未提高输出链路的容量和处理机的速度，排队等待时间将会大大增加，引起大量超时重传，解决不了网络拥塞；
提高处理机处理的速率会会将瓶颈转移到其他地方；

## Slide 160
拥塞控制与流量控制的区别
拥塞控制
抑制发送端发送数据的速率，以使接收端来得及接收；
是点对点通信量的控制，是端到端的问题；
流量控制
是一个全局性的过程，涉及到与降低网络传输性能有关的所有因素。
防止过多的数据注入到网络中，使网络中的路由器或链路不致过载；

## Slide 161
无拥塞控制
拥塞
轻度
拥塞
拥塞控制所起的作用
提供的负载
吞吐量
理想的拥塞控制
实际的拥塞控制
0
死锁（吞吐量 = 0）

## Slide 162
拥塞控制的一般原理
拥塞控制的前提：网络能够承受现有的网络负荷。
实践证明，拥塞控制是很难设计的，因为它是一个动态问题。
分组的丢失是网络发生拥塞的征兆而不是原因。
在许多情况下，甚至正是拥塞控制本身成为引起网络性能恶化、甚至发生死锁的原因。

## Slide 163
开环控制和闭环控制
开环控制
根据网络当前的运行状态采取相应控制措施；
思路：在发生拥塞后，采取措施进行控制，消除拥塞。
闭环控制
思路：力争避免发生拥塞。
在设计网络时，事先考虑周全，力求工作时不发生拥塞；
基于反馈环路的概念；

## Slide 164
闭环控制
属于闭环控制的有以下几种措施：
(1) 监测网络系统，以便检测到拥塞在何时、何处发生。
(2) 将拥塞发生的信息传送到可采取行动的地方。
(3) 调整网络系统的运行以解决出现的问题。

## Slide 165
监测网络的拥塞
主要指标有：
由于缺少缓存空间而被丢弃的分组的百分数；
平均队列长度；
超时重传的分组数；
平均分组时延；
分组时延的标准差，等等。
上述这些指标的上升都标志着拥塞的增长。
Notes: nxg20230428

## Slide 166
传递拥塞通知
发送通知拥塞发生的分组；
在分组中保留表示拥塞状态的字段；
周期性地发出探测分组等。

## Slide 167
采取行动的时机
过于频繁，会使系统产生不稳定的振荡；
过于迟缓地采取行动又不具有任何实用价值。

## Slide 168
解决拥塞的两条思路
增加网络可用资源；
减少用户对资源的需求。

## Slide 169
5.8.2 TCP 的拥塞控制方法
TCP 采用基于窗口的方法进行拥塞控制。该方法属于闭环控制方法。
TCP发送方维持一个拥塞窗口 cwnd (Congestion Window)
发送端利用拥塞窗口根据网络的拥塞情况调整发送的数据量。
发送窗口大小不仅取决于接收方窗口，还取决于网络的拥塞状况，所以真正的发送窗口值为：
真正的发送窗口值 = Min (接收方窗口值，拥塞窗口值)
Notes: nxg20220503

## Slide 170
控制拥塞窗口的原则
只要网络没有出现拥塞，拥塞窗口就可以再增大一些，以便把更多的分组发送出去，这样就可以提高网络的利用率。
但只要网络出现拥塞或有可能出现拥塞，就必须把拥塞窗口减小一些，以减少注入到网络中的分组数，以便缓解网络出现的拥塞。

## Slide 171
拥塞的判断
重传定时器超时
预示网络可能会出现拥塞（实际可能还未发生拥塞）。
收到三个重复的 ACK
网络已经发生了拥塞。

## Slide 172
TCP拥塞控制算法
四种拥塞控制算法（ RFC 5681） ：
慢开始 (slow-start)
拥塞避免 (congestion avoidance)
快重传 (fast retransmit)
快恢复 (fast recovery)

## Slide 173
慢开始 (Slow start)
目的：用来确定网络的负载能力或拥塞程度。
算法的思路：由小到大逐渐增大拥塞窗口数值。
两个变量：
拥塞窗口
慢开始门限
初始拥塞窗口值：2 种设置方法。
1 至 2 个最大报文段 （旧标准）
2 至 4 个最大报文段 （RFC 5681）
窗口值逐渐增大。
防止拥塞窗口增长过大引起网络拥塞。

## Slide 174
慢开始 (Slow start)
拥塞窗口 cwnd 控制方法：在每收到一个对新的报文段的确认后，可以把拥塞窗口增加最多一个 SMSS 的数值。
其中 N 是原先未被确认的、但现在被刚收到的确认报文段所确认的字节数。
不难看出，当 N < SMSS 时，拥塞窗口每次的增加量要小于 SMSS。
用这样的方法逐步增大发送方的拥塞窗口 cwnd，可以使分组注入到网络的速率更加合理。
拥塞窗口 cwnd 每次的增加量 = min (N, SMSS) (5-8)

## Slide 175
慢开始 (Slow start)
初始拥塞窗口 cwnd = 1；
慢开始门限 SSTH ＝ n；
执行拥塞避免算法
是
否
发送报文段
（重传定时器未超时）
对于每一个被确认的报文段
cwnd= cwnd +1
cwnd < SSTH？

## Slide 176
发送方每收到一个对新报文段的确认
（重传的不算在内）就使 cwnd 加 1。
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
发送 M2~M3
确认 M2~M3
发送 M4~M7
确认 M4~M7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
发送 M8~M15
cwnd = 8
…
轮次 1
轮次 2
轮次 3

## Slide 177
发送方每收到一个对新报文段的确认
（重传的不算在内）就使 cwnd 加 1。
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
发送 M2~M3
确认 M2~M3
发送 M4~M7
确认 M4~M7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
发送 M8~M15
cwnd = 8
…
轮次 1
轮次 2
轮次 3
窗口大小按指数增加，不慢！
每经过一个传输轮次，拥塞窗口就加倍。

## Slide 178
传输轮次
使用慢开始算法后，每经过一个传输轮次 (transmission round)，拥塞窗口 cwnd 就加倍。
一个传输轮次所经历的时间其实就是往返时间 RTT。
“传输轮次”更加强调：把拥塞窗口 cwnd 所允许发送的报文段都连续发送出去，并收到了对已发送的最后一个字节的确认。
例如，拥塞窗口 cwnd = 4，这时的往返时间 RTT 就是发送方连续发送 4 个报文段，并收到这 4 个报文段的确认，总共经历的时间。

## Slide 179
设置慢开始门限状态变量 ssthresh
慢开始门限 ssthresh 的用法如下：
当 cwnd < ssthresh 时，使用慢开始算法。
当 cwnd > ssthresh 时，停止使用慢开始算法而改用拥塞避免算法。
当 cwnd = ssthresh 时，既可使用慢开始算法，也可使用拥塞避免算法。

## Slide 180
拥塞避免算法
思路：让拥塞窗口 cwnd 缓慢地增大，避免出现拥塞。
每经过一个传输轮次，拥塞窗口 cwnd = cwnd + 1。
使拥塞窗口 cwnd 按线性规律缓慢增长。
在拥塞避免阶段，具有 “加法增大” (Additive Increase) 的特点。

## Slide 181
在超时之前，每经过一个传输轮次就使 cwnd 加 1。
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
发送 M2~M3
确认 M2~M3
发送 M4~M6
确认 M4~M6
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 3
发送 M7~M10
cwnd = 4
…
轮次 1
轮次 2
轮次 3

## Slide 182
当网络出现拥塞时
无论在慢开始阶段还是在拥塞避免阶段，只要发送方判断网络出现拥塞（重传定时器超时）：
ssthresh = max (cwnd/2，2)
cwnd = 1
执行慢开始算法
目的：迅速减少主机发送到网络中的分组数，使得发生拥塞的路由器有足够时间把队列中积压的分组处理完毕。

## Slide 183
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



慢开始
慢开始
当 TCP 连接进行初始化时，将拥塞窗口置为 1。图中的窗口单位不使用字节而使用报文段。
慢开始门限的初始值设置为 16 个报文段，即 ssthresh = 16。

## Slide 184
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



在执行慢开始算法时，拥塞窗口 cwnd=1，发送第一个报文段。

## Slide 185
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



发送方每收到一个对新报文段的确认 ACK，就把拥塞窗口值加 1，然后开始下一轮的传输（请注意，横坐标是传输轮次，不是时间）。因此拥塞窗口 cwnd 随着传输轮次按指数规律增长。

## Slide 186
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



发送方每收到一个对新报文段的确认 ACK，就把拥塞窗口值加 1，然后开始下一轮的传输（请注意，横坐标是传输轮次，不是时间）。因此拥塞窗口 cwnd 随着传输轮次按指数规律增长。

## Slide 187
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



发送方每收到一个对新报文段的确认 ACK，就把拥塞窗口值加 1，然后开始下一轮的传输（请注意，横坐标是传输轮次，不是时间）。因此拥塞窗口 cwnd 随着传输轮次按指数规律增长。

## Slide 188
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



当拥塞窗口 cwnd 增长到慢开始门限值 ssthresh 时（图中的点 ，此时拥塞窗口 cwnd = 16），就改为执行拥塞避免算法，拥塞窗口按线性规律增长。

## Slide 189
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



当拥塞窗口 cwnd 增长到慢开始门限值 ssthresh 时（图中的点 ，此时拥塞窗口 cwnd = 16），就改为执行拥塞避免算法，拥塞窗口按线性规律增长。

## Slide 190
必须强调指出
“拥塞避免”并非指完全能够避免了拥塞。利用以上的措施要完全避免网络拥塞还是不可能的。
“拥塞避免”是说在拥塞避免阶段把拥塞窗口控制为按线性规律增长，使网络比较不容易出现拥塞。

## Slide 191
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



当拥塞窗口 cwnd = 24 时，网络出现了超时（图中的点 ），发送方判断为网络拥塞。于是调整门限值 ssthresh = cwnd / 2 = 12，同时设置拥塞窗口 cwnd = 1，进入慢开始阶段。

## Slide 192
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



当拥塞窗口 cwnd = 24 时，网络出现了超时（图中的点 ），发送方判断为网络拥塞。于是调整门限值 ssthresh = cwnd / 2 = 12，同时设置拥塞窗口 cwnd = 1，进入慢开始阶段。

## Slide 193
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



按照慢开始算法，发送方每收到一个对新报文段的确认 ACK，就把拥塞窗口值加 1。
当拥塞窗口 cwnd = ssthresh = 12 时（图中的点，这是新的 ssthresh 值），改为执行拥塞避免算法，拥塞窗口按线性规律增大。

## Slide 194
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



当拥塞窗口 cwnd = 16 时（图中的点），出现了一个新的情况，就是发送方一连收到 3 个对同一个报文段的重复确认（图中记为 3-ACK）。发送方改为执行快重传和快恢复算法。

## Slide 195
快重传算法
发送方只要一连收到三个重复确认，就知道接收方确实没有收到报文段，因而应当立即进行重传（即“快重传”），这样就不会出现超时，发送方也不就会误认为出现了网络拥塞。
使用快重传可以使整个网络的吞吐量提高约20%。
不难看出，快重传并非取消重传计时器，而是在某些情况下可以更早地（更快地）重传丢失的报文段。

## Slide 196
快重传算法
采用快重传 FR (Fast Retransmission) 算法可以让发送方尽早知道发生了个别报文段的丢失。
快重传 算法首先要求接收方不要等待自己发送数据时才进行捎带确认，而是要立即发送确认，即使收到了失序的报文段也要立即发出对已收到的报文段的重复确认。

## Slide 197
快重传举例
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
确认 M2
发送 M2
发送 M3
发送 M4
？
发送 M5
发送 M6
立即重传 M3
重复确认 M2
重复确认 M2
重复确认 M2
发送 M7
收到三个连续的
对 M2 的重复确认，立即重传 M3
丢失

## Slide 198
快恢复算法
当发送端收到连续三个重复的确认时，由于发送方现在认为网络很可能没有发生拥塞，因此现在不执行慢开始算法，而是执行快恢复算法 FR (Fast Recovery) 算法：
慢开始门限 ssthresh = 当前拥塞窗口 cwnd / 2 ；
新拥塞窗口 cwnd = 慢开始门限 ssthresh ；
开始执行拥塞避免算法，使拥塞窗口缓慢地线性增大。

## Slide 199
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免

3-ACK


因此，在图的点，发送方知道现在只是丢失了个别的报文段。于是不启动慢开始，而是执行快恢复算法。这时，发送方调整门限值 ssthresh = cwnd / 2 = 8，同时设置拥塞窗口 cwnd = ssthresh = 8（见图中的点），并开始执行拥塞避免算法。

## Slide 200
加法增大，乘法减小 (AIMD)
可以看出，在拥塞避免阶段，拥塞窗口是按照线性规律增大的。这常称为“加法增大” AI (Additive Increase)。
当出现超时或3个重复的确认时，就要把门限值设置为当前拥塞窗口值的一半，并大大减小拥塞窗口的数值。这常称为“乘法减小”MD (Multiplicative Decrease)。
二者合在一起就是所谓的 AIMD 算法。

## Slide 201
TCP拥塞控制流程图
连接建立
ssthresh = cwnd / 2
cwnd = 1
ssthresh = cwnd / 2
cwnd = ssthresh
连接终止
慢开始
拥塞窗口 cwnd = 1
按指数规律增大
3 个重复
的 ACK
超时
cwnd  ssthresh
拥塞避免
3 个重复
的 ACK
超时
拥塞窗口 cwnd
按线性规律增大

## Slide 202
发送窗口的上限值
发送方的发送窗口的上限值应当取为接收方窗口 rwnd 和拥塞窗口 cwnd 这两个变量中较小的一个，即应按以下公式确定：
当 rwnd < cwnd 时，是接收方的接收能力限制发送窗口的最大值。
当 cwnd < rwnd 时，则是网络的拥塞限制发送窗口的最大值。
发送窗口的上限值 = Min [rwnd, cwnd] (5-9)
也就是说，rwnd 和 cwnd 中数值较小的一个，控制了发送方发送数据的速率。

## Slide 203
5.8.3 主动队列管理 AQM
TCP 拥塞控制和网络层采取的策略有密切联系。
若路由器对某些分组的处理时间特别长，那么这就可能使这些分组中的TCP报文段经过很长时间才能到达终点，结果引起发送方超时，对这些报文段进行重传。
重传会使 TCP 连接的发送端认为在网络中发生了拥塞，但实际上网络并没有发生拥塞。
对 TCP 拥塞控制影响最大的就是路由器的分组丢弃策略。
Notes: nxg20191203

## Slide 204
“先进先出”FIFO 处理规则
路由器的队列通常都是按照“先进先出”FIFO (First In First Out) 的规则处理到来的分组。
当队列已满时，以后再到达的所有分组（如果能够继续排队，这些分组都将排在队列的尾部）将都被丢弃。这就叫做尾部丢弃策略 (tail-drop policy)。
路由器的尾部丢弃往往会导致一连串分组的丢失，这就使发送方出现超时重传，使 TCP 进入拥塞控制的慢开始状态，结果使 TCP 连接的发送方突然把数据的发送速率降低到很小的数值。

## Slide 205
先进先出规则与尾部丢弃策略
在最简单的情况下，路由器的队列通常采用
先进先出 (FIFO) 规则与尾部丢弃策略 (tail-drop policy)。
当队列已满时，以后再到达的所有分组将都被丢弃。
最大队列长度

## Slide 206
先进先出规则与尾部丢弃策略
分组丢弃使发送方出现超时重传，使 TCP 连接进入拥塞控制的慢开始状态。
队列长度
时间
队列满
队列满时，TCP重传定时器超时，重新开始慢启动，减少数据率。
分组离开队列，之后执行慢启动增大数据传输率。
队列又满时，TCP重传定时器超时，重新再次开始慢启动，减少数据率。

## Slide 207
全局同步
更为严重的是，在网络中通常有很多的 TCP 连接，这些连接中的报文段通常是复用在网络层的 IP 数据报中传送的。
在这种情况下，若发生了路由器中的尾部丢弃，就可能会同时影响到很多条 TCP 连接，结果使这许多 TCP 连接在同一时间突然都进入到慢开始状态。这在 TCP 的术语中称为全局同步 (global syncronization)。
全局同步使得全网的通信量突然下降了很多，而在网络恢复正常后，其通信量又突然增大很多。

## Slide 208
全局同步
若路由器进行了尾部丢弃，
所有到达的分组都被丢弃，不论它们属于哪个TCP连接。
最大队列长度

## Slide 209
全局同步
分组丢弃使发送方出现超时重传，
使多个 TCP 连接同时进入拥塞控制的慢开始状态，发生全局同步。
队列长度
时间
队列满
队列满时，TCP重传定时器超时，重新开始慢启动，减少数据率。
分组离开队列，之后执行慢启动增大数据传输率。
队列又满时，TCP重传定时器超时，重新再次开始慢启动，减少数据率。

## Slide 210
主动队列管理AQM
1998 年提出了主动队列管理 AQM (Active Queue Management)。
所谓“主动”就是不要等到路由器的队列长度已经达到最大值时才不得不丢弃后面到达的分组，而是在队列长度达到某个值得警惕的数值时（即当网络拥塞有了某些拥塞征兆时），就主动丢弃到达的分组。
AQM 可以有不同实现方法，其中曾流行多年的就是随机早期检测 RED (Random Early Detection)。

## Slide 211
随机早期检测 RED
使路由器的队列维持两个参数：队列长度最小门限 THmin 和最大门限 Thmax 。
RED 对每一个到达的分组都先计算平均队列长度 LAV 。
若平均队列长度小于最小门限 THmin，则将新到达的分组放入队列进行排队。
若平均队列长度超过最大门限 Thmax ，则将新到达的分组丢弃。
若平均队列长度在最小门限 THmin 和最大门限 Thmax 之间，则按照某一概率 p 将新到达的分组丢弃。

## Slide 212
随机早期检测 RED
RED 将路由器的到达队列划分成为三个区域：
从队首
发送
最小门限 THmin
最大门限 THmin
分组
到达
平均队列长度 Lav
排队
丢弃
以概率 p 丢弃

## Slide 213
随机早期检测 RED
当 LAV  Thmin 时，丢弃概率 p = 0。
当 LAV  Thmax 时，丢弃概率 p = 1。
当 Thmin  LAV  Thmax时， 0  p  1 。
在 RED 的操作中，最难处理的就是丢弃概率 p 的选择，因为 p 并不是个常数。例如，按线性规律变化，从 0 变到 pmax。
最小门限 THmin
最大门限 THmax
平均队列长度 Lav
分组丢弃概率 p
1.0
0
pmax
排队
丢弃或排队。以概率p丢弃
丢弃

## Slide 214
随机早期检测 RED
多年的实践证明，RED 的使用效果并不太理想。
2015 年公布的 RFC 7567 已经把 RFC 2309 列为“陈旧的”，并且不再推荐使用 RED。
对路由器进行主动队列管理 AQM 仍是必要的。
AQM 实际上就是对路由器中的分组排队进行智能管理，而不是简单地把队列的尾部丢弃。
现在已经有几种不同的算法来代替旧的 RED，但都还在实验阶段。

## Slide 215
5.9.1 TCP 的连接建立
5.9.2 TCP 的连接释放
5.9.3 TCP 的有限状态机
5.9
TCP 的运输连接管理

## Slide 216
运输连接的三个阶段
TCP 是面向连接的协议。
TCP 连接有三个阶段：
连接建立
数据传送
连接释放
TCP 连接的管理就是使 TCP 连接的建立和释放都能正常地进行。

## Slide 217
TCP 连接建立过程中要解决的三个问题
要使每一方能够确知对方的存在。
要允许双方协商一些参数（如最大窗口值、是否使用窗口扩大选项和时间戳选项以及服务质量等）。
能够对运输实体资源（如缓存大小、连接表中的项目等）进行分配。

## Slide 218
客户—服务器方式
TCP 连接的建立采用客户服务器方式。
主动发起连接建立的应用进程叫做客户 (client)。
被动等待连接建立的应用进程叫做服务器 (server)。

## Slide 219
5.9.1 TCP 的连接建立
TCP 建立连接的过程叫做握手。
握手需要在客户和服务器之间交换三个 TCP 报文段。称之为三报文握手。
采用三报文握手主要是为了防止已失效的连接请求报文段突然又传送到了，因而产生错误。

## Slide 220
TCP 的连接建立：采用三报文握手
CLOSED
CLOSED
A
B
客户
服务器

## Slide 221
TCP 的连接建立：采用三报文握手
CLOSED
CLOSED
被动打开
A
B
客户
服务器
B的 TCP 服务器进程先创建传输控制块TCB，准备接受客户进程的连接请求。

## Slide 222
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
A 的 TCP 向 B 发出连接请求报文段，其首部中的同步位 SYN = 1，并选择序号 seq = x，表明传送数据时的第一个数据字节的序号是 x。

## Slide 223
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
B 的 TCP 收到连接请求报文段后，如同意，则发回确认。
B 在确认报文段中应使 SYN = 1，使 ACK = 1，其确认号 ack = x + 1，自己选择的序号 seq = y。

## Slide 224
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
A 收到此报文段后向 B 给出确认，其 ACK = 1，确认号 ack = y + 1。
A 的 TCP 通知上层应用进程，连接已经建立。
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y+1

## Slide 225
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
B 的 TCP 收到主机 A 的确认后，也通知其上层应用进程：TCP 连接已经建立。
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y+1
数据传送

## Slide 226
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y+1
数据传送
采用三报文握手建立
TCP 连接的各状态
SYN-
SENT
ESTAB-
LISHED
SYN-
RCVD
LISTEN
ESTAB-
LISHED

## Slide 227
5.9.2 TCP 的连接释放
TCP 连接释放过程比较复杂。
数据传输结束后，通信的双方都可释放连接。
TCP 连接释放过程是四报文握手。

## Slide 228
TCP的连接释放：
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
数据传输结束后，通信的双方都可释放连接。
现在 A 的应用进程先向其 TCP 发出连接释放报文段，并停止再发送数据，主动关闭 TCP 连接。
A 把连接释放报文段首部的FIN = 1，其序号seq = u，等待 B 的确认。

## Slide 229
TCP的连接释放：
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
B 发出确认，确认号 ack = u+1，而这个报文段自己的序号 seq = v。
TCP 服务器进程通知高层应用进程。
从 A 到 B 这个方向的连接就释放了，TCP 连接处于半关闭状态。B 若发送数据，A 仍要接收。
通知
应用
进程
ACK = 1, seq = v, ack= u  1

## Slide 230
TCP的连接释放：
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
若 B 已经没有要向 A 发送的数据，
其应用进程就通知 TCP 释放连接。
通知
应用
进程
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
数据传送
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
被动关闭

## Slide 231
TCP的连接释放：
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A 收到连接释放报文段后，必须发出确认。
通知
应用
进程
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
数据传送
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
被动关闭
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1

## Slide 232
TCP的连接释放：
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
在确认报文段中ACK = 1，确认号 ack = w + 1，自己的序号 seq = u + 1。
通知
应用
进程
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
数据传送
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
被动关闭
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1

## Slide 233
TCP的连接释放：
采用四报文握手
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
FIN-
WAIT-1
CLOSE-
WAIT
FIN-
WAIT-2
LAST-
ACK
等待 2MSL
TIME-
WAIT

主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
A
B
客户
服务器
数据传送
CLOSED
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
CLOSED

## Slide 234
A 必须等待 2MSL 的时间
第一，为了保证 A 发送的最后一个 ACK 报文段能够到达 B。
第二，防止 “已失效的连接请求报文段”出现在本连接中。

## Slide 235
保活计时器
用来防止在TCP连接出现长时期的空闲。
保活计时器 通常设置为2小时 。若服务器过了2小时还没有收到客户的信息，它就发送探测报文段。若发送了10个探测报文段（每一个相隔75秒）还没有响应，就假定客户出了故障，因而就终止该连接。

## Slide 236
5.9.3 TCP 的有限状态机
箭头旁边的字，表明引起这种变迁的原因，或表明发生状态变迁后又出现什么动作。
图中有三种不同的箭头。
粗实线箭头表示对客户进程的正常变迁。
粗虚线箭头表示对服务器进程的正常变迁。
细线箭头表示异常变迁。

## Slide 237
CLOSED
ESTABLISHED
LISTEN
CLOSE_WAIT
FIN_WAIT_1
SYN_RCVD
FIN_WAIT_2
CLOSING
TIME_WAIT
SYN_SENT
LAST_ACK
主动打开
被动打开
被动关闭
主动关闭
起点
被动打开
主动打开
发送 SYN
同时打开
收到 SYN，发送 SYN， ACK
收到 ACK
数据传送
阶段
关闭
发送 FIN
关闭
发送 FIN
关闭
发送 FIN
收到 RST
收到 SYN
发送 SYN, ACK
关闭
或超时
收到 ACK
收到 SYN, ACK
发送 ACK
收到 ACK
收到 ACK
收到 FIN
发送 ACK
收到 FIN, ACK
发送 ACK
收到 FIN
发送 ACK
同时关闭
收到 FIN
发送 ACK
发送 SYN
定时经过两倍报文段寿命后
关闭
TCP的有限状态机
5.9.3 TCP 的有限状态机

## Slide 238
5-21, 5-22, 5-23, 5-39, 5-41
课后作业
Notes: nxg20200528